Приложение к решению Совета

депутатов от 23.12.2019 № 37

ООО «Компания Земпроект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БОБРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ    ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

(Положение о территориальном планировании)

БАРНАУЛ 2018

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БОБРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ    ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Пояснительная записка

Заказчик: Администрация Первомайского района

Муниципальный контракт: № 181 от 13 октября 2008 г.

Исполнитель: ООО «Компания Земпроект»

Руководитель проекта:

Садакова Г.А._________________

БАРНАУЛ 2018

Авторский коллектив:

Руководитель проекта	Г.А. Садакова

Архитектор	М.Е. Кемпель

Инженер по водоснабжению и водоотведению	О.В. Шарова

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |
| ГП 18 | Схема генерального плана (основной чертеж) МО Бобровский сельсовет | Масштаб 1: 25 000 |
| Село Бобровка |
| ГП 19 | Схема генерального плана (основной чертеж) | Масштаб 1: 5000 |
| ГП 5 | Схема функциональных зон и ограничений использования территории | Масштаб 1: 5000 |
| ГП 6 | Схема развития иных объектов, включая объекты социального обслуживания | Масштаб 1: 5000 |
| ГП 7 | Схема развития объектов транспортной инфраструктуры | Масштаб 1: 5000 |
| ГП 8 | Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения | Масштаб 1: 5000 |
| Поселок Лесной |
| ГП 20 | Схема генерального плана (основной чертеж) | Масштаб 1: 5000 |
| ГП 12 | Схема функциональных зон и ограничений использования территории | Масштаб 1: 5000 |
| ГП 13 | Схема развития иных объектов, включая объекты социального обслуживания | Масштаб 1: 5000 |
| ГП 14 | Схема развития объектов транспортной инфраструктуры | Масштаб 1: 5000 |
| ГП 15 | Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения | Масштаб 1: 5000 |
| Село Сосновка |
| ГП 21 | Схема генерального плана (основной чертеж) | Масштаб 1: 5000 |
| ГП 17 | Схема функциональных зон и ограничений использования территории | Масштаб 1: 5000 |

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения. Цели и задачи проекта	6

1. Перечень основных мероприятий по территориальному планированию в границах муниципального образования	8

1.1. Предложения по изменению границ муниципального образования	8

1.2. Прогноз численности населения	9

1.3. Предложения по изменению границ земель	9

1.3.1. Земли населенного пункта	9

1.3.2. Земли промышленности и иного специального назначения	9

1.3.3. Земли запаса	9

1.3.4. Земли лесного фонда	9

1.3.5. Земли сельскохозяйственного назначения	10

1.4. Планировочные решения	10

1.5. Мероприятия по развитию основных функциональных зон и размещению объектов капитального строительства	11

1.5.1. Жилая зона	12

1.5.2. Общественно-деловая зона	14

1.5.3. Зона рекреационного назначения	14

1.5.4. Озеленение специального назначения	15

1.5.5. Зона производственного и коммунально-складского назначения	15

1.5.6. Зона транспортной инфраструктуры	15

1.5.7. Объекты специального назначения	19

1.5.8. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	20

1.6. Мероприятия по охране окружающей среды	25

1.6.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	26

1.6.2. Мероприятия по охране источников питьевого водоснабжения	28

1.6.3. Мероприятия по охране и восстановлению почв	29

1.6.4. Мероприятия по санитарной очистке территории	30

1.6.5 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций	31

1.7 Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия	31

1.8 Ограничения градостроительного развития муниципального образования в соответствии со Схемой территориального планирования Алтайского края	36

1.9. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана	37

1.10 Технико-экономические показатели проекта	38

1.11 Объекты, планируемые к размещению на территории МО Бобровский сельсовет Первомайского района Алтайского края	43

Общие положения. Цели и задачи проекта

Целью работы является разработка генерального плана муниципального образования Бобровский сельсовет в соответствии с федеральным и краевым законодательством, формирование ресурсов информации, необходимой для принятия решений, способствующих улучшению условий жизнедеятельности населения; улучшению экологической ситуации; эффективному развитию инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктур; обеспечению устойчивого градостроительного развития территории муниципального образования.

Основными задачами проекта является подготовка предложений:

- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования;

- определение направления и границ развития территории муниципального образования;

- установление функционального назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной транспортной и социальной инфраструктур;

- определение территорий для жилищного строительства, развития производственных территорий, системы (объектов) обслуживания населения;

- определение местоположения и основных характеристик объектов местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения;

- установление градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию территории;

- определение мероприятий по установлению зон различного функционального назначения; установлению границ населенного пункта, развитию и размещению объектов капитального строительства социальной сферы, транспортной и инженерной инфраструктуры, предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, последовательности их выполнения.

Генеральный план сельского поселения разработан на расчетный срок до 2033 года. Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления сельского поселения исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в районе и республике, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и республиканских целевых программ (в части, затрагивающей территорию сельского поселения), приоритетных национальных проектов.

Реализация генерального плана сельского поселения осуществляется в границах сельского поселения на основании плана реализации генерального плана, разрабатываемого в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и утверждаемого главой сельского поселения в течение трех месяцев со дня утверждения генерального плана.

План реализации генерального плана сельского поселения является основанием для разработки и принятия муниципальных целевых градостроительных и иных программ развития муниципального образования.

1. Перечень основных мероприятий по территориальному планированию в границах муниципального образования

1.1. Предложения по изменению границ муниципального образования

Предполагается изменение границ муниципального образования:

– объединение Бобровского сельсовета с Рассказихинским сельсоветом в период первой очереди реализации генерального плана; данное объединение будет осуществляться по инициативе органов местного самоуправления и в дальнейшем с согласия жителей объединяемых сельсоветов (Рис. 1).

Рисунок 1. Планируемые границы муниципального образования

1.2. Прогноз численности населения

Прогноз численности населения на расчетный срок. Произведён с использованием статистических методов обработки демографической информации за 2011-2018 гг.

Ожидается прирост населения к расчетному сроку до 40 % от существующего населения. Численность населения составит в с. Бобровка – 3900 человек, в п. Лесной– 900 человек, в с. Сосновка– 680 человек.

1.3. Предложения по изменению границ земель

1.3.1. Земли населенного пункта

Изменение границ населенных пунктов проектом генерального плана не планируется.

1.3.2. Земли промышленности и иного специального назначения

Доля земель промышленного и иного специального назначения увеличится за счет перевода земель под кладбищами и под территорию для объектов малого бизнеса.

Проектом предлагается перевести в земли промышленности, транспорта и иного специального назначения:

- территорию под кладбищем у п. Лесной с учетом его расширения из категории земель сельскохозяйственного назначения (2,27 га) и из категории земель запаса (2,18га);

- планируемую территорию для объектов малого бизнеса (производственные объекты не ниже V класса опасности) из категории земель сельскохозяйственного назначения (1,16 га);

- территорию под кладбищем у с. Сосновка из категории земель сельскохозяйственного назначения (0,49 га);

- территорию действующих полей фильтрации психоневрологического интерната, расположенную в 100 м к северо-западу от п. Лесной из категории земель сельскохозяйственного назначения  (1,762 га).

1.3.3. Земли запаса

Уменьшение земель запаса произойдет за счет перевода в земли промышленности и иного специального назначения – 2,48  га.

1.3.4. Земли лесного фонда

Изменение земель лесного фонда проектом генерального плана не планируется.

1.3.5. Земли сельскохозяйственного назначения

Реализация проекта существенно не изменит земельный баланс территории муниципального образования Бобровский сельсовет (табл. 1).

Уменьшение земель сельскохозяйственного назначения произойдет за счет перевода в земли промышленности и иного специального назначения – 6,52 га.

Увеличение земель сельскохозяйственного назначения произойдет за счет перевода из земель особо охраняемых территорий и объектов (участок с кадастровым номером 22:33:050601:2581) в земли сельскохозяйственного назначения 0,209 га под садоводческое товарищество Связист.

1.3.6. Земли особо охраняемых территорий и объектов

Уменьшение земель особо охраняемых территорий и объектов произойдет за счет перевода в земли сельскохозяйственного назначения – 0,209 га.

Таблица 1

Изменение площадей по категориям земель на расчетный срок в разрезе МО Бобровский сельсовет

| № п/п | Категории земель | Фактическая площадь по графическому учету, га | Изменение площадей по категориям, га | Проектируемая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 9889,0264 | -6,23 | 9882,7964 |
| 2 | Земли населенных пунктов, в том числе: | 810,38 | – | 810,38 |
| 2.1 | с. Бобровка | 638,73 | – | 638,73 |
| 2.2 | п. Лесной | 126,28 | 0 | 126,28 |
| 2.3 | с. Сосновка | 45,37 | 0 | 45,37 |
| 3 | Земли промышленности и иного специального назначения | 153,9434 | +9,0 | 162,94 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 74,4074 | -0,209 | 74,1984 |
| 5 | Земли лесного фонда | 54793,82 | – | 54793,82 |
| 6 | Земли запаса | 2834,2657 | -2,48 | 2831,77 |
|  | Итого по сельсовету | 68555,7829 | 0 | 68555,7829 |

1.4. Планировочные решения

Планировочные решения по организации территорий населенных пунктов базируются на следующих проектно-аналитических материалах:

– анализе современного функционального использования территории, сложившейся планировочной структуры населенных пунктов с учетом взаимосвязей с сопредельными территориями;

– комплексной оценке территории, ее социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала;

– данных о природно-климатических условиях территории, ее ландшафте и природных элементах;

– вариантах сценария градостроительного освоения территории и направлений развития населенного пункта;

– разработанной ранее утвержденной градостроительной документации.

В результате проведенного анализа выявлены основные цели и задачи, определяющие планировочную организацию территории:

- формирование и развитие общественного центра, нормативного обеспечения объектами общественно-деловой и социальной инфраструктуры;

- функциональное зонирование территории с отображением параметров планируемого развития;

- сохранение застройки жилых кварталов с учетом сноса ветхого фонда и строительства современных малоэтажных и индивидуальных жилых домов, освоение новых территорий посредством застройки малоэтажными многоквартирными и индивидуальными жилыми домами, определение территорий перспективного развития;

- упорядочение и развитие производственных и коммунально-складских территорий, создающих экономическую базу поселения;

- совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных направлений развития территорий;

- полное инженерное обеспечение населенного пункта с учетом существующих сетей и проектных разработок;

- формирование зон отдыха населения;

- обеспечение экологической безопасности и защиты территории от чрезвычайных ситуаций, формирование санитарно-защитных и охранных зон.

Генеральным планом предусмотрено упорядочение сложившейся планировочной структуры населенных пунктов, организация новых транспортных связей, создание взаимоувязанной системы общественного центра и рекреационных зон, определение территорий для размещения перспективной застройки на расчетный период.

1.5. Мероприятия по развитию основных функциональных зон и размещению объектов капитального строительства

Генеральным планом установлено зонирование территории населенного пункта. В границах населенного пункта определены следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона производственного и коммунально-складского назначения;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона объектов инженерной инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения.

В основу планировочной структуры населенного пункта положена сложившаяся планировка территории и существующие природные условия.

Функциональное зонирование территорий населенных пунктов МО Бобровский сельсовет показано на схеме современного использования и комплексной оценки территории.

1.5.1. Жилая зона

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию жилой зоны:

- сохранение существующей застройки жилых кварталов населенных пунктов с учетом сноса домов, построенных из недолговечных материалов и строительства современных индивидуальных жилых домов;

- развитие жилой застройки в с. Бобровка в юго-восточном направлении за счет освоения новых территорий, посредством застройки индивидуальными жилыми домами;

- исключение жилищного фонда по мере износа из прибрежной защитной полосы р. Бобровка в с. Бобровка;

- сохранение до естественного износа жилой застройки с. Бобровка, находящейся в санитарно-защитных зонах: автодороги IV категории «Фирсово – Бобровка – Рассказиха - Нижняя Петровка – Чаузово», которая проходит по территории населенного пункта; производственных предприятий ООО «Бобровский лесокомбинат», пилорамы ООО «Русич», пекарни ООО «Русь», ООО «Агродол», кондитерского цеха ООО «Манас», ДСУ №7, пилорамы, с учетом последующего ограничения развития жилой зоны на данных территориях;

- развитие жилой застройки в п. Лесной с упорядочиванием существующей застройки.

- сохранение до естественного износа жилой застройки в п. Лесной, находящейся в санитарно-защитных зонах производственных объектов ИП «Пенкаль», подсобное хозяйство ПНИ, с учетом последующего ограничения развития жилой зоны на данных территориях;

- развитие жилой застройки в с. Сосновка в южной и западной частях села за счет строительства индивидуальных жилых домов.

Кроме того, необходимо обеспечить в соответствии с п.5* обязательного Приложения 1* СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» расстояние от границ приусадебных участков в с. Бобровка, п. Лесной и с. Сосновка до лесных массивов не менее чем 15 м.

Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок произведен, исходя из прогнозируемой численности населения населенных пунктов.

Село Бобровка

На начало 2018 г. численность населения с. Бобровка составила 3726 человек. С учетом показателей естественного прироста и миграции населения, на расчетный срок ожидается прирост численности населения с. Бобровка до 3900 человек.

Принятая проектом площадь земельного участка на одно домовладение составляет в пределах 0,07-0,25 га; коэффициент семейности – 2,8.

Принятая жилищная обеспеченность на расчетный срок 30 м²/чел;

Развитие жилых зон предполагается в юго-восточном направлении за счет освоения новых территорий, посредством застройки индивидуальными жилыми домами.

Жилищный фонд населенного пункта с. Бобровка на конец расчетного срока при численности постоянного населения 3900 человек и принятой нормой жилищной обеспеченности составит 117000 м² общей площади (табл. 2). Жилищный фонд увеличится на 124%.

Согласно расчетам объемов нового жилищного строительства на расчетный срок проектными решениями генерального плана под размещение жилья требуется 20 га территории.

Поселок Лесной

Принятая проектом площадь земельного участка на одно домовладение составляет в пределах 0,07-0,25 га, коэффициент семейности – 2,8.

Принятая жилищная обеспеченность на расчетный срок 30 м²/чел.

Согласно расчетам объемов нового жилищного строительства на расчетный срок проектными решениями генерального плана под размещение жилья требуется 4 га территории.

Жилищный фонд населенного пункта поселок Лесной на конец расчетного срока при численности населения 900 человек и принятой нормой жилищной обеспеченности составит 27000 м² общей площади.

Село Сосновка

Принятая проектом площадь земельного участка на одно домовладение составляет в пределах 0,07-0,25 га, коэффициент семейности – 2,8.

Принятая жилищная обеспеченность на расчетный срок 30 м²/чел.

Согласно расчетам объемов нового жилищного строительства на расчетный срок проектными решениями генерального плана под размещение жилья требуется 3 га территории.

Жилищный фонд населенного пункта с. Сосновка на конец расчетного срока при численности населения 680 человек и принятой нормой жилищной обеспеченности составит 20400 м² общей площади (табл. 2).

1.5.2. Общественно-деловая зона

Проектом генерального плана населенного пункта в социальной сфере предполагается:

- перепрофилирование, реконструкцию и капитальный ремонт существующих объектов соцкультбыта;

- строительство новых объектов в соответствии с нормативной потребностью.

Село Бобровка

Генеральным планом предусмотрен капитальный ремонт здания Дома культуры, капитальный ремонт Бобровской межпоселенческой библиотеки.

Капитальный ремонт образовательных учреждений (школа, детский сад).

Капитальный ремонт районной больницы.

Поселок Лесной

Генеральным планом предлагается реконструкция существующего здания школы. Здесь предлагается предприятия бытового обслуживания на 3 рабочих места, жилищно-эксплуатационную организацию.

Капитальный ремонт здания действующего ФАПа.

Село Сосновка

Капитальный ремонт здания действующего ФАПа.

1.5.3. Зона рекреационного назначения

Проектом предлагается развитие рекреационной зоны, предусматривается единая система озелененных пространств и следующие виды озеленения:

- насаждения общего пользования (парк, сквер);

- насаждения ограниченного пользования (в группах жилых домов, на участках общественных учреждений, детских садов, школ);

- развитие баз отдыха.

Село Бобровка

Генеральным планом предлагается благоустроить территорию существующего сквера и памятника регионального значения, расположенных по ул. Ленина. Здесь планируется организовать площадки для тихого отдыха населения.

Проектируемые насаждения общего пользования планируется разместить:

- на существующей озелененной территории, ограниченной улицами Чкалова и Лесная (рядом с микрорайоном «Березка») сквер с детскими площадками.

Поселок Лесной и село Сосновка

Проектом предусматривается единая система озелененных пространств.

1.5.4. Озеленение специального назначения

Проектом предлагается организация зеленых насаждений специального назначения:

- озеленение санитарно-защитных зон;

- придорожные полосы озеленения автодорог;

- шумозащитные насаждения.

1.5.5. Зона производственного и коммунально-складского назначения

На расчетный срок генеральным планом предложено упорядочение существующих территорий производственного назначения, а также выделение новых участков под размещение производственных объектов.

В северной части от границы села Бобровка проектом предусмотрено 1,16 га территории для развития малого предпринимательства (производственные объекты не ниже V класса опасности).

1.5.6. Зона транспортной инфраструктуры

Автомобильный транспорт

Проектом предусмотрено разместить павильоны ожидания для временного пребывания пассажиров:

- в селе Бобровка, совмещенный с существующим магазином на ул. Маяковского;

- в поселке Лесной, в центральной части населенного пункта.

Улично-дорожная сеть и объекты транспортной инфраструктуры

Проектом введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии с таблицей 9 СНиП 2.05.02-85, выполнено упорядочение уличной сети в целях улучшения планировочных связей, частичное спрямление улиц.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме населенного пункта:

1) поселковая дорога;

2) главная улица;

3) основная улица;

4) второстепенная улица;

5) проезды.

Главными улицами сел являются:

- в с. Бобровка - Маяковского, Ленина, Партизанская;

- в п. Лесной – Центральная и часть улицы Алтайская;

- в с. Сосновка – улица Лесная.

Главные улицы являются основными планировочными осями, вдоль которых предлагается развитие общественно-деловой застройки. На главных улицах размещается большинство объектов социально-культурного назначения. Главные улицы осуществляют связь жилых территорий с общественными центрами.

Для приведения профилей главных улиц села Бобровка в соответствие с нормами необходимо по всей их протяженности привести ширину в красных линиях до 25 м , ширину проезжей части до 7 м, ширину тротуаров до 2.25 м.

Для приведения профилей главных улиц поселка Лесной в соответствие с нормами необходимо по всей их протяженности привести ширину в красных линиях до 30 м , ширину проезжей части до 7 м, ширину тротуаров до 2.25 м.

Рис. 2. Поперечный профиль главной улицы М 1:200

Основные улицы обеспечивают внутриквартальные связи с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Для приведения профилей основных улиц села Бобровка и поселка Лесной в соответствие с нормами необходимо по всей их протяженности увеличить ширину в красных линиях до 20 м, ширину проезжей части до 6 м, ширину тротуаров до 1,5 м.

Рис. 3. Поперечный профиль основной улицы М 1:200

Второстепенными улицами обеспечиваются вспомогательные внутриквартальные связи между главными и основными улицами.

Ширину в красных линиях существующих второстепенных улиц села Бобровка и поселка Лесной необходимо увеличить до 15 м, ширину проезжей части до 5,5 м.

Рис. 4. Поперечный профиль проектируемой второстепенной улицы М 1:200

Для приведения профилей улиц села Сосновка в соответствие с нормами необходимо по всей их протяженности привести ширину в красных линиях:

- для главных улиц до 25 м, ширину проезжей части до 7 м, ширину тротуаров до 2.25 м;

- основных улиц до 20 м, ширину проезжей части до 6 м, ширину тротуаров до 1,5 м;

- второстепенных улиц до 15 м, ширину проезжей части до 5,5.

Проектом предусмотрено строительство поселковых дорог, осуществляющих связь:

- подъезд к аэродрому и северный подъезд к п. Лесной. Протяженность дороги составит 1,36 км. На территории между проектируемой поселковой дорогой и населенным пунктом предлагается развивать территорию промышленности и территорию транспортной инфраструктуры;

- юго-западная часть поселка Лесной и автомобильная дорога IV категории «Фирсово – Бобровка – Рассказиха - Нижняя Петровка – Чаузово»;

Основные показатели по проектируемой улично-дорожной сети представлены в таблице 2.

Таблица 2

Показатели проектируемой улично-дорожной сети населенных пунктов

| Категория улиц | Протяженность, км |
| --- | --- |
| с. Бобровка |
| Главные улицы | - |
| Основные улицы | 9,74 |
| Второстепенные улицы | 1,5 |
| Проезды | 1,32 |
| Пешеходные улицы | 1,4 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 13,96 |
| п. Лесной |
| Главные улицы | 5,0 |
| Основные улицы | 11,74 |
| Второстепенные улицы | 4,8 |
| Проезды | - |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 21,54 |
| с. Сосновка |
| Главные улицы | 0,77 |
| Основные улицы | - |
| Проезды | 0,33 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 1,1 |

Проектируемая улично-дорожная сеть показана на схеме развития объектов транспортной инфраструктуры. Согласно Стратегии социально-экономического развития Первомайского района до 2035 года проектом запланирован капитальный ремонт автомобильных дорог.

Объекты транспортного обслуживания

Размещение открытых автостоянок для временного хранения легковых автомобилей предусмотрено у зданий общественно-делового назначения.

Постоянное хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на приусадебных участках в индивидуальной жилой застройке.

Для улучшения планировочных связей северной и южной частей с. Бобровка запланирована реконструкция существующего пешеходного моста через реку Бобровка.

Генеральным планом предусмотрен маршрут общественного транспорта:

Село Бобровка

Маршрут проходит:

Ул. Маяковского – ул. Партизанская – ул. Ленина – автомобильная дорога местного значения – основная улица микрорайона «Светлый» – автомобильная дорога местного значения – ул. Ленина – ул. Жданова – ул. Советская – пер. Пионерский – ул. Партизанская – ул. Майская – ул. Пролетарская – ул. Советская – ул. Маяковского.

В соответствии с п. 6.30 СНиП 2.07.01-89* проектом предусмотрено строительство 35 остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта.

1.5.7. Объекты специального назначения

Проектом предлагаются мероприятия по развитию объектов специального назначения:

Проектом генерального плана предлагается рекультивация существующей территории размещения отходов потребления с. Бобровка.

Проектом предусмотрена рекультивация территории свалки в с. Сосновка.

Проектом предусмотрена рекультивация территории накопителя  сточных вод от психоневрологического интерната в с. Сосновка.  Срок выполнения работ по рекультивации накопителя до конца 2022 г. (на первую очередь). Согласно Заключению ГЭЭ №1 от 30.04.2013 г. строительство полей фильтрации в границах заказника противоречит его целевому назначению и не допускается, предлагается применение альтернативных современных технологий утилизации сточных вод, исключающих негативное воздействие на заказник.

Так как вблизи населенных пунктов нет территории, пригодной для строительства полей фильтрации (населенные пункты располагаются между поймой реки Оби и государственным лесным фондом), а существующие поля фильтрации краевого значения (100 м к северо-западу от п. Лесной), используются исключительно для слива сточных вод психоневрологического интерната, то проектом предлагается заключить договор со специализированной организацией на вывоз сточных стоков от жилых и общественных зданий населенных пунктов МО Бобровский сельсовет на проектируемые поля фильтрации МО Санниковский сельсовет Первомайского района Алтайского края.

В виду того, что поля фильтрации психоневрологического интерната находятся вблизи жилой застройки п. Лесной, необходимо разработать проект санитарно-защитной зоны с учетом расчетов загрязнения и физического воздействия на территорию, а так же рекомендовано рассмотреть возможность применения альтернативных современных технологий утилизации сточных вод, исключающих негативное влияние.

Генеральным планом предлагается выделить:

– 1,13 га территории под организацию кладбища у северо-восточной окраины с. Бобровка;

– 1,0 га территории под кладбище у п. Лесной на расстоянии 260 м в северо-западном направлении от проектируемой границы населенного пункта;

– 0,29 га территории под кладбище в с. Сосновка.

Территорию, существующего кладбища КГСОУ "Бобровский психоневрологический интернат" предлагается перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения.

1.5.8. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Учитывая прогнозы изменения численности населения и существующее состояние объектов инженерной инфраструктуры, генеральным планом муниципального образования предусматривается ряд мероприятий, направленных на повышение уровня инженерного обеспечения территории муниципального образования по всем направлениям инженерного обеспечения.

Электроснабжение

Генеральным планом с учетом изменения планировочной структуры МО Бобровский сельсовет и ожидаемого роста присоединяемых мощностей на расчетный срок, предусмотрено:

- увеличение мощности КТП-10/0,4 кВ, 160 кВА в микрорайоне Светлый села Бобровка до 400 кВА;

- увеличение мощностей действующих трансформаторных подстанций в зоне существующей застройки, по необходимости;

- проведение мероприятий по обеспечению резервным источником питания всех зданий и сооружений, относящихся ко II категории;

- текущий ремонт и замена технологического оборудования ПС-35/10 кВ № 36 и комплектных трансформаторных подстанций по мере физического и морального износа электрооборудования;

- ремонт и реконструкция распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ по мере их физического износа;

- замена петлевого участка ВЛ-10 кВ (Л-35-5) протяженностью 0,35км в с. Бобровка, попадающего в зону общественно-деловой застройки, прямолинейным участком проектируемой ВЛ-10 кВ протяженностью 0,225 км;

Теплоснабжение

Основными направлениями развития и совершенствования теплоснабжения являются:

Обеспечение надёжного теплоснабжения объектов жилищного фонда и социального назначения, коммунальных объектов;

Снижение негативного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду.

В связи с тем, что планируется полная газификация населенных пунктов МО Бобровский сельсовет, проектом предусматривается перевод на газовое топливо действующих котельных и отопление проектируемых общественно-деловых объектов и усадебной застройки от индивидуальных источников отопления, работающих на газовом топливе.

Также проектом предусматривается реконструкция старых теплопроводов с целью повышения надёжности теплоснабжения. При ремонте необходимо заменить старую на новую, современную высокоэффективную теплоизоляцию.

Данные мероприятия позволят:

– использовать квалифицированный персонал;

– улучшить экологическую обстановку;

– уменьшить теплопотери при транспортировке теплоносителя.

Всё это вместе с уменьшением накладных расходов, позволит снизить себестоимость 1 Гкал произведённого тепла.

Водоснабжение

При расчете приняты нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление в соответствии со СНиП 2.04.02-84 с учётом расходов на полив огородов, поение животных и расходов в общественных зданиях.

Село Бобровка

На расчетный срок максимальный суточный расход на хозяйственно-питьевые нужды с учетом 10 % на неучтенные нужды составит 1039 м3/сут.

Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84, табл. 5. Противопожарный расход на наружное пожаротушение составит на расчетный срок: 1 пожар по 10 л/сек. Расход воды на пожаротушение – 108 м³.

Проектом предусматривается прокладка централизованной системы водоснабжения для жилой и общественной застройки части села. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150 м. Для учета потребления воды рекомендуется установить индивидуальные счетчики воды у потребителей и на источниках водоснабжения.

Кроме того проектом предусматривается строительство двух водонапорных башен:

– в микрорайоне Светлый – 113 м3;

– на пересечении улиц Ленина и Садовая – 120 м3;

Проектируется бурение одной скважины, которая уже разведана.

Поселок Лесной

На расчетный срок максимальный суточный расход на хозяйственно-питьевые нужды с учетом 10 % на неучтенные нужды составит 424 м3/сут.

Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84, табл. 5. Противопожарный расход на наружное пожаротушение составит на расчетный срок: 1 пожар по 10 л/сек. Расход воды на пожаротушение – 108 м³.

Проектом предусматривается прокладка централизованной системы водоснабжения для жилой и общественной застройки части поселка. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150 м. Для учета потребления воды рекомендуется установить индивидуальные счетчики воды у потребителей и на источниках водоснабжения.

Для водоснабжения поселка достаточно мощности существующих скважины и водонапорной башни.

Село Сосновка

На расчетный срок максимальный суточный расход на хозяйственно-питьевые нужды с учетом 10 % на неучтенные нужды составит 139,6 м3/сут.

Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84, табл. 5. Противопожарный расход на наружное пожаротушение составит на расчетный срок: 1 пожар по 10 л/сек. Расход воды на пожаротушение – 108 м³.

Проектом предусматривается прокладка централизованной системы водоснабжения для жилой и общественной застройки части поселка. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150 м. Для учета потребления воды рекомендуется установить индивидуальные счетчики воды у потребителей и на источниках водоснабжения.

Для водоснабжения села достаточно мощности существующих скважины и водонапорной башни.

Водоотведение

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиП 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотребления.

Суточный расход бытовых сточных вод на расчетный срок составит 1028 м3/сут (с. Бобровка – 658 м3/сут., п. Лесной – 180 м3/сут., с. Сосновка – 123 м3/сут).

Организация централизованной системы водоотведения из-за сложности рельефа грунтов нецелесообразна, поэтому проектом предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом стоков на очистные сооружения. Для малоэтажных жилых домов и общественных зданий (больница, школы, детские сады, административные здания и т.д.) должна проектироваться локальная система очистки. Это позволяет сохранить площадь используемой хозяйственной территории и является предпочтительным для данного сельсовета.

При этом нужно предусматривать мероприятия по исключению сброса:

– крупноразмерных пищевых отходов;

– вод от мойки автомашин;

– веществ( вредно воздействующих на процесс биологической очистки сточных вод;

– поверхностно-активных веществ от стирки белья( уборки помещений и чистки санитарных приборов( мойки посуды и т.д.

Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведение в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм( сброс в грунт или в накопительный водоем.

В зависимости от площади прилегающей территории и грунтовых условий предлагаются следующие индивидуальные системы очистки:

- септики;

- фильтрующие колодцы;

- поля подземной фильтрации;

- фильтрующая кассета;

- фильтрующая траншея;

- компактные очистные установки заводского изготовления и др.

Для повторного использования воды для полива территории качество стоков после очистки должно соответствовать:

БПКПОЛН. - 3 мг/л(

взвешенные вещества - 3 мг/л(

аммонийный азот (по N) - 0(4 мг/л(

нитриты (по N) - 0(02 мг/л(

нитраты (по N) - 9 мг/л(

фосфаты (по Р2О5) - 1-2 мг/л(

СПАВ - 0(2-0(3 мг/л.

Проектом предлагается вывоз сточных вод от жилых и общественных зданий населенных пунктов МО Бобровский сельсовет на проектируемые поля фильтрации Санниковского сельсовета, которые предусмотрены в генеральном плане МО Санниковский сельсовет Первомайского района Алтайского края. Площадь проектируемых полей фильтрации по генеральному плану МО Санниковский сельсовет составляет 12 га, проектом предлагается увеличение данных полей фильтрации до 22 га.

Исключительно для нужд психоневрологического интерната, в случае изменения границ Бобровского заказника, предусматривается перевод территории действующих полей фильтрации из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, транспорта... и иного специального назначения.

Также необходимо установить локальные очистные установки на предприятиях общественного питания (сбор жира), на предприятиях автомобильного транспорта (нефтепродуктов) и производственных объектов.

Данные мероприятия позволят улучшить и сохранить окружающую среду, обеспечить рациональный круговорот в природе, сохранить источники воды для жителей МО Бобровский сельсовет.

Газоснабжение

Одним из приоритетных направлений интенсивного развития территории района является его газификация. Перевод на природный газ котельных и частных домовладений качественно изменил экономическую и социальную ситуацию территории, обеспечил её более надежное теплоснабжение. Для населения, проживающего в секторе индивидуальной жилой застройки, использование природного газа является способом повышения комфортности бытовых условий.

Принятие мер по дальнейшей газификации позволит повысить инвестиционную привлекательность территории Первомайского района как со стороны внутренних инвесторов, так и внешних.

Дальнейшее развитие газораспределительной системы, увеличение объема потребления природного газа, повышение качества жизни населения края определено мероприятиями подпрограммы «Газификация Первомайского района» на 2015 - 2020 годы. На территории района запланировано строительство трубопроводов природного газа, газификация жилищного фонда, проектирование и строительство котельных на природном газе, обеспечивающих деятельность государственных учреждений (КАУ«Алтайлес», КГБУЗ «Первомайская ЦРБ им. А.Ф. Воробьева», КГБУ «Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по г.Новоалтайску и Первомайскому району»).

Источник газоснабжения – существующий газопровод высокого давления (до 0,6 МПа) до п. Лесной, с. Бобровка и межпоселковый газопровод высокого давления до с. Сосновка.

В объеме системы газоснабжения предусмотрены:

газопровод высокого давления (до 0,6 МПа).

внутрипоселковые газопроводы высокого давления (до 0,6 МПа).

ГРПШ (23 шт.) понижающие давление газа до низкого (до 0,005 МПа).

газораспределительные сети низкого давления.

Диаметры газопроводов определяются гидравлическим расчетом на стадии разработки проектной документации.

При разработке отдельных проектов сетей низкого давления рекомендуется учитывать закольцовку с существующими и проектируемыми сетями соседних ГРПШ.

Для индивидуальной жилой застройки предусмотрена поквартирная газификация. Для зданий и сооружений отапливаемых централизовано предлагается замена существующих котельных на твердом топливе модульными котельными на газообразном топливе.

Использование природного газа предполагается на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

При полной газификации населенных пунктов Бобровского сельсовета расчетный годовой расход газа (суммарная потребность) составит 27,223 млн. м3/год (табл. 3).

Таблица 3

Расход газа по МО Бобровский сельсовет

| № п/п | Наименование | Годовой расход газа, тыс. м3/год | Максимальный часовой расход газа, м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Бобровка | 15967 | 6250 |
| 2 | п. Лесной | 8926 | 2572 |
| 3 | с. Сосновка | 2330 | 814 |
|  | Итого по сельсовету | 27223 | 9636 |

Ориентировочный расчет потребности в газообразном топливе выполнен согласно СП 42-101-2003, СНиП 2.04.01, СНиП 2.04.05 и СНиП 2.04.07.

Расчетом не предусмотрен расход газа промышленными предприятиями на производственные нужды (не учтенный мощностями котельных).

Охранные зоны газопроводов всех давлений (до 0,6 МПа) предусмотрены не менее 2 м (в каждую сторону) в границах населенного пункта, и не менее 3 м (в каждую сторону) при прохождении газопровода по территории лесопосадок (наличие деревьев и кустарника). Охранная зона всех ГРП принята 10 м от ограждения. Минимальные нормативные расстояния до фундаментов зданий и сооружений приняты: от ГГРП – 10 м, от ГРПШ (со среднего давления) – не нормируется, от газопроводов высокого давления – 10 м, от газопроводов среднего давления – 4 м, от газопроводов низкого давления – 2 м.

Электросвязь и проводное вещание

В связи с тем, что проводное вещание исчерпало свои возможности, как по улучшению качества, так и по увеличению количества услуг (количество программ), в ближайшие годы рекомендуется увеличить темпы охвата населения высококачественным УКВ вещанием.

Телевизионный прием и передача сигнала осуществляется от телецентра. Для приема телепередач предусматривается оснащение проектируемых домов телеантеннами. В перспективе рекомендуется переход на цифровое телевидение.

1.6. Мероприятия по охране окружающей среды

1.6.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Основными путями снижения загрязнения атмосферного воздуха в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предусматривается:

– внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предприятий, использование высококачественных видов топлива;

– оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;

– вынос коммунальных и производственных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

– создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» проектными решениями генерального плана предусмотрены санитарно-защитные зоны для объектов (табл. 4):

- производственной инфраструктуры;

- транспортной инфраструктуры;

- инженерной инфраструктуры;

- специального назначения.

Таблица 4

Санитарно-защитные зоны объектов МО Бобровский сельсовет

| № п/п | Назначение объекта | Нормативный размер, м |
| --- | --- | --- |
| Объекты производственной инфраструктуры |
| с. Бобровка |
| 1 | ООО «Бобровский лесокомбинат» | 100 |
| 2 | ООО «Русич», пилорама | 100 |
| 3 | ООО «Русь», пекарня | 50 |
| 4 | ООО «Агродол», переработка злаков | 100 |
| 5 | ООО «Манас», кондитерский цех | 100 |
| 6 | Пилорама | 100 |
| п. Лесной |
| 7 | Калининский техучасток | 100 |
| 8 | ИП «Пенкаль», рыбный цех | 30 |
| 9 | Пилорама | 100 |
| 10 | Подсобное хозяйство ПНИ | 300 |
| 11 | КФХ Дурова | 300 |
| с. Сосновка |
| 12 | Подсобное хозяйство БПНИ, хозяйство с содержанием животных | 100 |
| 13 | Пилорама | 100 |

Для устранения негативного воздействия санитарно-гигиенических и экологических факторов на жилую застройку собственникам таких производственных объектов, как:

- ООО «Бобровский лесокомбинат», пилорама ООО «Русич», пекарня ООО «Русь», ООО «Агродол», ООО кондитерский цех «Манас», пилорама – в с. Бобровка;

- Калининский техучасток, ИП «Пенкаль», Пилорама, подсобное хозяйство ПНИ – в п. Лесной;

- подсобное хозяйство БПНИ с содержанием животных, пилорама – в с. Сосновка, необходимо выполнить следующие мероприятия: разработать проекты санитарно-защитных воздействия на атмосферный воздух и подтвердить их результатами натурных исследований зон с учетом расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического и измерений.

До разработки и утверждения проекта санитарно-защитной зоны применяются размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов, предусмотренные санитарными правилами и нормами.

Для действующих объектов, являющихся источниками загрязнения среды обитания человека, разрешается проведение реконструкции или перепрофилирование производств, при условии снижения всех видов воздействия на среду обитания до предельно допустимой концентрации (ПДК) при химическом и биологическом воздействии и предельно допустимого уровня (ПДУ) при воздействии физических факторов с учетом фона.

Проектными решениями предусмотрено устройство вдоль дороги IV категории в селе Бобровка (ул. Маяковского, Партизанская, Ленина), проходящих через территорию села, полосу зеленых насаждений для защиты от шума и выхлопных газов автомобилей.

Проектом предлагается исключение жилищного фонда по мере износа из санитарно-защитных зон производственных объектов III-V категории и автодороги IV категории.

Проектными решениями предусмотрено устройство зеленых насаждений:

Село Бобровка

Часть существующей жилой застройки примыкает к территории промышленных объектов IV класса и попадает в санитарно-защитную зону таких предприятий как ООО «Бобровский лесокомбинат»; ООО «Русич», пилорама; ООО «Русь», пекарня; ООО «Агродол», переработка злаков; ООО «Манас», кондитерский цех; ДСУ № 7; пилорама (в северной части села. Проектом предлагается устройство полосы зеленых насаждений шириной 20 м на границе между существующей жилой застройкой и производственной зоной.

В водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе р. Бобровка на севере села размещена действующая и планируемая к размещению пилорама, согласно части 15 статьи 65 Водного кодекса в границах водоохранных зон запрещается размещение отходов производства, в связи с этим необходимо соблюдение предприятиями специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности, в частности запрета на складирование отходов деревопереработки в границах прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны водного объекта.

Проектными решениями предусмотрено устройство вдоль дорог IV категории (ул. Маяковского, Партизанская, Ленина), проходящих через территорию села, полосу зеленых насаждений для защиты от шума и выхлопных газов автомобилей.

Поселок Лесной

Часть существующей жилой застройки примыкает к территории промышленных объектов и попадает в санитарно-защитную зону таких предприятий как калининский техучасток, ИП «Пенкаль», Пилорама, подсобное хозяйство ПНИ, КФХ Дурова. Производственные объекты имеют III-V классы опасности – санитарно-защитная зона 300-50 м. проектом предлагается устройство полосы зеленых насаждений шириной 20 м на границе между существующей жилой застройкой и производственной зоной.

Село Сосновка

Часть существующей жилой застройки примыкает к территории промышленных объектов IV класса и попадает в санитарно-защитную зону таких предприятий как подсобное хозяйство КГСОУ "Бобровский психоневрологический интернат", сосновский техучасток (пилорама). Проектом предлагается устройство полосы зеленых насаждений шириной 20 м на границе между существующей жилой застройкой и производственной зоной.

Решением генплана предлагается устройство санитарно-защитного озеленения вокруг территории существующего кладбища.

1.6.2. Мероприятия по охране источников питьевого водоснабжения

Проектом генерального плана предусматриваются и рекомендуются следующие мероприятия по охране источников питьевого водоснабжения:

– реконструкция и строительство новых инженерных сетей;

– организация и благоустройство зон санитарной охраны;

– разработка проекта зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

– разработка планов мероприятий по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;

– усовершенствование системы сбора, отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

– организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

Мероприятия по первому поясу:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водопроводным сооружениям, проживание людей.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

1.6.3. Мероприятия по охране и восстановлению почв

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

– прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

– складировании и захоронении промышленных, коммунальных и прочих отходов.

В целях сохранения почв от загрязнения намечается проведение следующих мероприятий:

организация регулярной очистки территории села от жидких и твердых отходов, удаление жидких нечистот на очистные сооружения;

очистка всех сбросов, осуществляемых промышленными предприятиями и котельными;

сохранение верхнего питательного слоя почвы и рекультивация земель нарушенных при строительных работах и прокладке инженерных сетей;

выявление и ликвидация несанкционированных свалок, засоренных участков с последующей рекультивацией территории;

учет и статистическое наблюдение за нарушенными землями.

Для предотвращения вытаптывания необходимо регулирование выпаса сельскохозяйственных животных, недопущения сбоя пастбищ. Из всех антропогенных факторов выпас является наиболее сильным и масштабным. Превышение пастбищной нагрузки нередко приводит к пастбищной дигрессии.

Воздействие копыт на почву выражается в уплотнении ее верхнего слоя, а иногда и в деформации поверхности. Особенно часто уплотнение почвы проявляется в весенний период сразу после схода снега и во время затяжных дождей. Одним из шагов по оптимизации экологической ситуации должно явиться сокращение площади пастбищ в ряде участков лесопокрытой зоны.

1.6.4. Мероприятия по санитарной очистке территории

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической  экспертизе» проектная документация объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I - V классов опасности, в том числе проектная документация на строительство, реконструкцию объектов, используемых для обезвреживания и (или) размещения отходов I -V классов опасности, а также проекты вывода из эксплуатации указанных объектов, проекты рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов I -V классов опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для размещения отходов I -V классов опасности, подлежат государственной экологической экспертизе федерального уровня».

Предлагаются следующие мероприятия по санитарной очистке территории:

Очистка сел от твердых коммунальных отходов.

Сбор твердых коммунальных отходов от многоквартирных жилых домов и общественных зданий по планово-регулярной системе в контейнеры. Площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов и учреждений на расстояние не менее 20, но не более 100 м, иметь ровное бетонное покрытие, и ограждены зелеными насаждениями.

Вывоз мусора согласно Территориальной схеме обращения с отходами АК, разработанной в 2017 г. ФГБУН ИВЭП СО РАН, будет осуществляться спецмашинами на усовершенствованный полигон коммунальных отходов, расположенный в районе с.Зудилово МО Первомайский район.

Уличный смет и строительный мусор будет использоваться на полигоне для создания изолирующего слоя.

2. Очистка не канализированных районов от жидких коммунальных отходов.

Жидкие отходы из не канализированных домовладений надо вывозить по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода. Нечистоты должны собираться в водонепроницаемые выгреба и вывозиться спецтранспортом на очистные сооружения.

3. Уборка территорий населенных пунктов.

Проектом намечаются следующие мероприятия:

- уборка улиц и удаление уличного смета;

- полив зеленых насаждений;

- ремонт мусоросборных контейнеров;

- установка урн для мусора в общественных местах;

- озеленение и благоустройство производственных территорий.

1.6.5 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

Проектируемые населенные пункты не имеют категории по ГО, находятся в сельской местности и расположены вдали от категорированных объектов.

Причинами чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера может быть:

землетрясение;

пожар;

аварии на инженерных сетях.

Для предупреждения и минимализации последствий сейсмического воздействия все сооружения и здания проектируются с учетом сейсмики в соответствии с действующими строительными нормами.

Противопожарные мероприятия учитывают все нормативные требования при проектировании зданий с учетом пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

Для обеспечения средств пожаротушения водой на сетях водопровода устанавливаются пожарные гидранты. Хранение противопожарного запаса в резервуарах. Для возможного забора воды из поверхностных источников устраиваются съезды, обеспечивающие беспрепятственный подъезд к реке.

По инженерной подготовке территории для строительства рекомендуется:

- проведение мероприятий, устраняющих просадочные явления, согласно СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;

- закладка фундаментов ниже расчетной глубины промерзания грунтов и гидроизоляция фундаментов (нормативная глубина промерзания суглинка равна 1,9 м);

- использование дренажа в борьбе с заболачиванием;

- планировка территории для организации сбора и отвода атмосферных осадков и талых вод;

- использование свайных фундаментов.

1.7 Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ (далее - строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

2. Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ осуществляется региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Государственная историко-культурная экспертиза земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, проводится в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

3. Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ.

3.1. На территории объекта культурного наследия запрещается:

проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ;

строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.

3.2. На территории объекта культурного наследия разрешается:

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

3.3. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

3.4. Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

3.5. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

4. Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ, спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.

4.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:

на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных региональным органом охраны объектов культурного наследия;

на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия;

при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;

при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

4.2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.

5. Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест.

6. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

7. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются нормативным правовым актом Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

8. До утверждения зон охраны для объектов культурного наследия (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места) устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия в следующих границах:

для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника);

для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника);

для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля  на расстоянии 200 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию);

для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля  на расстоянии 300 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию).

В границах защитных зон запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

1.8 Ограничения градостроительного развития муниципального образования в соответствии со Схемой территориального планирования Алтайского края

В соответствии со Схемой территориального планирования (СТП) Алтайского края Бобровский сельсовет в составе Первомайского района относится к Барнаульскому планировочному району 1-го уровня, имеющему определенные ограничения развития территории. Данные о предлагаемых СТП режимах использования территории представлены в таблице 5.

Таблица 5

Режимы использования территории (градостроительные ограничения)

| Режимы | Зоны и объекты градостроительных ограничений федерального и краевого уровней |
| --- | --- |
| Строгой регламентации |
| Строгая регламентация видов средопользования, не связанного с главным функциональным назначением территории, угрожающих сохранности и снижающих потенциал основного ресурса территории | существующие и перспективные рекреационные зоны водоохранные зоны рек зоны затопления* |
| Режим предупреждения, контроля и ограничения отдельных видов деятельности |
| Ограничения нового строительства, особенно объектов высоких классов санитарной вредности, соблюдение установленных правил охраны природной среды, ареалов сосредоточения памятников археологии | ареалы сосредоточения памятников археологии пожароопасная зона |

*В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Выводы:

Исходя из комплексного анализа территории муниципального образования Бобровский сельсовет, можно сделать вывод, что природно-экологические и инженерные условия в целом благоприятны для развития промышленного и гражданского строительства.

В то же время существует ряд проблем социально-экономического характера, которые тормозят развитие муниципального образования:

низкая собственная доходная база муниципального образования;

моральный и физический износ технологического оборудования системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;

неполный охват территории сельсовета централизованным газоснабжением;

размещение экологически емких техногенных объектов (АЗС, свалка и др.) без проведения специальных природоохранных мероприятий, что приводит к загрязнению территории;

отсутствие должного внимания предприятий и населения к состоянию окружающей среды.

Генеральным планом предусмотрен ряд мероприятий способствующих снижению отрицательных факторов влияющих на развитие муниципального образования, направленных на улучшение экологической ситуации и эффективное развитие инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктур.

1.9. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития сельского поселения:

подготовка плана реализации генерального плана сельского поселения;

подготовка проекта правил землепользования и застройки сельского поселения;

подготовка проекта планировок жилых кварталов.

1.10 Технико-экономические показатели проекта

Таблица 6

Основные технико-экономические показатели генерального плана муниципального образования Бобровский сельсовет Первомайского района Алтайского края

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МО Бобровский сельсовет | Село Бобровка | Поселок Лесной | Село Сосновка | МО Бобровский сельсовет | Село Бобровка | Поселок Лесной | Село Сосновка |
|  | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь МО Бобровский сельсовет | га | 68555,7829 |  |  |  | 68555,7829 |  |  |  |
|  |  | % | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 9889,0264 |  |  |  | 9882,7964 |  |  |  |
|  |  | % | 2,1 |  |  |  | 2,1 |  |  |  |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | га | 810,38 | 638,73 | 126,28 | 45,37 | 810,38 | 638,73 | 126,28 | 45,37 |
|  |  | % | 0,8 |  |  |  | 0,8 |  |  |  |
| 1.3 | Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения | га | 153,9434 |  |  |  | 162,94 |  |  |  |
|  |  | % | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  |  |  |
| 1.4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 74,4074 |  |  |  | 74,1984 |  |  |  |
|  |  | % | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |
| 1.5 | Земли лесного фонда | га | 54793,82 |  |  |  | 54793,82 |  |  |  |
|  |  | % | 91,8 |  |  |  | 91,8 |  |  |  |
| 1.6 | Земли запаса | га | 2834,2657 |  |  |  | 2831,77 |  |  |  |
|  |  | % | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |
| 2 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |
| 2.1 | - жилой застройки | га | 499,26 | 407,26 | 70,8 | 21,2 | 542,576 | 426,546 | 90,16 | 25,87 |
| 2.2 | - общественно-деловой застройки | га | 17,62 | 8,84 | 5,7 | 3,08 | 30,34 | 19,79 | 5,6 | 4,95 |
| 2.3 | - производственного и коммунально-складского назначения | га | 16,7 | 10,67 | 5,2 | 0,83 | 7,79 | 5,84 | 1,65 | 0,3 |
| 2.4 | - инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 111,04 | 91,51 | 13,70 | 5,83 | 100,815 | 78,78 | 17,9 | 4,135 |
| 2.5 | - рекреационного назначения | га | 3,2 | 3,2 | - | - | 14,674 | 5,12 | - | 9,554 |
| 2.6 | - сельскохозяйственного использования | га | 159,6 | 117,25 | 30,8 | 13,9 | 113,72 | 102,75 | 10,97 | - |
| 2.7 | - специального назначения | га | 2,97 | 2,7 | - | 0,27 | 3,26 | 2,7 | - | 0,56 |
| 3 | НАСЕЛЕНИЕ |
| 3.1 | Общая численность постоянного населения (без учета проживающих в психоневрологических интернатах) | чел. | 5226 | 3726 | 877 | 623 | 5480 | 3900 | 900 | 680 |
| 3.3 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел./ га | 13,19 |  |  |  | 12,51 |  |  |  |
| 4 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 4.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | м2/чел. | 17,2 | 16,7 | 15,4 | 19,6 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4.2 | Общая площадь жилых территорий | га |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Детское дошкольное учреждение | объект | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – |
|  |  | мест | 115 | 115 | – | – | 115 | 115 | – | – |
| 5.1.2 | Общеобразовательная школа | объект | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | мест | 404 | 264 | 90 | 50 | 404 | 264 | 90 | 50 |
| 5.1.3 | Внешкольные учреждения |
| 5.1.3.1 | Школа искусств | объект | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – |
|  |  | мест | 20 | 20 | – | – | 20 | 20 | – | – |
| 5.2 | Объекты здравоохранения, социального обеспечения |
| 5.2.1 | Больница | объект | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – |
|  |  | коек | 30 | 30 | – | – | 30 | 30 | – | – |
| 5.2.2 | ФАП | объект | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
| 5.2.3 | Аптека | объект | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | – | – |
| 5.2.4 | Молочная кухня | объект | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.2.5 | Психоневрологический интернат | объект | 2 |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 |
|  |  | мест | 702 |  | 301 | 401 | 702 |  | 301 | 401 |
| 5.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |
| 5.3.1 | ДЮСШ | объект | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.3.2 | Плоскостные спортивные сооружения | объект | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.4 | Объекты культурно-досугового назначения |
| 5.4.1 | Дома культуры, клубы, кинозалы, универсальные залы и тд. | объект | 2 | 1 | – | 1 | 2 | 1 | – | 1 |
|  |  | мест | 720 | 600 | – | 120 | 720 | 600 | – | 120 |
| 5.4.2 | Библиотека | объект | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 5.5 | Объекты торгового назначения |
| 5.5.1 | Магазины, торговые павильоны | объект | 34 | 29 | 3 | 2 | 34 | 29 | 3 | 2 |
|  |  | м2 торговой площади |  | 692,3 |  |  |  | 692,3 |  |  |
| 5.6 | Объекты общественного питания |
| 5.6.1 | Кафе, столовые | объект | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | – | – |
|  |  | мест | 48 | 48 | – | – | 48 | 48 | – | – |
| 5.7 | Организации и учреждения управления |
| 5.7.1 | Сельская администрация | объект | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 5.8 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 5.8.1 | Гостиница | объект | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | мест | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.8.2 | Пожарное депо | автомобиль | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 5.9 | Объекты бытового обслуживания |
| 5.9.1 | Предприятие бытового обслуживания | объект | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – |
|  |  | рабочее место | – | – | – | – | 3 | – | 3 | – |
| 5.10 | Объекты кредитно-финансового назначения |
| 5.10.1 | Отделение сбербанка | объект | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 5.11 | Объекты связи |
| 5.11.1 | Почта | объект | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 5.11.2 | АТС |  | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 5.12 | Отделение милиции, пункт милиции | объект | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 5.13 | Религиозно-культовые объекты |
| 5.13.1 | Церковь | объект | 1 | 1 | – | – | 2 | 2 | – | – |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 6.1 | Протяженность главных улиц | км | 15,11 | 9,11 | 3,0 | 3,0 | 20,88 | 9,11 | 8,0 | 3,77 |
| 6.2 | Протяженность основных улиц | км | 26,95 | 23,85 | 3,1 | - | 48,43 | 33,59 | 14,84 | - |
| 6.3 | Протяженность второстепенных улиц | км | 5,0 | 5,0 | - | - | 11,3 | 6,5 | 4,8 | - |
| 6.4 | Протяженность проездов | км | 1,07 | 1,07 | - | - | 2,72 | 2,39 | - | 0,33 |
| 6.5 | Протяженность пешеходных улиц | км | - | - | - | - | 1,4 | 1,4 | - | - |
| 6.6 | Протяженность поселковых дорог | км | 2,92 | 1,63 | 1,29 | - | 8,54 | 2,61 | 5,93 | - |
| 6.7 | Общая протяженность улично-дорожной сети, | км | 49,41 | 39,02 | 7,39 | 3,0 | 93,27 | 55,6 | 33,57 | 4,1 |
|  | в том числе с усовершенствованным покрытием | км | - | - | - | - | 93,27 | 55,6 | 33,57 | 4,1 |
| 6.8 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей | 784 | 611 | 102 | 71 | 2054 | 1462 | 337 | 255 |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Водопотребление | тыс. м3/год | н.д | н.д | н.д | н.д | 429,4 | 223,7 | 154,8 | 50,9 |
| 7.1.2 | Протяженность сетей | км | 12,7 | 5,2 | 4,3 | 3,2 | 21,8 | 7,2 | 10,4 | 4,2 |
| 7.. | Водонапорные башни | объект | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 8 | 2 | 2 |
|  |  | м3 | н.д. | н.д. | н.д. | 150 |  |  |  |  |
| 7.2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Объем сточных вод | тыс. м3/год | н.д. | н.д. | н.д. | 14,9. | 375 | 240 | 104 | 31 |
| 7.2.2 | Протяженность сетей | км | н.д. | – | нд. | 0,5 | – | – | – | – |
| 8 | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |
| 8.1 | Свалка | объект | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | га | 1,44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2 | Скотомогильники | объект | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | га | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.3 | Кладбище | объект | 4 | 1 | - | 1 | 5 | 1 | - | 1 |
|  |  | га | 6,91 | 2,7 | - | 0,27 | 9,33 | 2,7 | - | 0,56 |
| 8.4 | Территория накопителя сточных вод | объект | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | га | н.д | - | - | н.д | - | - | - | - |

1.11 Объекты, планируемые к размещению на территории МО Бобровский сельсовет Первомайского района Алтайского края

Таблица 7

| № п/п | Наименование объекта | Место размещения объекта | Параметры объекта | Функциональные зоны | Зоны с особыми условиями использования территории | Срок реализации/значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мощность | Размер земельного участка, протяженность линейного объекта |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Социальная сфера |
| 1.1 | Предприятия бытового обслуживания | В границах п. Лесной | 3 рабочих места | По заданию на проектирование | Общественно-деловая зона | Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания | - | Расчетный срок/МЗ |
| 1.2 | Жилищно-эксплуатационная организация | В границах п. Лесной | По заданию на проектирование | По заданию на проектирование | Общественно-деловая зона | Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания | - | Расчетный срок/ МЗ |
| 1.3 | Культовое сооружение (церковь) | В границах с. Бобровка | По заданию на проектирование | По заданию на проектирование | Общественно-деловая зона | Административно-деловые и хозяйственные учреждения | - | Расчетный срок/ МЗ |
| 2 | Жилая сфера |
| 2.1 | Жилые дома усадебного типа | В границах с. Бобровка | 0,07-0,25 га (75 штук) | 20 га | Жилая зона | Застройка усадебного типа | - | Расчетный срок/МЗ |
| 2.2 | Жилые дома усадебного типа | В границах п. Лесной | 0,07-0,25 га (14 штук) | 4 га | Жилая зона | Застройка усадебного типа | - | Расчетный срок/МЗ |
| 2.3 | Жилые дома усадебного типа | В границах с. Сосновка | 0,07-0,25 га (12 штук) | 3 га | Жилая зона | Застройка усадебного типа | - | Расчетный срок/МЗ |
| 3 | Объекты инженерной инфраструктуры |
| 3.1 | Водонапорные башни | В границах с. Бобровка | м3/сут | 2 объекта 0,05 га | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Не менее 10 м | Расчетный срок/МЗ |
| 3.2 | Скважина | В границах с. Бобровка | м3/сут | 1 объект 0,05 га | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 50 м | Расчетный срок/МЗ |
| 3.3 | Водопроводные сети | В границах с. Бобровка |  | 2 км | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Не менее 10 м и не более 20 м | Расчетный срок/МЗ |
|  |  | В границах п. Лесной |  | 6,1 км |  |  |  |
|  |  | В границах с. Сосновка |  | 1,0 км |  |  |  |
| Сфера транспорта |
| 4.1 | Автодорога «Фирсово-Бобровка-Рассказиха-Нижняя Петровка-Чаузово» | По территории Бобровского сельсовета | - | 18,5 км | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - | Расчетный срок/МЗ |
| 4.2 | Автодорога «Подъезд к пос. Лесному» | По территории Бобровского и Санниковского сельсоветов | - | 4 км | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - | Расчетный срок/МЗ |
| 4.3 | Автодорога между аэродром АСК РОСТО -п. Лесной | К северу от п. Лесной | - | 1,1 км | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - | Расчетный срок/МЗ |
| 4.4 | Объездная дорога в п. Лесной | К северу от п. Лесной | - | 0,7 км | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - | Расчетный срок/МЗ |
| 4.5 | Подъезд к кладбищу в п. Лесной | п. Лесной к востоку от планируемого кладбища | - | 0,18 км | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - | Расчетный срок/МЗ |
| 4.6 | Автодорога между п. Лесной и автодорогой IV категории «Фирсово-Бобровка-Рассказиха-Нижняя Петровка-Чаузово» | К западу от границы п. Лесной | - | 2,6 км | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - | Расчетный срок/МЗ |
| 4.7 | Автодорожный мост | с. Бобровка, юго-восточная часть села |  | 1 объект | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - | Расчетный срок/МЗ |
| Объекты специального назначения |
| 5.1 | Кладбище планируемое | У северо-восточной окраины с. Бобровка | - | 1,13 га | Зона специального назначения | 50 м | Расчетный срок/МЗ |
| 5.2 | Расширение территории существующего кладбища | На расстоянии 260 м в северо-западном направлении от границы п. Лесной | - | 1,0 га | Зона специального назначения | 50 м | Расчетный срок/МЗ |
| 5.3 | Расширение территории существующего кладбища | с. Сосновка | - | 0,29 га | Зона специального назначения | 50 | Расчетный срок/МЗ |
| 5.4 | Закрытие кладбища психоневрологического интерната | К востоку от с. Сосновка | - | 0,49 га | Зона специального назначения | 50 | Первая очередь/МЗ |
| 5.5 | Закрытие кладбища | с. Бобровка, ул. Мичурина | - | 2,7 га | Зона специального назначения | 50 | Первая очередь/МЗ |
| 5.6 | Рекультивация территории свалки | В 350 м к юго-востоку от с. Бобровка | - | 1,1 га | Зона специального назначения | - | Первая очередь/МЗ |
| 5.7 | Рекультивация территории свалки | В 600 м к северо-востоку от с. Сосновка | - | 0,34 га | Зона специального назначения | - | Первая очередь/МЗ |
| 5.8 | Рекультивация территории накопителя сточных вод | В 230 м к северо-востоку от с. Сосновка | - | нет данных | Зона специального назначения | - | Первая очередь/МЗ |

## ООО «Компания Земпроект»

## ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## БОБРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ    ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

## АЛТАЙСКОГО КРАЯ

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

## (Материалы по обоснованию)

## БАРНАУЛ 2018

## ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## БОБРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ    ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

## АЛТАЙСКОГО КРАЯ

## МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

## Пояснительная записка

## Заказчик: Администрация Первомайского района

## Муниципальный контракт: № 181 от 13 октября 2008 г.

## Исполнитель: ООО «Компания Земпроект»

## Руководитель проекта:

## Садакова Г.А._________________

## БАРНАУЛ 2018

## Авторский коллектив:

## Руководитель проекта	Г. А. Садакова

## Архитектор	М. Е. Кемпель

## Инженер по водоснабжению и водоотведению	О. В. Шарова

## Инженер по электроснабжению	Н. А. Сытдикова

## Инженер по газоснабжению	В. С. Юрчак

## СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| Материалы по обоснованию |
|  | Текстовые материалы |  |
| ПЗ | Материалы по обоснованию проектных решений | том 1 |
|  | Графические материалы |  |
| ГП 1 | Карта современного использования и комплексной оценки территории МО. Карта границ зон с особыми условиями использования территории. | Масштаб 1: 25 000 |
| ГП 2 | Карта современного использования и комплексной оценки территории с. Бобровка. Карта границ зон с особыми условиями использования территории. | Масштаб 1: 5000 |
| ГП 3 | Карта современного использования и комплексной оценки территории п. Лесной. Карта границ зон с особыми условиями использования территории. | Масштаб 1: 5000 |
| ГП 4 | Карта современного использования и комплексной оценки территории с. Сосновка. Карта границ зон с особыми условиями использования территории. | Масштаб 1: 5000 |
| Утверждаемая часть |
|  | Текстовые материалы |  |
| ПЗ | Положения о территориальном планировании. | том 2 |
|  | Графические материалы |  |
| ГП 5 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. | Масштаб 1: 25 000 |
| ГП 6 | Карта функциональных зон. Карта планируемого размещения объектов местного значения в границах МО. | Масштаб 1: 25 000 |
| ГП 7 | Карта функциональных зон. Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Бобровка | Масштаб 1: 5000 |
| ГП 8 | Карта функциональных зон. Карта планируемого размещения объектов местного значения п. Лесной | Масштаб 1: 5000 |
| ГП 9 | Карта функциональных зон. Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Сосновка | Масштаб 1: 5000 |

## СОДЕРЖАНИЕ

## Введение	7

## Цели и задачи	8

## 1 Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории муниципального образования	9

## 1.1 Географическое и геополитическое положение	9

## 1.2 Природные условия и ресурсы территории	11

## 1.2.1 Геологическое строение и минеральные ресурсы	11

## 1.2.2 Рельеф. Климатические условия	14

## 1.2.3 Гидрография и гидрология	14

## 1.2.4 Почвенные ресурсы	15

## 1.2.5 Земельные ресурсы	16

## 1.2.6 Лесные ресурсы	17

## 1.2.7 Растительные ресурсы и животный мир	17

## 1.2.8 Культурно-исторические и рекреационные ресурсы	18

## 1.2.9 Особо охраняемые природные территории	20

## 1.3 Комплексная оценка территории по условиям использования в хозяйственной деятельности	23

## 1.4 Социально-экономическое положение муниципального образования	25

## 1.4.1 Демографическая характеристика и прогноз численности населения	25

## 1.4.2 Жилищный фонд	27

## 1.4.3. Социальная сфера	28

## 1.4.4 Производственная сфера	30

## 1.4.5 Сельское хозяйство	30

## 1.5 Транспортная инфраструктура	32

## 1.6. Инженерная инфраструктура	33

## 1.6.1. Электроснабжение	33

## 1.6.2. Теплоснабжение	40

## 1.6.3. Водоснабжение	42

## 1.6.4. Водоотведение	44

## 1.6.5. Газоснабжение	44

## 1.6.6. Связь и информация	44

## 1.7. Экологическое состояние территории	45

## 1.8. Объекты специального назначения	46

## 1.9. Риски возникновения чрезвычайных ситуаций	47

## 1.10. Ограничения градостроительного развития муниципального образования в соответствии со Схемой территориального планирования Алтайского края	48

## 2. Обоснование вариантов территориального планирования и предложений по территориальному планированию муниципального образования Бобровский сельсовет Первомайского района	50

## 2.1. Существующая планировочная организация территории	50

## 2.2. Функциональное зонирование территории	58

## 2.2.1. Жилая зона	58

## 2.2.2. Общественно-деловая зона	59

## 2.2.3. Зона производственного и коммунально-складского назначения	59

## 2.2.4. Зона инженерной и транспортной инфраструктур	59

## 2.2.5. Зона рекреационного назначения	60

## 2.2.6. Зона сельскохозяйственного использования	60

## 2.2.7. Зона специального назначения	60

## 2.2.8. Зона озеленения специального назначения	60

## 2.3. Планировочная организация территории	60

## 2.4. Предложения по изменению границ территорий, земель и ограничений	66

## 2.5. Объекты местного значения, планируемые к размещению на территории МО Бобровский сельсовет	67

## 2.5.1. Жилищная сфера	67

## 2.5.2. Социальная сфера	69

## 2.5.3. Производственная сфера	74

## 2.6. Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	77

## 2.7. Инженерная инфраструктура	86

## 2.7.1. Электроснабжение	86

## 2.7.2. Теплоснабжение	88

## 2.7.3. Водоснабжение	88

## 2.7.4. Водоотведение	90

## 2.7.5. Газоснабжение	91

## 2.7.6. Электросвязь и проводное вещание	93

## 2.8. Инженерная подготовка территории	93

## 2.9. Охрана окружающей среды	93

## 3. Технико-экономические показатели проекта	100

## 4. Перечень мероприятий по реализации генерального плана муниципального образования	104

## Введение

## Генеральный план муниципального образования Бобровский сельсовет разработан в 2008–2018 гг. ООО «Компания Земпроект» по заказу Администрации Первомайского района на основании муниципального контракта № 181 от 13 октября 2008 г.

## Генеральный план МО Бобровский сельсовет разработан в соответствии с действующими:

## Градостроительным кодексом РФ;

## Земельным кодексом РФ;

## Водным кодексом РФ;

## Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденными постановлением Администрации Алтайского края от 09.04.2015 г. № 129;

## Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации СНиП II-04-2003;

## СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

## СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

## СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

## Законом Алтайского края от 29.12.2009 г. № 120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края».

## В основу разработки проекта положены следующие исходные данные:

## Техническое задание на выполнение работ по Схеме территориального планирования муниципального образования Первомайский район Алтайского края, совмещенной с генеральными планами сельских поселений Баюноключевской сельсовет, Березовский сельсовет, Бобровский сельсовет, Повалихинский сельсовет, Зудиловский сельсовет, Повалихинский сельсовет, Рассказихинский сельсовет» от 13 октября 2008 г., выданное администрацией Первомайского района.

## В качестве планово-картографического материала использован космический снимок GeoEye-1 от 05.06.2009 г.;

## Стратегия социально-экономического развития Первомайского района до 2035 года, принятая 19.12.2017 года.

## Социальный паспорт Бобровского сельсовета Первомайского района Алтайского края.

## Данные о трудовых ресурсах и демографическом составе населения, инвентаризационные данные по жилищному фонду и зданиям культурно-бытового обслуживания, данные о предприятиях, учреждениях и организациях с. Бобровка, с. Сосновка и п. Лесной, о состоянии инженерного оборудования застройки, которые были предоставлены службами Администрации села.

## Графические материалы генерального плана выполнялись с применением современных ГИС-технологий в программе MapInfo-8.5.

## Цели и задачи

## Целью работы является разработка генерального плана муниципального образования Бобровский сельсовет в соответствии с федеральным и краевым законодательством, формирование ресурсов информации, необходимой для принятия решений, способствующих улучшению условий жизнедеятельности населения; улучшению экологической ситуации; эффективному развитию инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктур; обеспечению устойчивого градостроительного развития территории муниципального образования.

## Основной задачей проекта является подготовка предложений по следующим вопросам:

## - выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования;

## - определение направления и границ развития территории муниципального образования;

## - установление функционального назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной транспортной и социальной инфраструктур,

## - определение территорий для жилищного строительства, развития производственных территорий, системы (объектов) обслуживания населения;

## - определение местоположения и основных характеристик объектов местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения;

## - установление градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию территории;

## - определение мероприятий по установлению зон различного функционального назначения; установлению границ населенного пункта, развитию и размещению объектов капитального строительства социальной сферы, транспортной и инженерной инфраструктуры, предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, последовательности их выполнения.

## 1 Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории муниципального образования

## 1.1 Географическое и геополитическое положение

## Муниципальное образование (МО) Бобровский сельсовет Первомайского района Алтайского края наделен статусом сельского поселения законом Алтайского края от 02.12.2003 г. № 64-ЗС «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского поселения, городского округа, муниципального образования».

## МО Бобровский сельсовет, образованное в составе Первомайского района Алтайского края, расположено в южной части Первомайского района. Связь с краевым центром и г. Новоалтайском осуществляется по автомагистрали регионального значения Фирсово – Бобровка – Рассказиха – Нижняя Петровка – Чаузово, а так же с помощью речного транспорта по р. Обь.

## Граничит на северо-западе с Санниковским сельсоветом, на северо-востоке с Баюновоключевским сельсоветом, на востоке с Романовским и Контошинским сельсоветами Косихинского района, на юго-востоке с Чаузовским сельсоветом Троицкого района, на юго-западе с Рассказихинским сельсоветом, на западе – с землями МО г. Барнаул (рис. 1).

## Рисунок 1. Местоположение МО Бобровский сельсовет

## Общая площадь МО Бобровский сельсовет 68555,7829 га, что составляет 19 % от всей территории Первомайского района. Удаленность от краевого центра г. Барнаула составляет 35 км.

## В состав сельсовета входят три населенных пункта:

## с. Бобровка;

## п. Лесной;

## с. Сосновка.

## Транспортными планировочными осями сельсовета являются автомобильная дорога регионального значения Фирсово – Бобровка – Рассказиха – Нижняя Петровка – Чаузово и автомобильные дороги местного значения подъезд к п. Лесной и подъезд к с. Сосновка.

## Удаленность п. Лесной и с. Сосновка от центра сельсовета составляет 7 км и 10 км соответственно.

## 1.2 Природные условия и ресурсы территории

## 1.2.1 Геологическое строение и минеральные ресурсы

## Территория МО Бобровский сельсовет располагается на приобском плато и ложбине древнего стока.

## В геологическом строении территории участвуют аллювиальные отложения надпойменных террас верхнего отдела четвертичной системы, которые представлены песками, супесями, суглинками, гравием и галечниками с валунами.

## Также в геологическом строении участвуют озерно-аллювиальные и делювиальные отложения верхнего-современного отдела четвертичной системы, которые представлены песками, супесями с гравием, галькой и валунами.

## Отложения верхнего и верхнего-современного отделов перекрыты сверху современными образованиями (почвенно-растительный слой, насыпные грунты разнородного состава).

## Инженерно-геологические условия района благоприятны для строительства. Грунтовые воды залегают на глубине более 5 м, по имеющимся данным они не агрессивны.

## Грунтами, несущими основания зданий и сооружений являются суглинки, пески и супеси.

## Кроме этого, на территории муниципального образования встречаются техногенные образования – насыпные грунты, которые расположены в пределах автомобильных дорог.

## Минерально-сырьевая база Бобровского сельсовета сравнительно бедна. На территории сельсовета согласно государственным балансам и кадастрам месторождений и проявлений твердых полезных ископаемых по состоянию на 01.01.2008 г., установлено одно месторождение торфа (табл. 1), которое расположено на территории двух сельсоветов Бобровского и Санниковского.

## Кроме приведенных в таблице 1 месторождений и участков твердых полезных ископаемых в сельсовете по данным, предоставленным Администрацией Первомайского района Алтайского края, имеется одно месторождений питьевых подземных вод (табл. 2).

## Таблица 1

## Месторождения твердых полезных ископаемых МО Бобровский сельсовет

| № п\п | Наименование месторождения | Привязка | Краткая характеристика | Запасы | Учет балансом на 01.01.08 г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| торф |
| 1 | Моховое | 7 км Ю г. Новоалтайск, 8,2 км Ю ж\д ст. Алтайская | Залежь торфа низинного типа. Площадь, га: а) в нулевой границе 2743; б) в границе промышленной глубины 2061, глубина залежи 3,39 м. Возможное использование – удобрение, топливо. | Запасы по категории А в количестве 11401 тыс. т. Утв. ТКЗ ПГО «Новосибирскгеология», 1986 г., № 12\457 | Учтено балансом в госрезерве | Не эксплуатируется |

## Таблица 2

## Разведанные запасы подземных вод и их использование по МО Бобровский сельсовет

| № п\п | Гидрогеологический бассейн | Наименование месторождения, его местоположение | Индекс водоносного горизонта | Состав водовмещающих отложений | Запасы ПВ, утвержденные ГКЗ или ТКЗ (принятые НТС), по категориям, тым.м3\сутки | Дата утверждения, № протокола ГКЗ, ТКЗ (НТС) | Целевое назначение МПВ | Наименование водозабора, его владелец | Количество скважин водозабора | Количество извлеченной воды | Вид использования, тыс. м3\сутки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | А | B | С1 | С2 | всего |  |  |  | всего | в работе | тыс. м3\год | млн. м3\год | ХПВ | ПТВ |  |
| 1 | Бийский подрайон Кулундинского района краевой части Западно-Сибирского артезианского бассейна | Бобровское месторождение питьевых подземных вод, с. Бобровка | N12-3 | пески среднезернистые | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 28.06.07 г. ТКЗ № 18 | хозяйственно-питьевое водоснабжение с. Бобровка | нет владельца | 2 | 1 | 0,274 | 0,100 | 0,274 | 0,000 | эксплуатируется |

## 1.2.2 Рельеф. Климатические условия

## Бобровский сельсовет расположен на крупной геоморфологической структуре второго порядка – долине р. Оби. На правом низком берегу р. Оби расположена широкая пойма и надпойменные террасы.

## Пойма характеризуется высокой степенью заболоченности, покрыта кустарником и изрезана старицами и пойменными озерами. Кроме того, вдоль правого берега реки и ее притоков расположены пойменные земли с заливными лугами.

## Рельеф равнинный, с уклонами в сторону р. Бобровка и в сторону р. Оби.

## По агроклиматическому районированию территория Бобровского сельсовета относится к Бийско-Чумышской зоне с резко-континентальным, довольно сухим климатом.

## Зима продолжительная и холодная. Характерны сильные ветры и метели, возможны морозы и резкие потепления. Средняя температура января составляет -17,7(С, абсолютный минимум – -50(С.

## Весна короткая и сухая, характерны частые возвраты холодов, быстрое стаивание снежного покрова.

## Лето теплое, длится около четырех месяцев, возможны засухи. Средняя температура июля составляет +19,6(С, абсолютный максимум – +35(С.

## Осень непродолжительная и солнечная, с малым количеством осадков.

## Среднее годовое количество атмосферных осадков составляет 350–400 мм.

## Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 164 дня. Максимальная высота снежного покрова достигает 67 см.

## Господствующее направление ветров юго-западное с частым повторением южного и северо-восточного.

## 1.2.3 Гидрография и гидрология

## Подземные воды

## МО Бобровский сельсовет расположен в пределах восточной части Кулундинско-Барнаульского артезианского бассейна. Гидрологические условия района характеризуются наличием водоносных горизонтов в четвертичных образованиях.

## В четвертичных образованиях развиты водоносные горизонты современных озерно-болотных отложений и аллювиальных отложений долин рек.

## В современных озерно-болотных отложениях развиты грунтовые воды, приуроченные к заиленным супесям и торфу. Воды эти залегают на глубине менее 2,0 м.

## Водоносный горизонт аллювиальных отложений имеет почти повсеместное распространение и рассматривается как единый водоносный комплекс. Водосодержащими породами являются пески, супеси, а также опесчаненные разности суглинков. В этих породах заключены грунтовые воды, залегающие в пределах второй надпойменной террасы р. Обь на глубине от 2,0–12,0 м.

## Грунтовые воды на территории Бобровского сельсовета подвержены значительным сезонным колебаниям и не обладают никакими видами агрессии.

## Поверхностные воды

## По территории сельсовета с юга на север протекает р. Обь, с востока на запад – р. Бобровка, разделяя с. Бобровка на две части, так же в южной части сельсовета протекают р. Сидоровка и ручей.

## Режим рек характеризуются непродолжительным, резко выраженным весенним половодьем и низкой меженью в остальную часть года.

## Питание снегодождевое, в межень преобладает грунтовое питание.

## Тепловой режим обуславливает температура воздуха. Вода начинает прогреваться во второй и третьей декадах апреля. Температура постепенно повышается до июля и достигает +19–+ 250С.

## Характерная черта ледового режима рек – устойчивый продолжительный ледостав, который начинается в начале ноября и продолжительность его в среднем составляет 160 дней.

## В западной части сельсовета на водосборе р. Оби располагаются мелкие озера-старицы, а в южной части на р. Сидоровка располагаются два озера. Питание озер осуществляется главным образом в весеннее время.

## В реках и озерах водятся щука, карась, окунь, чебак.

## Гидротехнических сооружений на территории сельсовета нет.

## 1.2.4 Почвенные ресурсы

## На территории МО Бобровский сельсовет встречаются следующие типы почв:

## - аллювиальные луговые;

## - лугово-черноземные;

## - луговые;

## - лугово-болотные;

## - серые лесные;

## - черноземы выщелоченные;

## - дерново-подзолистые.

## В долинах рек, особенно у стариц, распространены аллювиальные луговые почвы, сформированные под закустаренными лугами. Эти почвы переувлажнены, поэтому их используют преимущественно под сенокосы.

## Лугово-черноземные почвы обладает хорошим естественным плодородием, почвы пригодны для возделывания всех районированных культур сельскохозяйственных растений с коротким периодом вегетации.

## К сильно переувлажненным почвам относят также луговые и лугово-болотные почвы, расположенные на надпойменных террасах рек с лесной растительностью при старицах и протоках, реже в долинах и балках под луговой и степной растительностью. Данные почвы обладают невысоким естественным плодородием, в связи с чем могут выборочно использоваться под сенокосы.

## Серые лесные почвы сформировались под березовыми колками и лишь частично используются под пашню и кормовые угодья.

## Черноземы выщелоченные – пахотнопригодные почвы лучшего качества. Обладают высоким естественным плодородием и пригодны для возделывания всех районированных культур и сортов сельскохозяйственных растений.

## Значительное распространение имеют дерново-подзолистые почвы, развитые под сосновыми и березово-сосновыми борами, а также под закустаренными и заболоченными участками леса. Данные почвы не используются в сельском хозяйстве, поскольку расположенная на них растительность имеет почвозащитное и водоохранное значение.

## 1.2.5 Земельные ресурсы

## Анализ земельного фонда муниципального образования выполнен по данным годового отчета о состоянии и использовании земель Первомайского района за 2010 г. Земельный фонд МО Бобровский сельсовет по состоянию на 1 января 2018 г. составляет 68555,7829 га.

## В структуре земельного фонда выявлены следующие категории земель:

## - земли сельскохозяйственного назначения;

## - земли населенных пунктов;

## -земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

## - земли особо охраняемых территорий и объектов;

## - земли лесного фонда;

## - земли запаса.

## Земли водного фонда в административных границах сельсовета отсутствуют.

## Земли сельскохозяйственного назначения представлены большей частью землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности (1348,8102 га), а также землями, находящимися в собственности юридических лиц (79,0 га).

## Земли населенных пунктов составляют 810,38 га:

## 1) с. Бобровка – 638,73 га;

## 2) п. Лесной – 126,28 га;

## 3) с. Сосновка – 45,37 га.

## Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения представлены в основном землями, занятыми аэродромом ДОСААФ (100,0 га) и землями транспорта ГУП «Алтайавтодор» (43,62 га).

## Земли особо охраняемых территорий и объектов заняты в основном базами отдыха.

## Земли лесного фонда составляют 54793,82 га. Это категория земель в Бобровском сельсовете занимает около 92 % от всей территории.

## Все земли запаса находятся в государственной собственности.

## На настоящий момент все земли Бобровского сельсовета распределены по формам собственности. Данные на 1 января 2011 г. представлены в таблице 3.

## Таблица 3

## Распределение земель по формам собственности в Бобровском сельсовете

| Формы собственности | Площадь, га | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- |
| в собственности граждан | 281,0 | 0,41 |
| в собственности юридических лиц | 79,0 | 0,12 |
| в государственной и муниципальной собственности | 68195,7829 | 99,47 |
| Итого земель в административных границах | 68555,7829 | 100 |

## Наибольший удельный вес имеют земли, находящиеся в государственной и муниципальной собственности. При этом большая площадь занята землями лесного фонда (92,3 %), которые предоставлены в аренду гражданам и в пользование – юридическим лицам.

## 1.2.6 Лесные ресурсы

## Леса занимают значительную часть территории Бобровского сельсовета (91,77 %). Основными лесообразующими породами являются сосновые и смешанные леса: сосна обыкновенная, ель сибирская, лиственница сибирская, береза, осина, тополь, клен, ива. Леса богаты грибами, ягодами, папоротником. Кроме того, в них произрастают лекарственные растения. Хвойные насаждения составляют 46 %. Основные обитатели леса – барсуки, бобры, лисы, зайцы, ежи, белки, тетерева, глухари, дятлы и др.

## Территория сельсовета согласно "Перечню лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации", утвержденному приказом МПР России от 28.03.2007 г. № 68 относится к Западно-Сибирскому подтаежно-лесостепному району лесостепной зоны.

## 1.2.7 Растительные ресурсы и животный мир

## Растительный покров территории Бобровского сельсовета достаточно разнообразен. По геоботаническому районированию относится к подпровинции правобережной Приобской лесостепи, принадлежащей Западно-Сибирской провинции.

## На большей части территории растительность представлена различными вариантами сообществ соснового бора. Встречаются также лесные болота в различной степени зарастания и фрагменты осиново-березовых заболоченных лесов (согра).

## На территории сельсовета встречаются разнотравно-злаковые, травяно-кустарниковые, осочковые, кустарничковые и лишайниковые растительные сообщества.

## Западная часть территории сельсовета с многочисленными старицами занята в основном заливными лугами. Растительность луговых аллювиальных почв густотравная, разнотравно-злаковая или злаково-осоковая, луговая. Здесь также находятся многочисленные заболоченные участки, покрытые осокой, тростником, камышом, рогозой.

## Разнообразие почв, растительности и форм рельефа создают условия для развития разнообразного животного мира.

## Обычными обитателями соснового леса являются обыкновенная белка и белогрудый еж. Дупла старых деревьев заселяют водяная и прудовая ночницы, северный кожан и двуцветный кожанок.

## В лесах распространены горлица, кукушка, дятел, серая ворона, из мелких певчих птиц – лесной конек, иволга, зяблик. Реже встречаются другие виды птиц.

## На озерах и реках с их старицами и заболоченными берегами находят подходящие для гнездования условия многие виды водных и околоводных птиц (кряква, чирки, выпь, сверчок).

## На влажных лугах встречаются коростель, чибис, желтая трясогузка и другие.

## Ихтиофауна водоемов и водотоков представлена разнообразными видами рыб: щука, лещ, карась, линь, окунь, ерш.

## 1.2.8 Культурно-исторические и рекреационные ресурсы

## Объекты культурного наследия представлены в Бобровском сельсовете военно-историческим памятником и памятником Великой Отечественной Войны. Кроме того, на территории сельсовета располагаются памятники археологии (табл. 4).

## Таблица 4

## Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории МО Бобровский сельсовет

| Наименование объекта | Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Категория историко-культурного значения объекта | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Памятники истории: |
| Мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | 221510366240005 | регионального значения | Первомайский район, с. Бобровка, ул. Ленина, 81 |
| Братская могила партизан | 221610469370005 | регионального значения | Первомайский район, с. Бобровка, ул. Ленина, 81 |
| Объекты археологического наследия: |
| Обские плесы - 1а, поселение | 221441127430006 | федерального значения | Первомайский район, в 2,7 км на западо-юго-запад от с. Бобровка на краю коренной террасы правого берега р. Обь |
| Обские плесы - 1, поселение | 221441127440006 | федерального значения | Первомайский район, в 2,6 км на западо-юго-запад от с. Бобровка на краю коренной террасы правого берега р. Обь |
| Утопша-1, поселение | 221441127450006 | федерального значения | Первомайский район, в 3,2 км на западо-юго-запад от с. Бобровка на краю коренной террасы правого берега р. Обь |
| Утопша-2, поселение | 221441127460006 | федерального значения | Первомайский район, в 2,9 км на западо-юго-запад от с. Бобровка на краю коренной террасы правого берега р. Обь |
| Бобровский могильник | 221441127470006 | федерального значения | Первомайский район, в 2,6 км на западо-юго-запад от с. Бобровка на краю коренной террасы правого берега р. Обь |
| Бобровское городище | 221440606570006 | федерального значения | Первомайский район, в 0,5 км на запад от с. Бобровка |
| Лесная дача | 221440606660006 | федерального значения | Первомайский район, в 2 км на запад от пос. Лесной |
| Могильник «Обские Плесы – 2» | 221440429790006 | федерального значения | Первомайский район, в 2,7 км на западо-юго-запад от с. Бобровка на краю коренной террасы правого берега р. Обь |
| Обские Плесы 3, поселение |  | выявленный объект культурного наследия | Первомайский район, в 2,35 км к юго-юго-западу от юго-западной окраины с. Бобровка |
| Утопша 3, поселение |  | выявленный объект культурного наследия | Первомайский район, с. Бобровка, в 3,7 км к югу от села, в 1,6 км от базы Обские Плёсы |
| Обские Плесы 5, поселение |  | выявленный объект культурного наследия | Первомайский район, в 2,1 км к юго-юго-западу от юго-западной окраины с. Бобровка |
| Бобровские Борки 1, поселение |  | выявленный объект культурного наследия | Первомайский район, в 2 км к северо-востоку от с. Бобровка |
| Талая-1, поселение |  | выявленный объект культурного наследия | Первомайский район, в 3,3 км на западо-юго-запад от здания МКОУ «Лесная основная общеобразовательная школа» в пос. Лес-ной |
| Талая-2, поселение |  | выявленный объект культурного наследия | Первомайский район, в 3,4 км на юго-запад от здания МКОУ «Лесная основная общеобразовательная школа» в пос. Лесной |

## Территория Бобровского сельсовета обладает достаточным потенциалом для развития познавательного туризма и рекреации.

## В юго-западной части расположены объекты археологии, интересные с точки зрения развития познавательного туризма.

## Существующий природный ландшафт привлекателен для кратковременного отдыха: леса используются для охоты, сбора ягод и грибов, лекарственных растений и для проведения разнообразных спортивно-оздоровительных мероприятий.

## Пикниковый и пляжный виды кратковременного отдыха, а также рыбалка тяготеют к рекам и озерам.

## В настоящий момент функционируют четыре объекта рекреации (табл. 5)

## Таблица 5

## Объекты рекреационного назначения

| № п\п | Название | Территория, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Спортивно-оздоровительный лагерь «Спарта» (ГОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский университет») | 3,1437 |
| 2 | Спортивно-оздоровительный лагерь «Олимп» (ГОУ ВПО «Алтайский государственный педагогический университет») | 9,5160 |
| 3 | Учебно-производственный центр «Крона» (ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова») | 8,3629 |
| 4 | Спортивно-охотничий комплекс «Берендей» (ООО «Бобровский лесокомбинат») | 10,3781 |

## В зимнее время территория леса используется для охоты и лыжного отдыха населения.

## 1.2.9 Особо охраняемые природные территории

## На территории сельсовета расположен государственный комплексный заказник Бобровский краевого значения. Бобровский заказник создан постановлением крайисполкома Алтайского края № 575 от 12 октября 1972 года, а постановлением № 692 от 7 октября 1999 года его действие продлено бессрочно, постановлением Администрации Алтайского края от 26 июня 2007 г. № 278 утверждено новое положение о заказнике.

## Целю заказника является сохранение природных экосистем в правобережной части бассейна верхней Оби, а также мест естественного обитания животных и растений лесного и водно-болотного комплексов и экотонного типа: граница леса вдоль болот, лугов, займищ; поддержание экологического баланса региона; воспроизводство бобра, белки, ондатры, норки, колонка, выдры, барсука, лисицы, косули, лося.

## Режим особой охраны:

## 1) На территории заказника запрещается:

## 1-1)  разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям, за исключением случаев, указанных в подпункте 2-7 пункта 2 настоящей статьи;

## 1-2) рубка леса, за исключением случаев, указанных в подпункте 2-8 пункта 2 настоящей статьи;

## 1-3) выпас скота в пределах водоохранных зон: для рек и ручьев протяженностью до 10 км - прибрежная полоса шириной 50 м, от 10 до 50 км - шириной 100 м, от 50 км и более - шириной 200 м, для озер - шириной 50 м (ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации);

## 1-4) проведение ирригационных и гидромелиоративных работ без положительного заключения государственной экологической экспертизы;

## 1-5) устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений без положительного заключения государственной экологической экспертизы;

## 1-6) выкашивание травы в мае, июне, за исключением территорий, переданных в пользование в качестве служебных наделов;

## 1-7) выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц и мелких животных;

## 1-8) промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования животным миром, за исключением видов пользования и деятельности, указанных в подпунктах 2-1 - 2-3, 2-5 пункта 2 настоящей статьи;

## 1-9) ловля рыбы всеми способами, за исключением способов, указанных в подпункте 2-4 пункта 2 настоящей статьи;

## 1-10) пуск палов и выжигание растительности;

## 1-11) проезд на механических транспортных средствах вне дорог, движение на снегоходах и на моторных лодках, посадка летательных аппаратов, а также подача гудков и звуковых сигналов, за исключением проезда лиц, осуществляющих использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов, при исполнении должностных обязанностей, а также лиц, указанных в подпункте 2-6 пункта 2 настоящей статьи;

## 1-12) размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, складирование производственных и коммунальных отходов;

## 1-13) нахождение лиц с оружием и собаками, за исключением представителей государственной инспекторской службы и лиц, указанных в подпункте 2-6 пункта 2, и случаев, указанных в подпункте 2-13 пункта 2 настоящей статьи;

## 1-14) нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами, самоловными крючками и электроудочками;

## 1-15) заготовка лекарственно-технического сырья в промышленных масштабах;

## 1-16) геологоразведка и добыча полезных ископаемых;

## 1-17) любые виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов.

## 2) На территории заказника допускается:

## 2-1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений - по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;

## 2-2) отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по заключению органов санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора;

## 2-3) регулирование численности охотничьих животных в целях охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, предотвращения нанесения ущерба сельскому и лесному хозяйству, животному миру и среде его обитания - по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;

## 2-4) любительское рыболовство летними и зимними удочками всех модификаций согласно правилам рыболовства, установленным для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна;

## 2-5) сбор зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;

## 2-6) проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием при осуществлении служебной деятельности должностных лиц государственного учреждения, обеспечивающего охрану заказника, органов, осуществляющих государственный экологический надзор, специально уполномоченных органов по охране, надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, органов, уполномоченных в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов; должностных лиц, находящихся при исполнении служебных обязанностей, наделенных в соответствии с действующим законодательством полномочиями осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю и используемых для осуществления предпринимательской деятельности помещений, территорий и находящихся там вещей и документов;

## 2-7) проведение охранных, биотехнических, противопожарных (в том числе распашка минерализованных полос, создание противопожарных разрывов и барьеров, плановый отжиг) и лесовосстановительных мероприятий (в том числе распашка территорий под закладку лесокультур);

## 2-8)  рубка леса в случаях:

## проведения до 15 марта и после 15 июля выборочных рубок с интенсивностью до 30% в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества и лесным планом Алтайского края;

## проведения санитарно-оздоровительных мероприятий с целью вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений, очистки лесов от захламления в соответствии с действующим лесным законодательством на всей территории, за исключением особо защитных участков лесов;

## проведения до 15 марта и после 15 июля вырубки погибших и поврежденных деревьев на территории особо защитных участков лесов, выделенных в границах заказника, в соответствии с требованиями и нормами действующего лесного законодательства;

## создания и использования объектов лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с лесной инфраструктурой, предусмотренных перечнем объектов для защитных лесов, утвержденным в установленном законодательством порядке;

## 2-9) строительство зданий и сооружений, назначение которых не противоречит целям и задачам заказника, при положительном заключении государственной экологической экспертизы;

## 2-10) заготовка лекарственных растений, сбор ягод и грибов местным населением для личных нужд;

## 2-11) рекреационное использование территории заказника в специально отведенных местах в соответствии с действующим законодательством - по берегам рек не далее 3 км от с. Бобровка;

## 2-12) организованный экотуризм - по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник;

## 2-13) проезд с оружием в разряженном и зачехленном виде по автомобильной дороге "Сосновка - Бобровка".

## 1.3 Комплексная оценка территории по условиям использования в хозяйственной деятельности

## К вопросам первоочередной важности относится оценка устойчивости современных природных комплексов к различным видам антропогенных воздействий. По каждому ландшафтному выделу оценены инженерно-экологические условия, которые в целом удовлетворительные и являются необходимой основой для гражданского и специального строительства, способствуют формированию хозяйственного комплекса как промышленного, так и сельскохозяйственного производства (табл. 6).

## Таблица 6

## Инженерно-экологические условия

| Местность | Характеристика |
| --- | --- |
|  | Рельеф, грунты | глубина расчленения рельефа, м | глубина залегания грунтовых вод, м | преобладающие углы наклона поверхности | годовое количество осадков, мм | годовой слой стока, мм | условия для промышленного и гражданского строительства |
| 1 | Высокие (древние) речные террасы бугристо-грядовые перевеянные, лессовые преимущественно просадочные | 20–50 | 5–10 | 1(30(–3(0( | 350–400 | 25–50 | Не осложняют промышленное гражданское строительство, но требуют укрепления грунтов основания |
| 2 | Третьи надпойменные террасы больших и средних рек бугристо-грядовые, грунты песчано-глинистые, просадочные | 20–50 | 3–5 | 1(30(–3(0( | 350–400 | 25–50 | Осложняют промышленное и отдельные виды гражданского строительства |
| 3 | Равнины и высокие террасы; грунты лессовые, преимущественно просадочные | 100–150 | – | 0(30(–3(0( | 350–400 | 25–50 | Осложняют отдельные виды промышленного строительства |
| 4 | Первые надпойменные террасы больших и средних рек, грунты лессовые просадочные | 20–50 | 0–3 | 1(30(–3(0( | 350–400 | 100–150 | Осложняют промышленное и отдельные виды гражданского строительства, грунты требуют обустройства водоотвода |
| 5 | Поймы больших и средних рек, песчаные с илово-глинистыми грунтами | 20–50 | 0–3 | Плоские днища долин, балок, логов | 350–400 | 25–50 | Осложняют промышленное и гражданское строительство |
| 6 | Долины малых рек с сильно врезанными руслами | 20–50 | 0–3 | Плоские днища долин, балок, логов | 350–400 | 25–50 | Осложняют промышленное и гражданское строительство |

## Для комплексной оценки территории использован метод условных баллов. Для каждого ландшафтного выдела (местности) определены условия проживания населения, ведения сельского хозяйства, строительства и рекреации, а также степень антропогенной трансформации в процессе природопользования.

## По сочетанию названных факторов на территории сельсовета выделяются три категории местностей: ограниченно благоприятные, неблагоприятные, исключительно не благоприятные.

## Ограниченно благоприятные местности характеризуются относительно комфортными климатическими условиями с теплым летом и умеренно-холодной зимой. Достаточное количество поверхностных и подземных вод. Рельеф и осадочная толща горных пород позволяют вести гражданское и промышленное строительство.

## В перечне ограничителей использования территории выступают дробное расчленение склонов, значительная их крутизна, антропогенные факторы.

## Неблагоприятные и исключительно неблагоприятные местности характеризуются, прежде всего, крутосклонным рельефом, препятствующим хозяйственной деятельности. Несмотря на сравнительно комфортные условия, как летом, так и зимой названные местности ограниченно пригодны для строительства крупных объектов. Однако, спектр рекреационных условий маршрутного плана здесь весьма широк. Местности существенно затронуты хозяйственной деятельностью. Экономические издержки на строительство для данных районов значительно возрастают.

## 1.4 Социально-экономическое положение муниципального образования

## 1.4.1 Демографическая характеристика и прогноз численности населения

## Анализ демографической ситуации в Бобровском сельсовете и перспективы её изменения производились на основе исходных данных, предоставленных специалистами Администрации Бобровского сельсовета.

## Сложившиеся тенденции изменения численности населения

## По состоянию на начало 2018 г. численность населения сельсовета составляет 5226 человек, в том числе моложе трудоспособного возраста 25,2 % от общей численности населения сельсовета, старше трудоспособного возраста – 23,3 %, в трудоспособном возрасте находится 51,5 % населения.

## Несмотря на значительную долю трудоспособного населения, в экономике занято лишь 41,7 % от всего населения в трудоспособном возрасте. Кроме того, отмечается тенденция дальнейшего роста численности занятых в экономике.

## На территории сельсовета за последние девять лет увеличилось число официально зарегистрированных безработных.

## Таблица 7

## Основные демографические показатели

| Показатели | с. Бобровка | п. Лесной | с. Сосновка |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения (с учетом проживающих в психоневрологических интернатах), | 3726 | 877 | 623 |
| в том числе: |  |  |  |
| - младше трудоспособного возраста, % | 26,5 | 23,3 | 20,9 |
| - трудоспособного возраста, % | 50,0 | 52,4 | 58,2 |
| - старше трудоспособного возраста, % | 23,5 | 24,3 | 20,9 |
| Численность занятых в экономике, % от трудоспособного населения | 37,4 | 50,1 | 50,9 |
| Численность официально зарегистрированных безработных, % от трудоспособного населения | 4,4 | 1,0 | 0,6 |

## Прогноз численности населения

## Данные о демографической ситуации в сельсовете позволяют спрогнозировать численность населения на время действия Генерального плана, то есть до 2033 г.

## Прогноз численности населения до 2033 года производится с использованием статистических методов (см. формулу) обработки демографической информации за 2011–2018 гг. (табл. 8).

## Таблица 8

## Динамика основных демографических показателей

| Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Среднее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Бобровка |
| Численность населения | 3242 | 3301 | 3353 | 3405 | 3556 | 3637 | 3687 | 3726 | 3488 |
| Естественный прирост, чел. | -25 | -28 | -25 | -22 | -32 | -21 | н/д | - | -25 |
| Миграционное сальдо, чел. | 215 | 210 | 295 | 267 | 337 | 227 | н/д | - | 258 |
| п.Лесной |
| Численность населения | 715 | 742 | 767 | 789 | 825 | 836 | 861 | 877 | 801 |
| Естественный прирост, чел. | -7 | -8 | -9 | -4 | -17 | -5 | н/д | - | -8 |
| Миграционное сальдо, чел. | 49 | 48 | 68 | 61 | 77 | 52 | н/д | - | 59 |
| с.Сосновка |
| Численность населения | 536 | 562 | 584 | 608 | 649 | 665 | 646 | 623 | 609 |
| Естественный прирост, чел. | -2 | -4 | -8 | -7 | -12 | -6 | н/д | - | -6 |
| Миграционное сальдо, чел. | 37 | 37 | 51 | 46 | 59 | 39 | н/д | - | 45 |

## (формула);

## где Нр – проектная численность населения, человек;

## Нф – фактическая численность населения в исходном году (на начальный год расчёта), человек;

## П – естественный среднегодовой прирост населения, %;

## М – среднегодовая разница миграции населения, %;

## t – расчётный срок.

## Расчёт показывает, что при сохранении существующих показателей темпа естественного прироста населения и миграции в дальнейшем будет происходить увеличение численности населения и к концу расчетного периода составит 5480 человек.

## При сохранении показателей миграционного притока и сокращении естественной убыли населения возможен еще больший прирост населения сельсовета. Данные показатели приняты за основу во всех последующих проектных расчетах (табл. 9).

## Таблица 9

| Наименование показателей | Единица измерения | Численность населения |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 01.01.2018 г. | Расчетный срок 2033 г. |
| с. Бобровка |  |
| Ожидаемая численность населения с учетом демографических показателей | чел. | 3726 | 3900 |
| п. Лесной |  |
| Ожидаемая численность населения с учетом демографических показателей | чел. | 877 | 900 |
| с. Сосновка |  |
| Ожидаемая численность населения с учетом демографических показателей | чел. | 623 | 680 |

## Расчетная численность населения

## 1.4.2 Жилищный фонд

## Общая площадь жилищного фонда муниципального образования Бобровский сельсовет составляет 65318 м2 (1194 домов).

## Существующий жилищный фонд представлен в основном индивидуальной жилой застройкой (табл. 10).

## Таблица 10

## Жилищный фонд Бобровского сельсовета

| Наименование | Кол-во домов, шт | Кол-во квартир, шт | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Боровка | 1001 | 1119 | 51621 |
| В т.ч. индивидуальные жилые дома | 1001 | 1119 | 51621 |
| п. Лесной | 114 | 182 | 7856 |
| В т.ч. индивидуальные жилые дома | 113 | 174 | 7586 |
| малоэтажные жилые дома | 1 | 8 | 270 |
| с. Сосновка | 79 | 125 | 5837 |
| В т.ч. индивидуальные жилые дома | 79 | 125 | 5837 |
| Итого по сельсовету | 1194 | 1426 | 65314 |

## Индивидуальные жилые дома в Бобровском сельсовете составляют 99,6 % от всего жилищного фонда и 0,4 % приходится на застройку малоэтажными жилыми домами.

## Число проживающих в ветхих домах 36 человек.

## Благоустройство жилищного фонда по населенным пунктам Бобровского сельсовета (в процентах) выглядит следующим образом (табл. 11):

## Таблица 11

## Благоустройство жилищного фонда

| Наименование | Удельный вес общей площади, оборудованной |
| --- | --- |
|  | централизованным водопроводом | централизованным канализованием | централизованным отоплением | газом |
| с. Бобровка |
| Индивидуальная жилая застройка, % | 4 | – | 0,01 | 0,01 |
| Многоквартирный жилищный фонд, % | 46 | – | – | 0,01 |
| п. Лесной |
| Индивидуальная жилая застройка, % | 90 | – | – | – |
| Многоквартирный жилищный фонд, % | 95 | – | 0,01 | – |
| с. Сосновка |
| Индивидуальная жилая застройка, % | 100 | – | – | – |
| Многоквартирный жилищный фонд, % | 100 | – | – | – |

## Показатели благоустройства в сельсовете невысокие, полностью отсутствует централизованное водоотведение.

## В настоящее время в с. Бобровка числится 1119 домохозяйств, в п. Лесной – 182 домохозяйства, в с. Сосновка – 12  домохозяйств, коэффициент семейности составляет 2,8 человека. Обеспеченность населения общей площадью составляет в с. Бобровка 16,7 м2/чел., в п. Лесной – 15,4 м2/чел, а в с. Сосновка – 19,6 м2/чел.

## Норма отвода земельного участка под строительство индивидуального жилья в настоящий момент составляет 0,07–0,25 га.

## Основной проблемой жилищной сферы является размещение части жилищного фонда в санитарно-защитных зонах.

## 1.4.3. Социальная сфера

## Учреждения образования

## Система образования сельсовета включает в себя дошкольное, начальное, основное и среднее образование.

## На территории МО Бобровский сельсовет имеются три общеобразовательные школы, одна из которых неполная, и один детский сад на 90 мест.

## В таблице 12 представлены данные о мощностях учреждений.

## Таблица 12

## Обеспеченность населения Бобровского сельсовета детскими дошкольными и образовательными учреждениями

| Наименование учреждения | Мощность учреждений | Процент загрузки учреждений |
| --- | --- | --- |
|  | фактическая | проектная |  |
| МДОУ «Теремок» | 102 | 115 | 91 |
| МОУ «Бобровская СОШ» | 315 | 264 | 119 |
| МОУ «Сосновская ООШ» | 45 | 50 | 90 |
| МОУ «Лесная неполная школа» | 45 | 90 | 50 |

## На территории сельсовета на три населенных пункта приходится один детский сад вместимостью 115 человек. На настоящий момент учреждение загружено на 91 %.

## В целом по сельсовету наблюдается загруженность школ на 100 %. МОУ «Бобровская СОШ», кроме детей проживающих в с. Бобровка, школу посещают так же дети, проживающие в с. Рассказиха.

## При учреждениях образования расположены спортивные залы, а при Бобровской школе располагается стадион.

## Объекты здравоохранения

## Медицинское обслуживание населения сельсовета обеспечивается Бобровской больницей и двумя фельдшерско-акушерскими пунктами в п. Лесной и с. Сосновка.

## Функционируют на территории МО Бобровский сельсовет две аптеки.

## Также в п. Лесной и с. Сосновка располагаются Первомайский и Бобровский психоневрологические интернаты.

## Учреждения культуры и спорта

## На территории МО Бобровский сельсовет расположены четыре учреждения культуры и одно спортивное сооружение:

## - Бобровский дом культуры;

## - Сосновский дом культуры, расположенный на территории психоневрологического интерната;

## - МОУДОД «Бобровская детская школа искусств», расположенная в здании детского сада;

## - Бобровская межпоселковая библиотека, расположенная в здании дома культуры, с фондом 16 тыс. экземпляров;

## - стадион открытого типа при школе, не оборудованный зрительскими трибунами.

## Объекты торгового и бытового обслуживания

## На территории сельсовета сфера торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения представлена в основном в с. Бобровка. Данные услуги оказывают предприятия малого бизнеса и индивидуальные предприниматели.

## В настоящее время сеть объектов торговли насчитывает 29 объектов в с. Бобровка, 3 объекта в п. Лесной и 2 объекта в с. Сосновка. Общая площадь магазинов продовольственных товаров составляет 501 м2, непродовольственных – 201 м2, площадь магазинов смешанных товаров составляет 363 м2.

## В с. Бобровка располагаются два объекта общественного питания, мощность которых не соответствует нормативным требованиям:

## - кафе «Аршачок» с мощностью 20 посадочных мест;

## - кафе «Фортуна» с мощностью 28 посадочных мест.

## Услуги связи в сельсовете оказывают два почтовых отделения и АТС, расположенное в здании администрации сельсовета.

## На территории сельсовета расположен объект культового назначения – приход церкви мученицы Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.

## 1.4.4 Производственная сфера

## В Бобровском сельсовете осуществляют деятельность следующие предприятия:

## пищевая промышленность:

## - ООО «Агродол» занимается переработкой злаков (производство круп);

## - ООО «Русь» занимается выпечкой хлеба;

## - ИП Пенкаль занимается копчением рыбы;

## переработка древесины:

## - ООО «Бобровский лесокомбинат» предоставляет услуги по изготовлению пиломатериалов, переработке древесины;

## - Калининский техучасток;

## - Сосновский техучасток;

## - ООО «Русич» предоставляет услуги по изготовлению пиломатериалов.

## ФГУ «Бобровский лесхоз» Бобровского лесничества.

## Малое предпринимательство развито в большей степени в с. Бобровка. Субъекты малого предпринимательства ориентированы в основном на торгово-закупочную деятельность и оказание услуг населению.

## 1.4.5 Сельское хозяйство

## Основу экономики муниципального образования составляют сельскохозяйственные предприятия: КФХ «Алтай», ФХ Дурова, ООО «Бедарев» и личные подсобные хозяйства (ЛПХ), в которых сосредоточено основное поголовье скота. Так же выращиваем зерновых и овощей на территории сельсовета занимаются КГСУСО «Первомайский психоневрологический интернат» и КГСУСО «Бобровский психоневрологический интернат». Показатели развития сельского хозяйства отражены в таблицах 13–15.

## Таблица 13

## Общие показатели развития сельского хозяйства

| Наименование показателей | Ед. измерения | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число хозяйств, всего | ед. | 1439 | 1380 | 1377 | 1368 | 1382 | 2525 | 2525 |
| В т.ч.: - сельскохозяйственные предприятия | ед. | - | - | - | - | - | - | - |
| - крестьянские (фермерские) хозяйства | ед. | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - |
| - личные подсобные хозяйства | ед. | 1436 | 1378 | 1375 | 1366 | 1381 | 2525 | 2525 |
| Валовой сбор сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий: | тыс. цент. | - | - | - | - | - | - | - |
| зерно (в весе после доработки) | тыс. цент | - | - | - | 0,032 | 0,03 | - | - |
| подсолнечник ( в весе после доработки) | тыс. цент | - | - | - | 0,031 | 0,032 | - | - |
| сахарная свекла (в зачетном весе) | тыс. цент | - | - | - | - | - | - | - |
| картофель | тыс. цент | 39,01 | 38,1 | 38,1 | 49,53 | 49,53 | - | - |
| овощи-всего | тыс. цент | 16,22 | 16,0 | 16,0 | 6,48 | 6,48 | - | - |
| Валовая продукция животноводства в действующих ценах | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| Темп роста к предыдущему году | % | - | - | - | - | - | - | - |

## Таблица 14

## Посевные площади сельскохозяйственных культур (все категории хозяйств)

| Наименование показателей | Ед. измерения | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий - всего | тыс. га | 1,73 | 0,6 | 0,9 | 0,94 | 0,94 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| зерновые культуры | тыс. га | - | - | - | 0,001 | 0,001 |
| подсолнечник на зерно | тыс. га | - | - | - | 0,004 | 0,004 |
| сахарная свекла | тыс. га | - | - | - |  |  |
| картофель | тыс. га | 0,16 | 0,14 | 0,15 | 0,2 | 0,2 |
| овощи | тыс. га | 0,07 | 0,05 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
| кормовые культуры | тыс.га | 1,5 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

## Таблица 15

## Основные показатели по животноводству

| Наименование показателей | Ед. измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поголовье скота на конец года в хозяйствах всех категорий: |  |  |  |  |  |  |
| крупный рогатый скот | голов | - | - | - | - | - |
| в том числе коровы | голов | - | - | - | - | - |
| свиньи | голов | - | - | - | - | - |
| овцы и козы | голов | - | - | - | - | - |
| Поголовье скота на конец года в хозяйствах населения: |  |  |  |  |  |  |
| крупный рогатый скот | голов | н/д | 157 | 149 | 132 | 97 |
| в том числе коровы | голов | н/д | 65 | 78 | 80 | 64 |
| свиньи | голов | н/д | 150 | 136 | 96 | 23 |
| овцы и козы | голов | н/д | 80 | 110 | 150 | 105 |
| Производство продукции: |  |  |  |  |  |  |
| скот и птица на убой (в живом весе) | тонн | - | - | н/д | н/д | н/д |
| молоко | тонн | - | - | - | н/д | н/д |
| яйца | тыс.шт. | - | - | - | - | - |
| Надой молока на одну корову | кг | - | - | - | - | - |
| Среднесуточные привесы КРС на выращивании, откорме и нагуле в сельхозпредприятиях | гр. | - | - | - | - | - |

## В целом по сельсовету наблюдается снижение показателей развития сельского хозяйства.

## Производимые продукты питания используется как для личного потребления, так и для реализации на рынках г. Новоалтайска и г. Барнаула.

## 1.5 Транспортная инфраструктура

## Бобровский сельсовет характеризуется невысокой степенью развития транспортной инфраструктуры. В настоящее время связь между сельсоветом и городами Барнаул и Новоалтайск, а также между соседними сельсоветами осуществляется посредством автомобильного и речного видов транспорта.

## Автомобильное сообщение

## Населенные пункты Бобровского сельсовета связываются друг с другом и с другими селами и городами по автодорогам регионального и местного значения, имеющим твердое покрытие. Эта связь является круглогодичной.

## Дорога регионального значения – Фирсово – Бобровка – Рассказиха – Нижняя Петровка – Чаузово – осуществляет связь сельсовета с городами Новоалтайск и Барнаул, с соседними сельсоветами, Топчихинским районом.

## Дороги местного значения – подъезд к п. Лесной и подъезд к с. Сосновка – связывают между собой населенные пункты сельсовета.

## Работу по перевозке пассажиров осуществляют частные перевозчики. Количество машин позволяет удовлетворять потребность жителей сельсовета в сообщении с соседними селами, районным центром и г. Барнаулом (табл. 16).

## Таблица 16

## Автобусные маршруты Бобровского сельсовета

| № маршрута | Наименование маршрута |
| --- | --- |
| 257 | г. Новоалтайск – с.Санниково – с.Бобровка |
| 258 | г. Барнаул – с.Фирсово – с.Бобровка |
| 258 К | г. Барнаул – с.Фирсово – с.Бобровка – с.Рассказиха |

## Обеспеченность населения сельсовета индивидуальными легковыми автомобилями на 1000 жителей составляет 201 автомобиль.

## Речное сообщение

## По р. Обь осуществляются пассажирские перевозки между с. Бобровка, г. Барнаул и соседними сельсоветами. В с. Бобровка имеется пристань.

## Воздушный транспорт

## В северной части МО Бобровский сельсовет находится барнаульский учебный аэродром IV класса гражданской авиации АСК РОСТО (ДОСААФ).

## В соответствии с обязательным Приложением 2 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», согласованию подлежит размещение:

## 1) всех объектов в границах полос воздушных подходов к аэродрому, а также вне границ этих полос в радиусе 10 км от контрольной точки аэродрома (далее КТА);

## 2) объектов в радиусе 30 км от КТА, высота которых относительно уровня аэродрома 50 м и более;

## Независимо от места размещения:

## 3) объектов высотой от поверхности земли 50 м и более;

## 4) линий связи, электропередачи, а также других объектов радио- и электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи для нормальной работы радиотехнических средств;

## 5) взрывоопасных объектов;

## 6)факельных устройств для аварийного сжигания сбрасываемых газов;

## 7) промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых может привести к ухудшению видимости в районах аэродромов.

## Размещение объектов, указанных в п.п. 3-7, независимо от их места размещения, кроме того, подлежит согласованию со штабом военного округа и штабом объединения ВВС, на территории и в зоне ответственности которых предполагается строительство.

## Запрещается размещать на расстоянии ближе 15 км от контрольной точки аэродрома места выброса пищевых отходов, строительство звероводческих ферм, скотобоен и других объектов, отличающихся привлечением и массовым скоплением птиц.

## Существующее расположение аэродрома ограничивает развитие населенного пункта в северо-западном направлении.

## 1.6. Инженерная инфраструктура

## 1.6.1. Электроснабжение

## Система электроснабжения МО Бобровский сельсовет централизованная. Электроснабжение осуществляет ОАО «МРСК Сибири», филиал ОАО «Алтайэнерго», Первомайский РЭС.

## Источником электроснабжения является подстанция ПС-35/10кВ №36 «Бобровская» установленной мощностью 8000 кВА (два трансформатора по 4000 кВА). Загруженность ПС № 36 составляет 45 %, что дает возможность использовать существующий резерв мощности при строительстве новых объектов и развитии существующих. Процент физического износа оборудования подстанции незначителен.

## По территории МО «Бобровский сельсовет» проходят воздушные линии электропередач ЛЭП-35 кВ, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ.

## Распределительные сети напряжением 10 кВ в большей части выполнены по магистральной схеме.

## Передача электроэнергии от ПС-35/10 кВ № 36 «Бобровская» осуществляется по воздушным линиям электропередач ЛЭП-10кВ на ряд КТП-10/0,4кВ, далее до потребителей по воздушным и кабельным линиям электропередач ЛЭП-0,4 кВ.

## На территории с. Бобровка расположены 39 действующих КТП-10/0,4кВ, на территории п. Лесной – 3 КТП-10/0,4 кВ; с. Сосновка – 3 КТП-10/0,4 кВ; 6 КТП-10/0,4кВ снабжают электроэнергией оздоровительные лагеря, садоводства, Бобровский лесхоз, расположенные за границами населенных пунктов. Всего на балансе ОАО «Алтайэнерго» находятся 4 КТП-10/0,4кВ, на балансе потребителей – 47 КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью от 25 кВА до 630 кВА. Загруженность КТП составляет 30-60 %, что позволяет использовать существующие КТП для подключения строящихся объектов и увеличения мощностей существующих.

## Суммарная установленная мощность трансформаторов КТП-10/0,4 кВ составляет 9313 кВА.

## На территории МО Бобровский сельсовет расположены 3 дизельных электростанций мощностью 20, 40 и 60 кВА, используемые в качестве резервного источника питания.

## Таблица 17

## Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4кВ МО Бобровский сельсовет

| № п/п | Наименование | Кол-во и установленная мощность трансформаторов, кВА | Потребители электроэнергии | Загруженность, % | Физический износ оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Бобровка |
| 1 | КТП 36-1-1 | 1х160 | Хоз. нужды | 40 | 70 |
| 2 | КТП 36-1-2 | 1х100 | Быт | 60 | 70 |
| 3 | КТП 36-1-3 | 1х100 | Быт | 60 | 70 |
| 4 | КТП 36-1-4 | 1х100 | АЗС | 40 | 20 |
| 5 | КТП 36-1-5 | 1х250 | Ф/х «Алтай» | 30 | 70 |
| 6 | КТП 36-1-6 | 1х25 | Вышка «Билайн» | 40 | 20 |
| 7 | КТП 36-1-7 | 1х40 | ИП Гагарин | 60 | 70 |
| 8 | КТП 36-5-1 | 1х160 | Подсобное хоз-во БПНИ | 30 | 70 |
| 9 | КТП 36-5-2 | 1х250 | ООО «Агродол» | 30 | 30 |
| 10 | КТП 36-5-3 | 1х160 | ОРС | 30 | 50 |
| 11 | КТП 36-5-4 | 1х250 | Быт | 60 | 70 |
| 12 | КТП 36-5-5 | 1х100 | Быт | 60 | 70 |
| 13 | КТП 36-5-6 | 1х100 | Быт | 60 | 70 |
| 14 | КТП 36-5-7 | 1х100 | Администрация | 40 | 30 |
| 15 | КТП 36-5-8 | 1х100 | Быт | 60 | 70 |
| 16 | КТП 36-5-9 | 1x250 | ДК | 50 | 70 |
| 17 | КТП 36-5-10 | 1х160 | БХЛ | 40 | 70 |
| 18 | СКТП 36-5-11 | 1x250 | Школа | 60 | 70 |
| 19 | СКТП 36-5-13 | 1х400 | БХЛ | 30 | 70 |
| 20 | КТП 36-5-14 | 1х100 | Детский сад | 60 | 70 |
| 21 | СКТП 36-5-16 | 1х400 | Быт | 60 | 70 |
| 22 | СКТП 36-5-19 | 1х400 | ООО «Кедр» | 40 | 30 |
| 23 | КТП 36-5-20 | 1х100 | Быт | 60 | 70 |
| 24 | КТП 36-5-21 | 1х100 | Быт | 60 | 70 |
| 25 | КТП 36-5-22 | 1х160 | Быт | 50 | 70 |
| 26 | КТП 36-5-23 | 1х160 | Быт | 50 | 70 |
| 27 | КТП 36-5-24 | 1х63 | Быт | 60 | 70 |
| 28 | КТП 36-5-26 | 1х100 | Быт | 60 | 70 |
| 29 | КТП 36-5-28 | 1х100 | Быт | 60 | 70 |
| 30 | КТП 36-5-29 | 1х100 | Больница | 40 | 70 |
| 31 | КТП 36-5-30 | 1х40 | Быт | 60 | 70 |
| 32 | КТП 36-5-31 | 1х250 | Быт | 40 | 70 |
| 33 | СКТП 36-5-32 | 1х250 | Быт | 40 | 70 |
| 34 | СКТП 36-5-33 | 1х400 | БХЛ | 40 | 30 |
| 35 | КТП 36-5-34 | 1х40 | Быт | 60 | 70 |
| 36 | КТП 36-5-35 | 1х25 | Быт | 60 | 70 |
| 37 | КТП 36-5-36 | 1х160 | Быт | 40 | 70 |
| 38 | КТП 36-5-39 | 1х250 | Быт | 40 | 70 |
| 39 | КТП 36-9-1 | 1х250 | БХЛ | 50 | 40 |
| 40 | КТП 36-9-38 | 1х100 | ООО «Бобровский лесхоз» | 50 | 70 |
| 41 | КТП 36-5-12 | 1х100 | С/о лагерь «Спарта» | 60 | 60 |
| 42 | КТП 36-5-15 | 1х100 | Учебно-пр. центр «Крона» | 50 | 30 |
| 43 | КТП 36-5-17 | 1х100 | С/о лагерь «Олимп» | 60 | 60 |
| 44 | КТП 36-5-25 | 1х100 | С-во «Моторостроитель» | 30 | 70 |
| 45 | КТП 36-5-27 | 1х250 | С-во «Моторостроитель» | 30 | 70 |
| п. Лесной |
| 46 | КТП 36-13-3 | 1х160 | Быт | 60 | 70 |
| 47 | КТП 36-13-4 | 1х160 | Подсобное хоз-во БПНИ | 30 | 40 |
| 48 | ЗТП 36-13-7 | 2х630 | База БПНИ | 50 | 40 |
| с. Сосновка |
| 49 | КТП 36-9-2 | 1х160 | Бобровский ПНИ | 60 | 70 |
| 50 | КТП 36-9-3 | 1х160 | Быт | 60 | 70 |
| 51 | КТП 36-9-4 | 1х160 | Быт | 60 | 70 |

## Воздушные линии 10 кВ выполнены неизолированным алюминиевым проводом А сечением от 35 до 95 мм2 и неизолированным сталеалюминевым проводом АС сечением от 35/6,2 мм2 до 70/11 мм2. Воздушные линии 0,4 кВ выполнены неизолированным проводом А сечением от 16 до 50 мм2 и самонесущим изолированным проводом СИП сечением от 16 до 50 мм2.

## Общая протяженность линий электропередач 10 кВ в границах поселений составляет:

## - в с. Бобровка – 13,4 км;

## - в п. Лесной – 2,68 км;

## - в с. Сосновка – 0,35 км.

## Физический износ линий не превышает 60 %.

## Потребители электрической энергии с. Бобровка, п. Лесной, с.Сосновка относятся, в основном, к электроприемникам II и III категорий обеспечения надежности электроснабжения. Требования ПУЭ и отраслевых нормативных документов к надежности электроснабжения потребителей II категории в ряде случаев не выполнены, отсутствует резервное питание.

## Учет отпускаемой электроэнергии предусмотрен на вводах в здания и сооружения.

## Электропотребление в жилом секторе складывается из электропотребления приборами освещения и электробытовыми машинами и приборами (стиральная машина с подогревом, пылесос, телевизор, магнитофон и др.); количество проживающих в жилом доме составляет 1-3 человека.

## Электропотребление в сфере культурно-бытового обслуживания складывается из электропотребления осветительными приборами, электроприемниками, подключаемым к розеткам, тепловым и вентиляционным оборудованием, различным электрифицированным оборудованием, а также расхода электроэнергии на наружное освещение, отопление, водоснабжение и канализацию зданий.

## Электропотребление в производственной сфере складывается из потребления осветительными и розеточными сетями, а также силовыми электроприемниками технологического оборудования и вентиляции.

## Таблица 18

## Характеристика основных объектов электроснабжения МО Бобровский сельсовет

| Наименование объекта | Основной показатель объекта | Удельная электрическая нагрузка | Категория обеспечения надежности электроснабжения | Расчетный коэф-т мощности соs φ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Кол-во | Единица измерения | Кол-во |  |  |
| Объекты социальной сферы |
| с. Бобровка |
| МОУ «Бобровская средняя общеобразовательная школа» | 1 учащийся | 264 | кВт/учащийся | 0,25 | 2-я | 0,95 |
| Школьные мастерские | 1 учащийся | 20 | кВт/учащийся | 0,46 | 3-я | 0,85 |
| МДОУ «Детский сад «Теремок» | 1 место | 95 | кВт/место | 0,46 | 2-я | 0,97 |
| МОУ ДОД «Бобровская детская школа искусств» | 1 учащийся | 20 | кВт/учащийся | 0,15 | 2-я | 0,92 |
| Бобровская участковая больница | 1посещение в день | 57 | --- | --- | 2-я | 0,92 |
| Ветучасток | 1 посещение в день | 10 | --- | --- | 3-я | 0,92 |
| Аптека (2шт.) | всего м2 общ. площади | 30 | кВт/м2 общей площади | 0,14 | 2-я | 0,92 |
| Администрация Бобровского сельсовета | м2 общей площади | 100 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | 3-я | 0,9 |
| ФГУ «Ростехинвентари-зация», БТИ | м2 общей площади | 100 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | 3-я | 0,9 |
| Первомайский почтамт, Бобровское ОПС | м2 общей площади | 50 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | 3-я | 0,9 |
| Дом культуры | 1 место | 480 | кВт/место | 0,46 | 2-я | 0,92 |
| Библиотека | тыс. ед. хранения | 16,0 | --- | --- | 3-я | 0,92 |
| Церковь | м2 общей площади | 150 | кВт/м2 общей площади | 0,14 | 3-я | 0,92 |
| Алтайкрайэнерго, Новоалтайский МЭС | м2 общей площади | 100 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | 3-я | 0,9 |
| Контора ООО «Бобровский лесокомбинат» | м2 общей площади | 50 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | 3-я | 0,9 |
| Профилакторий ООО «Бобровский лесокомбинат» | 1 место | 30 | кВт/место | 0,36 | 3-я | 0,92 |
| Парикмахерская | 1 рабочее место | 2 | кВт/рабочее место | 1,5 | 3-я | 0,97 |
| Магазин продовольственных товаров (9 шт.) | всего м2 торг. площади | 382,3 | кВт/м2 торг. площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| Магазин непродовольственных товаров (8 шт.) | всего м2 торг. площади | 310 | кВт/м2 торг. площади | 0,14 | 3-я | 0,92 |
| Магазин-кафе «Фортуна» | 1 место | 48 | кВт/место | 1,04 | 3-я | 0,98 |
| Спортивно-оздоровительный лагерь «Спарта» | м2 жилых помещений | 1000 | кВт/м2 жилых помещений | 0,023 | 2-я | 0,92 |
| Спортивно-оздоровительный лагерь «Олимп» | м2 жилых помещений | 1000 | кВт/м2 жилых помещений | 0,023 | 2-я | 0,92 |
| Учебно-производственный центр «Крона» | 1 учащийся | 100 | кВт/учащийся | 0,46 | 3-я | 0,85 |
| п. Лесной |
| МОУ «Лесная неполная школа» | 1 учащийся | 90 | кВт/учащийся | 0,25 | 2-я | 0,95 |
| КГСУСО «Первомайский психоневрологический интернат» | 1 место | 301 | кВт/место | 0,36 | 2-я | 0,92 |
| ФАП | 1посещение в день | 20 | --- | --- | 2-я | 0,92 |
| Магазин продовольст-венных товаров (2 шт.) | всего м2 торг. площади | 79 | кВт/м2 торг. площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| с. Сосновка |
| МОУ «Сосновская средняя общеобра-зовательная школа» | 1 учащийся | 50 | кВт/учащийся | 0,25 | 2-я | 0,95 |
| КГСУСО «Бобровский психоневрологический интернат» | 1 место | 401 | кВт/место | 0,36 | 2-я | 0,92 |
| ФАП | 1посещение в день | 15 | --- | --- | 2-я | 0,92 |
| Сосновский Дом культуры | 1 место | 120 | кВт/место | 0,46 | 3-я | 0,92 |
| Магазин продовольст-венных товаров (3 шт.) | всего м2 торг. площади | 49,7 | кВт/м2 торг. площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| Объекты теплоснабжения и водоснабжения |
| с. Бобровка |
| Котельная (3 шт.) | всего Гкал/час | 2,5 | --- | --- | 2-я | 0,8 |
| Скважина (5шт.) | всего тыс. м3/сутки | 0,1 | --- | --- | 2-я | 0,8 |
| п. Лесной |
| Котельная (3 шт.) | всего Гкал/час | 1,5 | --- | --- | 2-я | 0,8 |
| Скважина (2 шт.) | всего тыс. м3/сутки | 0,04 | --- | --- | 2-я | 0,8 |
| с. Сосновка |
| Котельная (2 шт.) | всего Гкал/час | 0,4 | --- | --- | 2-я | 0,8 |
| Скважина | тыс. м3/сутки | 0,02 | --- | --- | 2-я | 0,8 |
| Объекты производственной сферы |
| с. Бобровка |
| Пожарное депо | ед.техники | 1 | --- | --- | 1-я | 0,8 |
| ДСУ №7 | ед.техники | 20 | --- | --- | 3-я | 0,85 |
| ОАО «Бобровский лесокомбинат» | м2 общей площади | 300 | --- | --- | 3-я | 0,85 |
| Бобровский техучасток | м2 общей площади | 100 | --- | --- | 3-я | 0,85 |
| ООО «Агродол» | м2 общей площади | 200 | --- | --- | 3-я | 0,85 |
| Пилорама ООО «Русич» | м3 в смену | 10 | --- | --- | 3-я | 0,8 |
| Пекарня ООО «Русь» | т/сутки | 1,5 | --- | --- | 3-я | 0,85 |
| Кондитерский цех ООО «Манас» | т/сутки | 0,2 | --- | --- | 3-я | 0,85 |
| АЗС | усл. заправок в сутки | 100 | --- | --- | 3-я | 0,85 |
| Станция техобслуживания | 1 рабочее место | 2 | --- | --- | 3-я | 0,85 |
| п. Лесной |
| Калининский техучасток | м2 общей площади | 50 | --- | --- | 3-я | 0,85 |
| Рыбный цех ИП «Пенкаль» | т/сутки | 0,05 | --- | --- | 3-я | 0,85 |
| Ферма | м2 общей площади | 200 | --- | --- | 3-я | 0,85 |
| Звероферма | м2 общей площади | 100 | --- | --- | 3-я | 0,85 |
| с. Сосновка |
| Сосновский техучасток | м2 общей площади | 50 | --- | --- | 3-я | 0,85 |
| Объекты жилищной сферы |
| с. Бобровка |
| 1 этажные жилые дома с плитами на природном газе: 1-квартирные; 2-квартирные | дом дом | 620 80 | кВт/квартиру кВт/квартиру | 4,5 4,5 | 3-я 3-я | 0,96 0,96 |
| 1 этажные жилые дома с плитами на сжиженном газе и тв. топливе: - 1-квартирные; - 2-квартирные | дом дом | 263 38 | кВт/квартиру кВт/квартиру | 6,0 6,0 | 3-я 3-я | 0,96 0,96 |
| п. Лесной |
| 1 этажные жилые дома с плитами на сжиженном газе и тв. топливе: - 1-квартирные; - 2-квартирные | дом дом | 46 68 | кВт/квартиру кВт/квартиру | 6,0 6,0 | 3-я 3-я | 0,96 0,96 |
| с. Сосновка |
| 1 этажные жилые дома с плитами на сжиженном газе и тв. топливе: - 1-квартирные; - 2-квартирные | дом дом | 33 46 | кВт/квартиру кВт/квартиру | 6,0 6,0 | 3-я 3-я | 0,96 0,96 |

## Существующая система электроснабжения МО Бобровский сельсовет централизованная, обладает достаточной надежностью и гибкостью, распределительные сети имеют большую протяженность и разветвленность. Резерв мощности достаточен для подключения планируемых объектов согласно генерального плана МО Бобровский сельсовет на расчетный период.

## Техническое состояние ПС-35/10 кВ № 36 Бобровская и комплектных трансформаторных подстанций с. Бобровка, п. Лесной, с. Сосновка удовлетворительное. По мере необходимости требуется текущий ремонт технологического оборудования.

## Применяемый в существующих сетях ВЛ-10 кВ провод марки А сечением 35-70 мм2 и провод марки АС сечением 35/6,2 мм2 не соответствует минимально допустимому сечению алюминиевых и сталеалюминевых проводников ВЛ-10 кВ по условиям механической прочности для III района по гололеду (ПУЭ, табл. 2.5.5.); в связи с этим, необходимо заменить в существующих распределительных сетях ВЛ-10 кВ провод А сечением 35-70 мм2 и провод АС сечением 35/6,2 мм2 проводом А с минимальным сечением 95 мм2 либо сталеалюминевым проводом АС с минимальным сечением 50/8 мм2.

## Потребители II категории по надежности электроснабжения, согласно ПУЭ, должны обеспечиваться электроэнергией в нормальном режиме работы от двух независимых взаиморезервирующих источников питания. В связи с этим, необходимо обеспечить резервным источником питания все здания и сооружения, относящихся ко II категории.

## 1.6.2. Теплоснабжение

## Село Бобровка

## В настоящее время в с. Бобровка основными источниками тепла являются 3 котельные, работающие на твердом топливе и обслуживающие как объекты социальной сферы, производственные объекты и часть жилищного фонда (табл. 19).

## Централизованным теплоснабжением обеспечены объекты социальной сферы, административно-общественные здания и часть жилых домов. Основная часть жилищного фонда отапливается индивидуально.

## Подача тепла от источника теплоснабжения осуществляется по распределительными сетями, протяженностью 930 м. Трубы проложены подземно.

## Поселок Лесной

## В настоящее время в п. Лесной основными источниками тепла являются 3 котельные, работающие на твердом топливе и обслуживающие как объекты социальной сферы, производственные объекты и часть жилищного фонда.

## Централизованным теплоснабжением от котельной психоневрологического интерната обеспечена часть жилищного фонда. Основная часть жилищного фонда отапливается индивидуально.

## Подача тепла от источника теплоснабжения осуществляется по распределительными сетями, протяженностью 166 м. Трубы проложены подземно.

## Расчетная нагрузка котельных – 5,75 Гкал/час (табл. 19).

## Село Сосновка

## В настоящее время в с. Сосновка основными источниками тепла являются две котельные, работающие на твердом топливе и обслуживающие только объекты социальной сферы (табл. 19). Жилищный фонд отапливается индивидуально.

## Таблица 19

## Техническая характеристика котельных

| Наименование котельной | Местоположение | Марка котла | Год ввода в эксплуатацию | КПД, % | Кол-во часов работы в отопительный период | Производительность, Гкал/час | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Годовая выработка с учетом всех потерь и собственных нужд, Гкал/год | Общая площадь отапливаемых помещений, м2 | Общий объем отапливаемых помещений, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Село Бобровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная больницы | ул. Майская, 4 б | самовар | 1975 |  |  |  |  |  | 2362 |  |
|  |  | самовар |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная школы | ул. Ленина, 16 а | Алтай 6 | 1975 | 62 | 2004 |  | 0,6 | 3153 |  | 13016 |
|  |  | Алтай 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная лесхоза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поселок Лесной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Первомайского психоневрологического интерната (2 котла рабочих, 1 резервный) | ул. Центральная, 2 а | КВ1,6-95ШП | 2002 | 62 | 8760 | 1,6 |  |  |  |  |
|  |  | КВ1,6-95ШП | 2002 | 62 | 5256 | 1,6 |  |  |  |  |
|  |  | КВ2-95ШП | 2009 | 82 | 5256 | 1,72 |  |  |  |  |
| Котельная школы | ул. Лесная, 13 | самовар | 2000 | 50 | 5256 | 0,2 |  |  |  |  |
|  |  | самовар | 2009 |  | 5256 | 0,2 |  |  |  |  |
| Котельная подсобного хозяйства психоневрологического интерната | ул. Алтайская, 21 а | самовар | 1980 | 50 | 5256 | 0,2 |  |  |  |  |
|  |  | самовар |  |  | 5256 | 0,2 |  |  |  |  |
| Село Сосновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная школы (1 котел рабочий, 1 резервный) | ул. Лесная, 15 а | самовар | 1992 | 85 | 5040 |  |  |  |  |  |
|  |  | самовар | 2005 |  | 5040 |  |  |  |  |  |
| Котельная Бобровского психоневрологического интерната | Ул. Лесная, 92 | КВР-1 | 2007 | 75 | 4380 | 1,0 |  |  | 6080,2 |  |
|  |  | КВТС | 2000 |  | 1200 | 0,35 |  |  |  |  |
|  |  | шатровый | 2003 |  | 7300 | 0,3 |  |  |  |  |

## 1.6.3. Водоснабжение

## Село Бобровка

## Водоснабжение с. Бобровка частично централизованное (4 % населения). Водозабор нецентрализованной части села осуществляется из индивидуальных скважин, расположенных при каждом индивидуальном жилом доме (96 % населения).

## Водозабор для централизованного водоснабжения и общественно-деловых зданий осуществляется из трех скважин (табл. 20).

## Водоснабжение осуществляется по трубопроводу диаметром 20-150 мм общей протяженностью 5,2 км. Физический износ водопровода составляет в среднем 98 %.

## Поселок Лесной

## Водоснабжение п. Лесной частично централизованное. Водозабор нецентрализованной части села осуществляется из индивидуальных скважин, расположенных при каждом индивидуальном жилом доме.

## Водозабор для централизованного водоснабжения и общественно-деловых зданий осуществляется из двух скважин психоневрологического интерната (табл. 20).

## Водоснабжение осуществляется по трубопроводу общей протяженностью 4,3 км.

## Село Сосновка

## Водоснабжение с. Сосновка частично централизованное. Водозабор нецентрализованной части села осуществляется из индивидуальных скважин, расположенных при каждом индивидуальном жилом доме.

## Водозабор для централизованного водоснабжения и общественно-деловых зданий осуществляется из скважины психоневрологического интерната (табл. 20).

## Водоснабжение осуществляется по трубопроводу из стали и ПВХ общей протяженностью 3,2 км. Физический износ трубопровода составляет 100 %.

## Таблица 20

## Характеристика водозаборных сооружений

| № п/п | Наименование | Местоположение | Объект водоснабжения | Марка насоса | Дебит, л/сек | Фактический водоотбор, м3/сут | Объем башни, м3 | Дата ввода в эксплуатацию | % физического износа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Бобровка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина | ул. Садовая, 6 | бытовое | ЭЦВ 6-6,5-85 | н.д. | н.д. | 25 | 1980 | 100 |  |
| 2 | Скважина | территория больницы | Больница, Дорстрой | ЭЦВ 6-6,5-125 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |  |
| 3 | Скважина | мкр. Кедр | Мкр. Кедр (бытовое) | ЭЦВ 6-6,3-90 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |  |
| 4 | Скважина | территория школы | Школа | ЭЦВ 6-6,3-90 | н.д. | 15-20 | 50 | 1973 | н.д. |  |
| 5 | Скважина | ул. Сосновая | ул. Сосновая (бытовое) | ЭЦВ 6-6,3-90 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |  |
| 6 | Скважина | территория лесхоза | Бобровский лесхоз | – | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |  |
| 7 | Скважина | мкр. Светлый | бытовое | ЭЦВ 8-25-150 | 12,91 | н.д. | – | н.д. | н.д. |  |
|  | п. Лесной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Скважина | территория интерната | Бытовое, интернат | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |  |
| 9 | Скважина | территория интерната | Бытовое, интернат | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |  |
|  | с. Сосновка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Скважина | На западе села | Бытовое, интернат | н.д. | н.д. | н.д. | 150 | 1994 | 48 |  |

## 1.6.4. Водоотведение

## Централизованное водоотведение населенных пунктов сельсовета отсутствует. Сбор стоков от усадебной застройки осуществляется в местные выгреба, расположенные на усадебном участке с последующим вывозом на территорию размещения коммунальных отходов.

## Первомайский психоневрологический интернат, расположенный в п. Лесной, сбрасывает сточные воды на поля фильтрации.

## Бобровский психоневрологический интернат, расположенный в с. Сосновка, сбрасывает сточные воды на рельеф. Место сброса находится на территории Государственного комплексного природного заказника «Бобровский», что противоречит целевому назначению заказника.

## 1.6.5. Газоснабжение

## В настоящее время населенные пункты Бобровского сельсовета газифицированы природным газом частично (с. Бобровка, п. Лесной) или в полном объеме (с. Сосновка). Частично газоснабжение в с. Бобровка (на нужды пищеприготовления) осуществляется сжиженным газом (СУГ) в баллонах или из газгольдерных установках.

## Основной проблемой является отсутствие централизованного газоснабжения природным газом.

## 1.6.6. Связь и информация

## Муниципальное образование Бобровский сельсовет телефонизировано. На территории административного центра расположена одна автоматическая телефонная станция. Межстанционная связь и связь между АТС и абонентами осуществляется по подземным кабелям. От АТС до п. Лесной и с. Сосновка проложен подземный кабель протяженностью 18,4 км, до АТС, расположенной в соседнем сельсовете проложен подземный кабель протяженностью 6,3 км (в границах Бобровского сельсовета).

## Услуги проводной электросвязи оказывает ОАО «Сибирьтелеком», предоставляющая абонентам следующие виды услуг:

## – местная телефонная связь;

## – зоновая телефонная связь;

## – междугородняя и международная телефонная связь;

## – проводное вещание;

## – Интернет и услуги по передаче данных.

## Кроме того, 100 % территории сельсовета охвачено сотовой связью. Операторы, предоставляющие услуги сотовой связи на территории МО, – ОАО «МТС», ОАО «Билайн» и ОАО «МегаФон».

## На территории сельсовета есть эфирное телевизионное и радиовещание.

## 1.7. Экологическое состояние территории

## Источниками нарушений природной среды является в основном хозяйственная деятельность, сопровождающаяся изменением естественного баланса экосистем, их главных компонентов – почв, воздуха, вод и биоты (растительного и животного мира).

## Воздушный бассейн

## Основное влияние на состояние атмосферного воздуха в Бобровском сельсовете оказывают производственные и частные предприятия, объекты теплоэнергетики, а также автомобильные дороги, печи жилых зданий и др.

## Наиболее существенными источниками загрязнения воздушного бассейна являются объекты теплоэнергетики. Теплоснабжение общественных зданий Бобровского сельсовета осуществляется от котельных на твердом топливе, а усадеб – от индивидуальных котлов на газовом и твердом топливе. От котельных установок в воздушный бассейн поступают продукты сгорания топлива.

## Значительное влияние на атмосферный воздух оказывают имеющиеся на территории сельсовета автодороги. В состав приоритетных загрязнителей выбрасываемых автомобильным транспортом, входят оксиды азота, оксид углерода, сернистый ангидрид, сажа, углеводороды.

## Кроме того, загрязнение воздушного бассейна происходит в результате поступления в него выбросов газообразных и взвешенных веществ от промышленных объектов, испарения из емкостей для хранения топлива.

## Почвы

## Негативное воздействие на почвенный покров на территории муниципального образования связано со строительными работами, переработкой древесины, прокладкой коммуникаций и трубопроводов.

## В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, изменение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и транспортная техника создает механические нагрузки, уничтожающие растительный покров.

## Итогом такой деятельности людей является активизация ветровой и водной эрозии.

## Загрязнение почвенного покрова связано также с образованием и накоплением коммунальных и промышленных отходов.

## Кроме того, на территории сельсовета расположены два полигона твердых коммунальных отходов (ПТКО), которые являются несанкционированными.

## Поверхностные и подземные воды

## На состояние качества поверхностных и подземных вод сельсовета оказывают влияние населенные пункты в результате забора воды из водоемов и грунтов, сброса использованных сточных вод и рассеянного стока воды с их территории.

## Источниками загрязнения вод являются:

## – утечки горючесмазочных материалов в местах стоянки автотранспорта;

## – промышленные предприятия, не имеющие локальных систем первичной очистки производственных стоков до их сброса;

## – недостаточно очищенные бытовые стоки.

## Основным мероприятием по охране вод является контроль за их качеством, соблюдение строгого режима санитарной охраны источников водоснабжения, устройство таких зон от планируемых источников водоснабжения в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

## Целью охранных мероприятий на территории санитарной зоны является сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

## 1.8. Объекты специального назначения

## На территории муниципального образования расположено несколько объектов специального назначения (табл. 21).

## Таблица 21

## Объекты специального назначения Бобровского сельсовета

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Площадь земельного участка, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище | С. Бобровка, ул. Мичурина | 2,7 | Закрыто |
| 2 | Кладбище | В 400 м к западу от п. Лесной | 3,45 | Сельское и психоневрологического интерната |
| 3 | Кладбище | В южной части с. Сосновка | 0,27 | Сельское |
| 4 | Кладбище | В 700 м к востоку от с. Сосновка | 0,49 | Психоневрологического интерната |
| 5 | Свалка | На расстоянии 350 м в юго-восточном направлении от границы с.Бобровка | 1,1 |  |
| 6 | Свалка | В 600 м к северо-востоку от с. Сосновка | 0,34 |  |

## Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется предприятиями и населением на свалки коммунальных отходов, которые расположены на территории сельсовета. Данные свалки являются несанкционированными.

## Сточные воды от Первомайского психоневрологического интерната поступают на поля фильтрации, расположенные в 100 м к северо-западу от п. Лесной, от Бобровского психоневрологического интерната – на территорию сброса вод на рельеф, расположенную в 230 м к северо-востоку от с. Сосновка.

## В санитарно-защитную зону свалок и кладбища с. Бобровка попадает часть жилой застройки и часть садоводства, также в санитарно-защитную зону кладбища с. Сосновка попадает часть жилой застройки. Поэтому необходима консервация данных объектов.

## На территории Бобровского сельсовета нет объектов захоронения биологических отходов.

## С  01.01.2019  вступают  в  силу  изменения,  внесенные, в  Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ  «Об отходах производства и потребления», согласно  которым,  деятельность  по  обращению  с  твёрдыми  коммунальными отходами будет обеспечиваться региональным оператором. В соответствии с частью  4  статьи  24.7  данного  закона  собственники  твердых  коммунальных отходов обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми  коммунальными  отходами  с  региональным  оператором,  в  зоне  деятельности  которого  образуются твердые  коммунальные  отходы и находятся места их накопления. В соответствии со статьей 8 указанного закона, органы местного  самоуправления  наделяются  полномочиями  по  созданию  и  содержанию  мест  (площадок)  накопления  твердых  коммунальных  отходов,  схем их  размещения  и  ведения  их  реестра,  при  этом  требования  к  местам  (площадкам) накопления отходов определены статьей 13.4 закона.

## 1.9. Риски возникновения чрезвычайных ситуаций

## Территория муниципального образования относится к некатегорированной по гражданской обороне. Сейсмичность по шкале MSK-64 для строительства объектов повышенной ответственности составляет 7 баллов.

## На территории сельсовета возможно возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера в результате:

## пожаров на производстве, в жилом секторе и в прилегающих к населенным пунктам лесах;

## при перевозке ГСМ и опасных грузов по автомобильным дорогам;

## сильных морозов, ураганных ветров и снегопадов, вызывающих снежные заносы на дорогах, обледенение проводов линий электропередач и их обрыв, нарушение движения автотранспорта;

## размыва и обрушения берегов поймы р. Обь и р. Бобровка, подтопления прилегающей к реке территории при весенних паводках;

## формирования и роста оврагов;

## возникновения природных очагов эпидемий, эпизоотий и эпифитотий таких как: лептоспироз, птичий грипп, туляремия, клещевой энцефалит, сибирская язва, колорадский жук;

## массовых инфекционных заболеваний людей.

## Как результат всего этого возможны нарушения в работе объектов по обеспечению жизнедеятельности населения, материальные потери.

## Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на территории населенных пунктов необходимо предусмотреть:

## – систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;

## – мероприятия по обеспечению быстрой эвакуации людей при возникновении чрезвычайных ситуаций;

## – противопожарные мероприятия;

## – мероприятия по предотвращению постороннего вмешательства в работу систем жизнеобеспечения;

## – мероприятия по предотвращению террористических актов на объектах с массовым пребыванием людей;

## – решения по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения сил и средств ликвидации аварий, пожаров.

## 1.10. Ограничения градостроительного развития муниципального образования в соответствии со Схемой территориального планирования Алтайского края

## В соответствии со Схемой территориального планирования (СТП) Алтайского края Бобровский сельсовет в составе Первомайского района относится к Барнаульскому планировочному району 1-го уровня, имеющему определенные ограничения развития территории. Данные о предлагаемых СТП режимах использования территории представлены в таблице 22.

## Таблица 22

## Режимы использования территории (градостроительные ограничения)

| Режимы | Зоны и объекты градостроительных ограничений федерального и краевого уровней |
| --- | --- |
| Строгой регламентации |
| Строгая регламентация видов средопользования, не связанного с главным функциональным назначением территории, угрожающих сохранности и снижающих потенциал основного ресурса территории | существующие и перспективные рекреационные зоны водоохранные зоны рек зоны затопления* |
| Режим предупреждения, контроля и ограничения отдельных видов деятельности |
| Ограничения нового строительства, особенно объектов высоких классов санитарной вредности, соблюдение установленных правил охраны природной среды, ареалов сосредоточения памятников археологии | ареалы сосредоточения памятников археологии пожароопасная зона |

## *В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

## 1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

## 2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

## 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

## 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

## Выводы:

## Исходя из комплексного анализа территории муниципального образования Бобровский сельсовет, можно сделать вывод, что природно-экологические и инженерные условия в целом благоприятны для развития промышленного и гражданского строительства.

## В то же время существует ряд проблем социально-экономического характера, которые тормозят развитие муниципального образования:

## низкая собственная доходная база муниципального образования;

## моральный и физический износ технологического оборудования системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;

## неполный охват территории сельсовета централизованным газоснабжением;

## размещение экологически емких техногенных объектов (АЗС, свалка и др.) без проведения специальных природоохранных мероприятий, что приводит к загрязнению территории;

## отсутствие должного внимания предприятий и населения к состоянию окружающей среды.

## Генеральным планом предусмотрен ряд мероприятий способствующих снижению отрицательных факторов влияющих на развитие муниципального образования, направленных на улучшение экологической ситуации и эффективное развитие инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктур.

## 2. Обоснование вариантов территориального планирования и предложений по территориальному планированию муниципального образования Бобровский сельсовет Первомайского района

## 2.1. Существующая планировочная организация территории

## Общая площадь муниципального образования Бобровский сельсовет составляет 68555,78 га, что соответствует 19 % от всей территории Первомайского района.

## Муниципальное образование Бобровский сельсовет расположено в южной части Первомайского района Алтайского края.

## Административным центром сельского поселения является село Бобровка, в состав муниципального образования входят поселок Лесной и село Сосновка.

## Село Бобровка является Административным центром муниципального образования. Поселок Лесной расположен на расстоянии 7 км в северном направлении, село Сосновка – в юго-восточном, на расстоянии 10 км от села Бобровка.

## В таблице 23 приведен баланс земель населенных пунктов МО Бобровский сельсовет.

## Таблица 23

## Баланс земель населенных пунктов, входящих в состав МО Бобровский сельсовет

| № п/п | Наименование | Площадь в границах населенного пункта, га | Площадь за границами населенного пункта, га |
| --- | --- | --- | --- |
| всего | Земли населенных пунктов, входящие в состав МО | 810,38 |  |
|  | - жилая застройка | 499,26 | 0,44 |
|  | - общественно-деловая застройка | 17,62 | - |
|  | - производственная территория | 16,7 | 1,79 |
|  | - инженерная и транспортная инфраструктура | 111,04 | 9,25 |
|  | - территория рекреационного назначения | 3,2 | - |
|  | - территория сельскохозяйственного использования | 159,6 | - |
|  | - специального назначения | 2,97 | 3,94 |
| 1 | с. Бобровка | 638,73 |  |
|  | - жилая застройка | 407,26 | - |
|  | - общественно – деловая застройка | 8,84 | - |
|  | - производственная территория | 10,67 | 0,1 |
|  | - инженерная и транспортная инфраструктура | 91,51 | - |
|  | - территория рекреационного назначения | 3,2 | - |
|  | - территория сельскохозяйственного использования | 117,25 | - |
|  | - специального назначения | 2,7 | - |
| 2 | п. Лесной | 126,28 |  |
|  | - жилая застройка | 70,8 | 0,44 |
|  | - общественно – деловая застройка | 5,7 | - |
|  | - инженерной и транспортной инфраструктуры | 13,70 | 1,76 |
|  | - территория сельскохозяйственного использования | 30,8 | - |
|  | - производственная территория | 5,2 | 1,1 |
|  | - специального назначения | - | 3,45 |
| 3 | с. Сосновка | 45,37 |  |
|  | - жилая застройка | 21,2 | - |
|  | - общественно – деловая застройка | 3,08 | - |
|  | - производственная территория | 0,83 | 0,59 |
|  | - инженерно – транспортной инфраструктуры | 5,83 | - |
|  | - территория сельскохозяйственного использования | 13,9 | - |
|  | - специального назначения | 0,27 | 0,49- |

## Село Бобровка

## Въезд в село осуществляется по автомобильной дороге регионального значения «Фирсово-Бобровка-Рассказиха-Нижняя Петровка-Чаузово». В период летней навигации между Барнаулом и Бобровкой осуществляется речное сообщение пассажирскими судами барнаульского речного порта.

## Природная планировочная ось – река Бобровка повлияла на структуру села и сложившуюся сетку улиц. Река Бобровка делит село на две части: юго-западную и северо-восточную.

## Планировочная структура в южной части села и вдоль реки довольно хаотична, так как сетка улиц не имеет четкой структуры, северная часть села имеет четкую планировку с прямоугольной сеткой улиц, получивших свое развитие в юго-восточном направлении. К юго-востоку от села расположено жилое образование – микрорайон «Светлый».

## Село Бобровка не располагает асфальтированными дорогами (за исключением главных улиц), тротуарами, практически полностью отсутствует уличное освещение.

## Общественный центр в селе не сформирован.

## Основные культурно-бытовые, административные, торговые здания и учреждения располагаются и развиваются вдоль главной улицы Ленина. Также здесь сосредоточены основные производственные объекты. Кроме того, учреждения обслуживания сосредоточены в районе пересечения улиц Майская и Пролетарская, Крупнова. Здесь расположены: здание больницы, аптеки, магазины. В селе имеется развитая сеть культурно-бытовых учреждений: средняя школа, детский сад, школа искусств, библиотека, больница, дом культуры; ряд административных и торговых зданий.

## Озеленение села в основном представлено на усадьбах жилых домов, на территории школы, детского сада. Сквер организован рядом с домом культуры. На территории сквера расположены два памятника истории:

## – Братская могила партизан;

## – Мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).

## Естественная растительность представлена рощей в районе улиц Чкалова, вдоль русла реки Бобровка.

## Жилая застройка занимает основную часть населенного пункта и составляет 426,54 га. Застройка села – индивидуальные жилые дома (усадебного типа). Размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность для ведения личного подсобного хозяйства, составляют от 7 до 25 соток.

## Основные производственные объекты расположены вдоль главной улицы села - Ленина. Здесь сосредоточены следующие объекты: ООО «Агродол», производство гречневой и овсяной крупы; ООО «Манас», кондитерское производство; ООО «Русь», пекарня; ООО «Бобровский лесокомбинат»; ООО «Русич». Данные производственные предприятия расположены на территориях жилой и общественно-деловой застройки, что не отвечает санитарным нормам.

## В северной части села расположено лесопильное производство, которое находится в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе р. Бобровка, согласно части 15 статьи 65 Водного кодекса в границах водоохранных зон запрещается размещение отходов производства, в связи с этим необходимо соблюдение предприятиями специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности, в частности запрета на складирование отходов деревопереработки в границах прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны водного объекта.

## Существующая территория размещения отходов потребления является несанкционированной свалкой, находится в юго-восточном направлении на расстоянии 350 м от границы жилой застройки, что не соответствует санитарным нормам.

## Неблагоприятным в сложившемся функциональном зонировании является расположение кладбища – жилая застройка вплотную подошла к территории захоронения.

## Население села Бобровка по данным на 01.01.2018 г. – 3726 чел.

## Площадь земель в границах населенного пункта с. Бобровка составляет 638,73 га. В таблице 23 приведен баланс территории населенного пункта.

## Ограничениями градостроительного развития территории населенного пункта являются:

## - санитарно-защитная зона (50 м) автодороги IV категории «Фирсово-Бобровка-Рассказиха-Нижняя Петровка-Чаузово», которая проходит по территории населенного пункта и ограничивает развитие села вдоль ул. Маяковского и ул. Партизанская;

## - санитарно-защитные зоны не менее 100 метров от объектов производственного назначения, в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилые здания, детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, сады, парки, садоводческие товарищества и огороды в соответствии с п. 3.8. СНиП 2.07.01-89*;

## - водоохранная зона р. Бобровка, протекающей по территории населенного пункта. Ширина водоохраной зоны реки составляет 200 м в соответствии с п. 4. статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации;

## - водоохранная зона р. Оби и ее проток, протекающей с западной стороны населенного пункта. Ширина водоохраной зоны реки составляет 200 м в соответствии с п. 4. статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.

## В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются:

## 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

## 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

## 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

## 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

## 5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

## 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

## 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

## 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

## В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

## - прибрежная защитная полоса р. Бобровка составляет 200 м в соответствии с частью 11 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации. В силу приказа Росрыболовства от 26.10.2011 № 1040 "Об установлении рыбоохранных зон водных объектов рыбохозяйственного значения Республики Алтай, Алтайского края и Астраханской области" р. Обь и р. Бобровка относятся к водным объектам, имеющим особо ценное рыбохозяйственное значение;

## - прибрежная защитная полоса р. Оби и ее проток составляет 200 м;

## В соответствии с п. 17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями к хозяйственной и иной деятельности в границах водоохранных зон запрещаются:

## 1) распашка земель;

## 2) размещение отвалов размываемых грунтов;

## 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;

## - лесной массив ограничивает развитие населенного пункта в южном, юго-западном и восточном направлениях.

## В соответствии с п. 5* обязательного Приложения 1* СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», расстояние от границ застройки сельских поселений до лесных массивов должны быть не менее 15 м.

## - лесной массив ограничивает развитие населенного пункта в юго-западном, южном, восточном направлениях;

## - подтопляемые территории вдоль р. Бобровка и болото ограничивают развитие села в северном направлении.

## Анализ существующего положения позволил выявить следующие планировочные недостатки:

## - не сформирован общественно-деловой центр села;

## - наличие чересполосных жилых образований;

## - производственные объекты разобщены по территории села, не формируют единую производственную зону;

## - часть жилой застройки расположена с нарушением требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в границах санитарно-защитных зон производственных объектов и коммунально-складской зоны, объектов транспортной инфраструктуры;

## - рекреационная зона неблагоустроенна;

## - радиусы пешеходной доступности общеобразовательной школы, детского сада, больницы не соответствуют нормативным показателям;

## - недостаточно учреждений культурно-бытового обслуживания и объектов транспортной инфраструктуры;

## - существующая территория размещения отходов потребления (неорганизованная свалка) не соответствует санитарным требованиям;

## - на территории муниципального образования отсутствует скотомогильник;

## - жилая застройка вплотную подошла к территории существующего кладбища;

## - часть жилой застройки расположена в границах прибрежных защитных полос, с нарушением требований Водного кодекса РФ, статья 65;

## - расположение автомобильных дорог с грунтовым покрытием в границах прибрежных защитных полос, с нарушением требований статьи 65, Водного кодекса РФ;

## - часть жилых домов и сооружений расположены в зоне интенсивного размыва левого берега р. Бобровка;

## - противопожарные расстояния от границ приусадебных участков до лесного массива не соответствует нормативным показателям, в соответствии с п. 5* приложения 1* СНиП 2.07.01-89*.

## Поселок Лесной

## Поселок Лесной расположен в 7 км к северу от села Бобровка.

## Въезд в Поселок Лесной осуществляется по автомобильной дороге регионального значения (IV категории) «Фирсово – Бобровка – Рассказиха – Нижняя Петровка – Чаузово» и подъезду к поселок Лесной.

## Планировочная структура села вытянутая, с прямоугольной сеткой улиц. Основная часть застройки располагается вдоль планировочной оси поселка – ул. Центральной, в северной части села – вокруг территории КГСОУ "Первомайский психоневрологический интернат".

## Существующая застройка села представлена одноэтажными домами усадебного типа со средней площадью земельных участков 2000 м². Усадебная застройка занимает основную часть территории населенного пункта.

## Общественный центр в селе не сформирован.

## Из объектов социальной инфраструктуры имеется неполная средняя школа, ФАП, магазины. Также на территории населенного пункта расположен КГСОУ "Первомайский психоневрологический интернат".

## Коммунально-складские объекты отсутствуют. Из промышленных предприятий на территории поселка располагаются подсобное хозяйство ПНИ, Калининский техучасток, ИП «Пенкаль» (рыбный цех), пилорама. К северу от населенного пункта расположено фермерское хозяйство, к юго-западу – звероферма.

## Площадь земель в границах населенного пункта п. Лесной – 126,28 га.

## Численность населения на начало 2018 г. составляет 877 чел.

## Ограничениями градостроительного развития территории населенного пункта являются:

## - санитарно-защитные зоны от объектов производственного назначения, в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилые здания, детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, сады, парки, садоводческие товарищества и огороды в соответствии с п. 3.8. СНиП 2.07.01-89*;

## - лесной массив ограничивает развитие населенного пункта в северо-западном, западном, южном направлениях.

## В соответствии с п. 5* обязательного Приложения 1* СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», расстояние от границ приусадебных участков сельских поселений до лесных массивов должны быть не менее 15 м;

## - территория учебного аэродрома IV класса гражданской авиации.

## В соответствии с обязательным Приложением 2 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», согласованию подлежит размещение:

## 1) всех объектов в границах полос воздушных подходов к аэродрому, а также вне границ этих полос в радиусе 10 км от контрольной точки аэродрома (далее КТА);

## 2) объектов в радиусе 30 км от КТА, высота которых относительно уровня аэродрома 50 м и более;

## Независимо от места размещения:

## 3) объектов высотой от поверхности земли 50 м и более;

## 4) линий связи, электропередачи, а также других объектов радио- и электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи для нормальной работы радиотехнических средств;

## 5) взрывоопасных объектов;

## 6)факельных устройств для аварийного сжигания сбрасываемых газов;

## 7) промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых может привести к ухудшению видимости в районах аэродромов.

## Размещение объектов, указанных в п.п. 3-7, независимо от их места размещения, кроме того, подлежит согласованию со штабом военного округа и штабом объединения ВВС, на территории и в зоне ответственности которых предполагается строительство.

## Запрещается размещать на расстоянии ближе 15 км от контрольной точки аэродрома места выброса пищевых отходов, строительство звероводческих ферм, скотобоен и других объектов, отличающихся привлечением и массовым скоплением птиц.

## Анализ существующего положения позволил выявить следующие планировочные недостатки:

## - не сформирован общественно-деловой центр поселка;

## - производственные объекты разобщены по территории поселка, не формируют единую производственную зону;

## - часть жилой застройки расположена с нарушением требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в границах санитарно-защитных зон производственных объектов и объектов инженерной инфраструктуры (поля фильтрации);

## - неблагоустроенна рекреационная зона;

## - радиусы пешеходной доступности неполной средней школы, не соответствуют нормативным показателям;

## - недостаточно учреждений культурно-бытового обслуживания и объектов транспортной инфраструктуры;

## - противопожарные расстояния от границ приусадебных участков до лесного массива не соответствует нормативным показателям, в соответствии с п. 5* приложения 1* СНиП 2.07.01-89*.

## Село Сосновка

## Село находится в юго-восточной части муниципального образования, на территории государственного природного комплексного заказника краевого значения «Бобровский заказник».

## Структура села и сложившаяся сетка улиц хаотична.

## Существующая застройка села представлена одноэтажными домами усадебного типа со средней площадью земельных участков 2000 м². Усадебная застройка занимает территорию 21,2 га.

## Общественный центр в селе не сформирован. Из объектов социальной инфраструктуры имеется средняя школа, магазины, ФАП и клуб на территории КГСОУ "Бобровский психоневрологический интернат". КГСОУ "Бобровский психоневрологический интернат" расположен в северной части населенного пункта.

## Коммунально-складские объекты отсутствуют. Из промышленных предприятий на территории села расположены сосновский техучасток (пилорама) в южной части села, подсобное хозяйство КГСОУ "Бобровский психоневрологический интернат" в северной части населенного пункта.

## Существующее кладбище находится в южной части села на расстоянии 10 м от существующей жилой застройки.

## Площадь земель в границах населенного пункта с. Сосновка 45,37 га.

## На начало 2018 г. численность населения составляет 623 чел.

## Ограничения градостроительного развития территории населенного пункта:

## - земли лесного фонда.

## В соответствии с п. 5* обязательного Приложения 1* СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», необходимо обеспечить противопожарный разрыв от границ приусадебных участков сельских поселений до лесных массивов, который должны быть не менее 15 м.

## - населенный пункт расположен на территории государственного природного комплексного заказника краевого значения «Бобровский заказник».

## В соответствии с п. 3 ст. 95 Земельного кодекса РФ, на землях государственных природных заказников, включающих в себя особо ценные экологические системы и объекты, ради сохранения которых создавалась особо охраняемая природная территория, запрещается деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и объектов и не предусмотренная федеральными законами и законами субъектов РФ. В пределах земель особо охраняемых территорий и объектов изменение целевого назначения земельных участков или прекращение прав на землю для нужд, противоречащих их целевому назначению, не допускается.

## Анализ существующего положения позволил выявить следующие недостатки:

## - не сформирован общественно-деловой центр села;

## - производственные объекты разобщены по территории села, не формируют единую производственную зону;

## - размещение подсобного хозяйства психоневрологического интерната на территории государственного природного комплексного заказника краевого значения «Бобровский заказник»;

## - часть жилой застройки расположена с нарушением требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в границах санитарно-защитных зон производственных объектов и объектов специального назначения (кладбище);

## - рекреационная зона неблагоустроенна;

## - недостаточно учреждений культурно-бытового обслуживания;

## - на территории муниципального образования отсутствует скотомогильник;

## - противопожарные расстояния от границ приусадебных участков до лесного массива не соответствует нормативным показателям, в соответствии с п. 5* приложения 1* СНиП 2.07.01-89*.

## 2.2. Функциональное зонирование территории

## Генеральным планом определены следующие функциональные зоны:

## - жилая зона;

## - общественно-деловая зона;

## - производственная зона;

## - зона коммунально-складского назначения;

## - зона транспортной инфраструктуры;

## - зона объектов инженерной инфраструктуры;

## - зона рекреационного назначения;

## - зона сельскохозяйственного использования;

## - зона специального назначения;

## - зона озеленения специального назначения.

## Функциональное зонирование территорий населенных пунктов МО Бобровский сельсовет показано на схеме современного использования и комплексной оценки территории.

## 2.2.1. Жилая зона

## Жилая зона включает:

## 1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

## 2) зоны застройки малоэтажными жилыми домами.

## В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

## 2.2.2. Общественно-деловая зона

## Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

## В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы.

## Размещение общественно-деловых зон обусловлено необходимостью создания общественных центров для обеспечения обслуживания населения прилегающих территорий.

## 2.2.3. Зона производственного и коммунально-складского назначения

## Производственная зона включает:

## 1) коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

## 2) производственные зоны – зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

## Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

## 2.2.4. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

## Зона, предназначенная для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур. Включает участки территории села, предназначенные для размещения объектов автомобильного, речного транспорта и установления санитарно-защитных зон, санитарных разрывов таких объектов, установления полос отвода автомобильных дорог, размещения объектов дорожного сервиса и дорожного хозяйства, объектов благоустройства. Также участки, предназначенные для размещения сетей инженерно-технического обеспечения, включая линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры.

## 2.2.5. Зона рекреационного назначения

## Зона рекреационного назначения предназначена для обеспечения условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения.

## В состав зон рекреационного назначения включаются территории, занятые скверами, парками, прудами, пляжами, а также территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

## 2.2.6. Зона сельскохозяйственного использования

## Зона сельскохозяйственного использования включает:

## 1) зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

## 2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

## 2.2.7. Зона специального назначения

## В зоны специального назначения включены территории, занятые кладбищами, объектами размещения коммунальных отходов и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

## 2.2.8. Зона озеленения специального назначения

## Зона озеленения специального назначения, включает в себя озеленение санитарно-защитных зон, придорожные полосы озеленения автодорог, шумозащитное озеленение, ветрозащитное озеленение.

## 2.3. Планировочная организация территории

## Планировочная организация территорий населенных пунктов базируется на следующих проектно-аналитических материалах:

## - анализе современного функционального использования территории, сложившейся планировочной структуры населенного пункта с учетом взаимосвязей с сопредельными территориями;

## - комплексной оценке территории, ее социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала;

## - данных о природно-климатических условиях территории, ее ландшафте и природных элементах;

## - вариантах сценария градостроительного освоения территории и направлений развития населенного пункта;

## - ранее утвержденной градостроительной документации.

## В результате проведенного анализа выявлены основные цели и задачи, определяющие планировочную организацию территории:

## - формирование и развитие общественного центра, нормативного обеспечения объектами общественно-деловой и социальной инфраструктуры;

## - функциональное зонирование территории с отображением параметров планируемого развития;

## - сохранение застройки жилых кварталов с учетом сноса ветхого фонда и строительства современных малоэтажных и индивидуальных жилых домов, освоение новых территорий посредством застройки малоэтажными многоквартирными и индивидуальными жилыми домами, определение территорий перспективного развития;

## - упорядочение и развитие производственных и коммунально-складских территорий, создающих экономическую базу поселения;

## - совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных направлений развития территорий;

## - полное инженерное обеспечение населенного пункта с учетом существующих сетей и проектных разработок;

## - формирование зон отдыха населения;

## - обеспечение экологической безопасности и защиты территории от чрезвычайных ситуаций, формирование санитарно-защитных и охранных зон.

## Генеральным планом предусмотрено упорядочение сложившейся планировочной структуры населенных пунктов, организация новых транспортных связей, создание взаимоувязанной системы общественного центра и рекреационных зон, определение территорий для размещения перспективной застройки на расчетный период.

## Село Бобровка

## Генеральным планом сохраняется сложившаяся планировочная структура села, развитие планируется в границах населенного пункта.

## Развитие жилых территорий села возможно в восточном направлении на свободных от застройки территориях. Развитие селитебных территорий в данном направлении связано с наличием свободных территорий, кроме того, направления развития населенного пункта определены с учетом рельефа и ландшафтных условий.

## Строительство жилья и объектов социально-бытового назначения планируется в основном в восточном и юго-восточном направлении, на свободных от застройки территориях.

## Проектными решениями предлагается корректировка существующей границы населенного пункта с учетом развития его планировочной структуры. Изменения территориальных зон на расчетный срок в границах населенного пункта приведено в таблице 24.

## Генеральным планом планируется:

## - формирование общественного центра за счёт строительства объектов социально-бытового и культурно-досугового назначения;

## - регенерация сложившихся территорий общественно-делового назначения за счёт реконструкции и перепрофилирования объектов, поэтапного сноса ветхих зданий и строительства на их месте новых объектов.

## - развитие жилой застройки;

## - сохранение существующей застройки жилых кварталов с учетом сноса домов, построенных из недолговечных материалов и строительства современных индивидуальных жилых домов;

## - исключение жилищного фонда по мере износа жилых домов из санитарно-защитной зоны автомобильной дороги IV категории и санитарно-защитных зон промышленных предприятий.

## Согласно расчетам объемов нового жилищного строительства под размещение жилья требуется 20 га территории.

## Проектом предлагается развитие производственной зоны. Планируется выделить 1,2 га территории для развития малого предпринимательства в северо-восточной части села.

## Генеральным планом предлагается развитие рекреационной зоны, предусматривается единая система озелененных пространств и следующие виды озеленения:

## а) насаждения общего пользования (парк, сквер);

## б) насаждения ограниченного пользования (в группах жилых домов, на участках общественных учреждений, детских садов, школ).

## Также проектом генерального плана предусмотрена организация санитарно-защитных зон объектов:

## - производственной инфраструктуры;

## - транспортной инфраструктуры;

## - инженерной инфраструктуры;

## - специального назначения.

## Проектом предлагается организация зеленых насаждений специального назначения:

## - озеленение санитарно-защитных зон;

## - придорожные полосы озеленения автодорог;

## - ветрозащитные насаждения;

## - шумозащитные насаждения.

## Часть существующей жилой застройки примыкает к территории производственных объектов IV класса и находится в границах санитарно-защитной зоны таких предприятий как ООО «Бобровский лесокомбинат»; ООО «Русич», ООО «Русь», пекарня; ООО «Агродол», переработка злаков; ООО «Манас», кондитерский цех; пилорама (в северной части села). В соответствии с п. 3.9. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» проектом предлагается устройство полосы зеленых насаждений шириной 20 м на границе между существующей жилой застройкой и производственной зоной.

## Проектными решениями предусмотрено устройство вдоль дороги IV категории (ул. Маяковского, Партизанская), проходящей через территорию села, полосу зеленых насаждений для защиты от шума и выхлопных газов автомобилей.

## Неблагоприятным в сложившемся функциональном зонировании является расположение кладбища – жилая застройка вплотную подошла к месту захоронения. Учитывая, что территория существующего кладбища заполнена (2,7 га), проектом предлагается закрытие кладбища. Решением генплана предусмотрено устройство санитарно-защитного озеленения вокруг территории кладбища.

## Проектом предложена организация кладбища (1,13 га) у северо-восточной окраины с. Бобровка.

## Проектом предложена рекультивация существующей территории свалки.

## Поселок Лесной

## На начало 2018 г. численность населения п. Лесной составила 877 человек.

## С учетом показателей естественного прироста и миграции населения на расчетный срок, ожидается прирост численности населения п. Лесной до 900 человек.

## Развитие населенного пункта планируется на свободных от застройки территориях в границах населенного пункта, а так же на территории ветхой жилой застройки.

## Генеральным планом планируется:

## - развитие жилой застройки с учётом проведения мероприятий по инженерной подготовке;

## - сохранение существующей застройки жилых кварталов с учетом сноса домов, построенных из недолговечных материалов и строительства современных индивидуальных жилых домов;

## - исключение жилищного фонда по мере износа жилых домов из санитарно-защитных зон промышленных предприятий;

## Согласно расчетам объемов нового жилищного строительства на расчетный срок под размещение жилья требуется 4 га территории.

## Проектом генерального плана предусмотрена организация санитарно-защитных зон объектов:

## - производственной инфраструктуры;

## - инженерной инфраструктуры;

## - специального назначения.

## Проектом предлагается организация зеленых насаждений специального назначения – озеленение санитарно-защитных зон.

## Часть существующей жилой застройки примыкает к территории промышленных объектов и попадает в санитарно-защитную зону таких предприятий как калининский техучасток, ИП «Пенкаль», пилорама, подсобное хозяйство ПНИ, КФХ Дурова. Производственные объекты имеют III-V классы опасности – санитарно-защитная зона 300-50 м. В соответствии с п. 3.9. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» проектом предлагается обеспечить нормативные санитарные разрывы до жилой застройки.

## Проектом предлагается увеличение территории кладбища на 1,0 га. Решением генплана предлагается устройство санитарно-защитного озеленения вокруг территории кладбища.

## Село Сосновка

## Генеральный план сохраняет сложившуюся планировочную структуру села Сосновка. Развитие населенного пункта предполагается в западной и южной частях села за счет нового жилищного строительства.

## Генеральным планом планируется:

## - развитие общественно-деловой зоны предлагается в центральной части и в восточной части села;

## - развитие индивидуальной жилой застройки в южной и западной частях села. Согласно расчетам объемов нового жилищного строительства на расчетный срок под размещение жилья требуется 3 га территории.

## Генеральным планом предлагается развитие рекреационной зоны, предусматривается единая система озелененных пространств.

## Проектом предлагается организация зеленых насаждений специального назначения озеленение санитарно-защитных зон.

## Часть существующей жилой застройки граничит с территориями производственных объектов IV класса и попадает в санитарно-защитную зону таких предприятий как подсобное хозяйство КГСОУ "Бобровский психоневрологический интернат", сосновский техучасток (пилорама). В соответствии с п. 3.9. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» проектом предлагается устройство полосы зеленых насаждений шириной 20 м на границе между существующей жилой застройкой и производственной зоной.

## Также территория подсобного хозяйства КГСОУ "Бобровский психоневрологический интернат" частично расположена на территории земель лесного фонда и государственного природного комплексного заказника краевого значения «Бобровский». Основываясь на решении генерального плана о переводе за расчетный срок территории «Бобровского» заказника из категории земель лесного фонда в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов, размещение подсобного хозяйства на данной территории противоречит целевому назначению заказника «Бобровский». Проектом предлагается ликвидация подсобного хозяйства КГСОУ "Бобровский психоневрологический интернат".

## Кладбище для КГСОУ "Бобровский психоневрологический интернат" и существующая территория размещения отходов потребления (свалка) расположены в северо-восточном направлении, на расстоянии 600 м от границы населенного пункта, на территории государственного природного комплексного заказника краевого значения «Бобровский». Размещение данных объектов на территории заказника противоречит его целевому назначению – сохранению природных экосистем в правобережной части бассейна верхней Оби, а также мест естественного обитания животных и растений лесного и водно-болотного комплексов и экотонного типа. В соответствии с п. 3, статьи 95 Земельного кодекса на землях государственных природных заказников запрещается деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и объектов и не предусмотренная федеральными законами субъектов Российской Федерации. В пределах земель особо охраняемых территорий и объектов изменение целевого назначения земельных участков или прекращение прав на землю для нужд, противоречащих их целевому назначению, не допускается.

## Согласно заключению экспертной комиссии государственной экологической экспертизы установлено, что земельные участки (территория бывшей свалки, территория, где ранее осуществлялся сброс сточных вод на рельеф, территория гражданского кладбища), расположенные на территории государственного природного комплексного заказника краевого значения «Бобровский», не допускаются к выведению из особо охраняемой природной территории (заказник "Бобровский") под объекты специального назначения.

## В связи с этим, проектом генерального плана предлагается:

## закрытие гражданского кладбища;

## рекультивация территории свалки;

## рекультивация территории накопителя  сточных вод.

## Проектом предлагается увеличение территории кладбища на 0,29 га и устройство санитарно-защитного озеленения вокруг территории кладбища.

## На расчетный срок границы населенных пунктов МО Бобровский сельсовет останутся без изменений, граница муниципального образования так же останется без изменений.

## Изменения территориальных зон на расчетный срок в границах населенных пунктов МО Бобровский сельсовет приведены в таблице 24.

## Таблица 24

## Баланс земель населенных пунктов, входящих в состав МО Бобровский сельсовет на расчетный срок

| № п/п | Наименование | Площадь в границах населенного пункта, га |
| --- | --- | --- |
|  | Земли населенных пунктов, входящие в состав МО | 810,3 |
| всего | - жилая застройка | 542,576 |
|  | - общественно – деловая застройка | 30,34 |
|  | - производственная и коммунально-складская территории | 7,711 |
|  | - инженерно-транспортная инфраструктура | 100,815 |
|  | - территория рекреационного назначения | 14,674 |
|  | - территория сельскохозяйственного использования, в том числе: | 108,854 |
|  | - объектов сельскохозяйственного назначения | 4,87 |
|  | - специального назначения | 3,26 |
| 1 | с. Бобровка | 638,73 |
|  | - жилая застройка | 426,546 |
|  | - общественно – деловая застройка | 19,79 |
|  | - производственная и коммунально-складская территории | 3,04 |
|  | - инженерно-транспортная инфраструктура | 78,78 |
|  | - территория рекреационного назначения | 5,12 |
|  | - территория сельскохозяйственного использования, в том числе: | 97,884 |
|  | - объектов сельскохозяйственного назначения | 4,87 |
|  | - специального назначения | 2,7 |
| 2 | п. Лесной | 126,28 |
|  | - жилая застройка | 90,16 |
|  | - общественно – деловая застройка | 5,6 |
|  | - инженерно-транспортная инфраструктура | 17,9 |
|  | - территория рекреационного назначения | - |
|  | - территория сельскохозяйственного использования | 10,97 |
|  | - производственная территория | 1,65 |
| 3 | с. Сосновка | 45,37 |
|  | - жилая застройка | 25,87 |
|  | - общественно – деловая застройка | 4,95 |
|  | - производственная территория | 0,3 |
|  | - инженерно – транспортная инфраструктура | 4,135 |
|  | - территория рекреационного назначения, в том числе природные территории | 9,554 |
|  | - территория сельскохозяйственного использования | - |
|  | - специального назначения | 0,56 |

## 2.4. Предложения по изменению границ территорий, земель и ограничений

## На проектный срок генеральным планом принимается существующая граница муниципального образования Бобровский сельсовет.

## Предложения по изменению границ земель населенных пунктов

## Изменение границ населенных пунктов проектом генерального плана не планируется.

## Предложения по изменению границ земель промышленности и иного специального назначения

## Доля земель промышленного и иного специального назначения увеличится за счет перевода земель под кладбищами.

## Проектом предлагается перевести в земли промышленности, транспорта и иного специального назначения:

## - территорию под кладбищем п. Лесной с учетом его расширения из категории земель сельскохозяйственного назначения (2,27 га) и из категории земель запаса (2,18 га);

## - территорию под кладбищем с. Бобровка из категории земель сельскохозяйственного назначения (1,13 га);

## - территорию под производственные объекты для развития малого предпринимательства с. Бобровка из категории земель сельскохозяйственного назначения (1,162 га);

## - территорию под кладбищем с. Сосновка из категории земель сельскохозяйственного назначения (0,49 га);

## - территорию действующих полей фильтрации психоневрологического интерната, расположенную в 100 м к северо-западу от п. Лесной из категории земель сельскохозяйственного назначения  (1,762 га).

## Предложения по изменению границ земель запаса

## Уменьшение земель запаса произойдет за счет перевода в земли промышленности и иного специального назначения – 2,48 га.

## Предложения по изменению границ земель сельскохозяйственного назначения

## Уменьшение земель сельскохозяйственного назначения произойдет за счет перевода в земли промышленности и иного специального назначения – 6,52 га.

## Увеличение земель сельскохозяйственного назначения произойдет за счет перевода из земель особо охраняемых территорий и объектов (участок с кадастровым номером 22:33:050601:2581) в земли сельскохозяйственного назначения 0,209 га под садоводческое товарищество Связист.

## Предложения по изменению границ государственного природного комплексного заказник краевого значения «Бобровский»

## Решениями генерального плана предложена корректировка границ государственного природного комплексного заказника краевого значения «Бобровский» с учетом изменения целевого назначения земель под кладбищем психоневрологического интерната. Уменьшение территории произойдет за счет исключения земельного участка с кадастровым номером 22:33:050601:2380 площадью 0,49 га.

## 2.5. Объекты местного значения, планируемые к размещению на территории МО Бобровский сельсовет

## 2.5.1. Жилищная сфера

## Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок произведен, исходя из прогнозируемой численности населения населенных пунктов. Прогнозируемый прирост населения в населенных пунктах является обоснованием к предусмотренному проектом увеличению существующей жилой территории.

## Село Бобровка

## Принятая жилищная обеспеченность на расчетный срок 30 м²/чел; коэффициент семейности – 2,8.

## На начало 2018 г. численность населения с. Бобровка составила 3726 человек. С учетом показателей естественного прироста и миграции населения, на расчетный срок ожидается прирост численности населения с. Бобровка до 3900 человек.

## Развитие жилых зон предполагается в юго-восточном направлении за счет освоения новых территорий, посредством застройки индивидуальными жилыми домами.

## Площадь земельного участка на одно домовладение составляет в пределах 0,07-0,25 га.

## Согласно расчетам объемов нового жилищного строительства на расчетный срок проектными решениями генерального плана под размещение жилья требуется 20 га территории.

## Жилищный фонд населенного пункта с. Бобровка на конец расчетного срока при численности постоянного населения 3900 человек и принятой нормой жилищной обеспеченности составит 117000 м² общей площади (табл. 25).

## Поселок Лесной

## Площадь земельного участка на одно домовладение составляет в пределах 0,07-0,25 га, коэффициент семейности – 2,8.

## Принятая жилищная обеспеченность на расчетный срок 30 м²/чел.

## Согласно расчетам объемов нового жилищного строительства на расчетный срок проектными решениями генерального плана под размещение жилья требуется 4 га территории.

## Жилищный фонд населенного пункта поселок Лесной на конец расчетного срока при численности постоянного населения 900 человек и принятой нормой жилищной обеспеченности составит 27000 м² общей площади (табл. 25).

## Село Сосновка

## Площадь земельного участка на одно домовладение составляет в пределах 0,07-0,25 га, коэффициент семейности – 2,8.

## Принятая жилищная обеспеченность на расчетный срок 30 м²/чел.

## Согласно расчетам объемов нового жилищного строительства на расчетный срок проектными решениями генерального плана под размещение жилья требуется 3 га территории.

## Жилищный фонд населенного пункта с. Сосновка на конец расчетного срока при численности постоянного населения 680 человек и принятой нормой жилищной обеспеченности составит 20400 м² общей площади (табл. 25).

## Развитие жилых зон предполагается за счет выделения территории в северо-западной и юго-западной частях села, под размещение жилых кварталов из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа.

## Таблица 25

## Объемы жилищного строительства МО Бобровский сельсовет

| Показатели | Ед. измерения | На 01.01.2018г | На расчетный срок. |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Бобровка |
| Население | чел. | 3726 | 3900 |
| Численность домохозяйств | единиц | 1119 | 1194 |
| Жилищный фонд | тыс.кв.м | 51,67 | 117,0 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | кв.м/чел | 13,86 | 30 |
| п.Лесной |
| Население | чел. | 877 | 900 |
| Численность домохозяйств | единиц | 182 | 196 |
| Жилищный фонд | тыс.кв.м | 7,856 | 27,0 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | кв.м/чел | 8,95 | 30 |
| с. Сосновка |
| Население | чел. | 623 | 680 |
| Численность домохозяйств | единиц | 125 | 137 |
| Жилищный фонд | тыс.кв.м | 5,837 | 20,4 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | кв.м/чел | 9,3 | 30 |

## 2.5.2. Социальная сфера

## Мощность планируемых объектов социальной сферы рассчитана в соответствии с требованиями Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей в учреждениях различных видов обслуживания.

## Проектом генерального плана населенного пункта в социальной сфере предполагается:

## - перепрофилирование, реконструкцию и капитальный ремонт существующих объектов соцкультбыта;

## - строительство новых объектов в соответствии с нормативной потребностью.

## Потребность населения (с учетом роста численности жителей) в объектах социальной сферы приведена в таблицах 26 и 27.

## Таблица 26

## Потребность населения в основных видах

## объектов социальной сферы

## Село Бобровка:

## Фактическая численность населения - 3726 чел,

## На расчетный период – 3900

## Поселок Лесной:

## Фактическая численность населения - 877 чел,

## На расчетный период – 900.

## Село Сосновка:

## Фактическая численность населения - 623 чел,

## На расчетный период – 680.

| № п/п | Наименование учреждения | Единица измерения | Мощность | Размер земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактическая | Требуемая на расчетный период |  |
| Село Бобровка |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 1 | Бобровская участковая больница | Посещений/смену | 57,1 | по заданию на проектирование | по заданию на проектирование |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 2 | ДЮСШ | м² | – | 540 | по заданию на проектирование |
| 3 | Открытые спортивные площадки | га | – | 2,3 |  |
| Учреждения культуры и искусства |
| 4 | Бобровская межпоселковая библиотека (в здании клуба) | тыс. ед. хранения читат. мест | 16 12 | 19,3 16 | по заданию на проектирование |
| 5 | Бобровский дом культуры | мест | 600 | 310 | по заданию на проектирование |
| Учреждения образования |
| 6 | МДОУ детский сад «Теремок» | мест | 115 | 170 | по заданию на проектирование |
| 7 | МОУ «Бобровская СОШ» | мест | 264 | 480 | по заданию на проектирование |
| 8 | МОУ ДОД Бобровская детская школа искусств (в здании детского сада) | мест | 20 | 50 | по заданию на проектирование |
| Предприятия общественного питания |
| 9 | Предприятия общественного питания | мест | 48 | 160 | по заданию на проектирование |
| Предприятия торговли |
| 10 | Магазин продовольственных товаров | м² торг. площади | 382,3 | 395 | по заданию на проектирование |
| 11 | Магазин непродовольственных товаров | м² торг. площади | 310 | 780 |  |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 12 | Гостиница | мест | – | 25 | по заданию на проектирование |
| 13 | Предприятие бытового обслуживания | рабочее место | – | 15 | 1000-2000 |
| 14 | Пожарное депо | пожарн. автомобиль | 1 | 1 | по заданию на проектирование |
| 15 | Кладбище традиционного захоронения | га | 2,7 | 2,0 | 11340 |
| Поселок Лесной |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 1 | ФАП | объект | 1 | по заданию на проектирование | по заданию на проектирование |
| 2 | Аптека | м2 торг. площади | – | 13 |  |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 3 | ДЮСШ | м2 | – | 395 | по заданию на проектирование |
| 4 | Стадион с трибунами | мест | – | 220 | по заданию на проектирование |
| 5 | Хоккейная коробка | объект | – | 1 | по заданию на проектирование |
| Учреждения культуры и искусства |
| 6 | Клуб | мест | – | 270 | по заданию на проектирование |
| Учреждения образования |
| 7 | Детский сад | мест | – | 55 | по заданию на проектирование |
| 8 | МОУ «Лесная неполная школа» | мест | 90 | 190 | по заданию на проектирование |
| 9 | Детская школа искусств | мест | – | 35 | По заданию на проектирование |
| Предприятия общественного питания |
| 10 | Предприятия общественного питания | мест | – | 35 | По заданию на проектирование |
| Предприятия торговли |
| 11 | Рынок | м2 торг. площади | – | 1100 | По заданию на проектирование |
| 12 | Магазин продовольственных товаров | м2 торг. площади | 79 | 90 | По заданию на проектирование |
| 13 | Магазин непродовольственных товаров | м2 торг. площади | – | 180 |  |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 14 | Предприятия бытового обслуживания | раб. места | – | 5 | По заданию на проектирование |
| 15 | Пожарное депо | автомоб. | – | 1 | По заданию на проектирование |
| 16 | Жилищно-эксплуатационная организация | раб.мест | – | по заданию на проектирование | 3000 |
| 17 | Кладбище | га | 3,45 | 1,0 | 10000 |
| Село Сосновка |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 1 | ФАП (в здании БПНИ) | объект | 1 | по заданию на проектирование | по заданию на проектирование |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 2 | Спортивная площадка | га | – | 0,7 | По заданию на проектирование |
| Учреждения культуры и искусства |
| 3 | Сосновский дом культуры (в здании БПНИ) | мест | 120 | 100 | - |
| Учреждения образования |
| 4 | Детский сад | мест | – | 45 | По заданию на проектирование |
| 5 | МОУ «Сосновская СОШ» | мест | 50 | 110 | По заданию на проектирование |
| Предприятия общественного питания |
| 6 | Предприятия общественного питания | мест | – | 22 | По заданию на проектирование |
| Предприятия торговли |
| 7 | Магазин продовольственных товаров | м² торг. площади | 49,7 | 54 | По заданию на проектирование |
| 8 | Магазин непродовольственных товаров | м² торг. площади | – | 109 | По заданию на проектирование |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 9 | Кладбище традиционного захоронения (сельск+БПНИ) | га | 0,76 | 0,2 | 2900 |

## Таблица 27

## Потребность населения в учреждениях и предприятиях обслуживания с.Бобровка (с учетом статуса административного центра)

| № п/п | Наименование учреждения | Единица измерения | Мощность | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактическая | Требуемая на расчетный период |  |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 1 | Бобровская участковая больница | Посещений/смену | 57,1 | по заданию на проектирование | по заданию на проектирование | 1000 |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 2 | ДЮСШ* | м² | – | 540 | 750 |
| 3 | Бобровская межпоселенческая библиотека (в здании клуба) | объект | 1 |  | 1 | – |
| 4 | Детская школа искусств* | 1 место | 20 |  | 55 | 750 |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 5 | Гостиница | 1 место | – |  | 25 | – |

## В результате анализа потребности населения села основными учреждениями культурно-бытового обслуживания были определены необходимые объекты культурно-бытового обслуживания.

## Село Бобровка

## Генеральным планом предусмотрен капитальный ремонт здания Дома культуры, капитальный ремонт Бобровской межпоселенческой библиотеки и увеличение единиц хранения томов и количества читательских мест.

## Поселок Лесной

## Генеральным планом предлагается реконструкция существующего здания школы. Здесь предлагается разместить предприятия бытового обслуживания на 3 рабочих места и жилищно-эксплуатационную организацию.

## Озелененные территории общего пользования

## Проектом предлагается озеленение общего пользования :

## Село Бобровка

## Генеральным планом предлагается благоустроить территорию существующего сквера и памятника регионального значения, расположенных по ул. Ленина. Здесь планируется организовать площадки для тихого отдыха населения.

## Проектируемые насаждения общего пользования планируется разместить:

## - на существующей озелененной территории, ограниченной улицами Чкалова и Лесная (рядом с микрорайоном «Березка») сквер с детскими площадками;

## Поселок Лесной и село Сосновка

## Проектом предусматривается единая система озелененных пространств.

## Проектом предусмотрена организация зеленых насаждений специального назначения в населенных пунктах МО Бобровский сельсовет. Зеленые насаждения специального назначения включают:

## - озеленение санитарно-защитных зон,

## - придорожные полосы озеленения автодорог.

## 2.5.3. Производственная сфера

## Село Бобровка

## Предприятия производственного и коммунально-складского назначения размещаются в разных частях села. Здесь находятся: ООО «Бобровский лесокомбинат»; ООО «Русич»; ООО «Русь», пекарня; ООО «Агродол», переработка злаков; ООО «Манас», кондитерский цех; ДСУ №7; пилорама (в северной части села).

## Основные производственные объекты села Бобровка приведены в таблице 28.

## Производственные объекты имеют IV, V классы опасности (санитарно-защитная зона 100, 50 м) и размещаются в непосредственной близости от жилой застройки. В результате часть существующих жилых зданий оказалась в границах санитарно-защитных зон предприятий. Размещение таких производственных предприятий как ООО «Бобровский лесокомбинат»; ООО «Русич», пилорама; ООО «Русь», пекарня; ООО «Агродол», переработка злаков; ООО «Манас», кондитерский цех; ДСУ №7; пилорама (в северной части села) не отвечает санитарным нормам. Необходимо обеспечить нормативные санитарные разрывы до жилой застройки.

## Поселок Лесной

## Предприятия производственного назначения размещаются в разных частях поселка Лесной. Здесь находятся: калининский техучасток, ИП «Пенкаль», пилорама, подсобное хозяйство ПНИ, КФХ.

## Основные производственные объекты поселка Лесной приведены в таблице 28.

## Производственные объекты имеют III-V классы опасности (санитарно-защитная зона 300-50 м) и размещаются в непосредственной близости от жилой застройки, что не отвечает санитарным нормам. Необходимо обеспечить нормативные санитарные разрывы до жилой застройки.

## Село Сосновка

## В селе расположены два производственных объекта: подсобное хозяйство БПНИ с содержанием животных и пилорама.

## Список производственных объектов приведен в таблице 28.

## Производственные объекты размещаются в непосредственной близости от жилой застройки, в результате часть существующих жилых зданий оказалась в границах санитарно-защитных зон предприятий, что не отвечает санитарным нормам. Необходимо обеспечить нормативные санитарные разрывы до жилой застройки.

## Таблица 28

## Состав производственной базы

| Наименование объекта | Адрес, местонахождение объекта | Мощность объекта | Санитарно-защитная зона, м |
| --- | --- | --- | --- |
| село Бобровка |  |  |  |
| ООО «Бобровский лесокомбинат» | Ул. Ленина, 38 | 100 м3/смену | 100 |
| ООО «Русич», пилорама | Ул. Ленина, 42 | 3600 м3/год (данные за 2009 г.) | 100 |
| ООО «Русь», пекарня | Ул. Ленина, 71 | – | 50 |
| ООО «Агродол», переработка злаков | Ул. Ленина, 41а | 3800 т/год | 100 |
| ООО «Манас», кондитерский цех | Ул. Ленина, | 0,5 т/сут. | 100 |
| Пилорама | – | – | 100 |
| поселок Лесной |  |  |  |
| Калининский техучасток | Ул. Центральная, 15 | – | 100 |
| ИП «Пенкаль», рыбный цех | Ул. Центральная, 40 | – | 30 |
| Пилорама | – | – | 100 |
| Подсобное хозяйство ПНИ | – | – | 300 |
| КФХ | – | – | 300 |
| село Сосновка |  |  |  |
| Подсобное хозяйство БПНИ, хозяйство с содержанием животных | Ул. Лесная, 93 | до 100 голов | 100 |
| Пилорама | Ул. Лесная, 19 | – | 100 |

## Таблица 29

## Перечень производственных объектов, оказывающих негативное влияние на жилую застройку

| № п/п | Наименование | Класс опасности | Мероприятия рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| село Бобровка |
| 1 | ООО «Бобровский лесокомбинат» | Класс IV СЗЗ-100 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по улицам: Ленина, Юбилейная, Садовая, Сосновая. Необходимы мероприятия по снижению СЗЗ, перепрофилированию производства для исключения воздействия на жилую застройку или ограничить развитие жилой застройки в границах СЗЗ производственного объекта. |
| 2 | ООО «Русич», пилорама | Класс IV СЗЗ-100 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по улицам: Ленина, Советская и Новая. Необходимы мероприятия по снижению СЗЗ, перепрофилированию производства для исключения воздействия на жилую застройку или ограничить развитие жилой застройки в границах СЗЗ производственного объекта. К тому же территория находится в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе р. Бобровка. Необходимо соблюдение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности, в частности запрета на складирование отходов деревопереработки в границах прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны водного объекта. |
| 3 | ООО «Русь», пекарня | Класс V СЗЗ-50 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по улицам: Советская и Демидова. Необходимы мероприятия по снижению СЗЗ для исключения воздействия на жилую застройку. |
| 4 | ООО «Манас», кондитерский цех | Класс IV СЗЗ - 100 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по улицам: Ленина и Калинина. Необходимы мероприятия по снижению СЗЗ для исключения воздействия на жилую застройку. |
| 5 | ООО «Агродол», переработка злаков | Класс IV СЗЗ-100 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по улицам: Ленина, Советская, Матросова, Жданова и Филимонова. Необходимы мероприятия по снижению СЗЗ для исключения воздействия на жилую застройку. |
| 6 | Пилорама в северной части села | Класс IV СЗЗ-100 м | Территория находится в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе р. Бобровка. Необходимо соблюдение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности, в частности запрета на складирование отходов деревопереработки в границах прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны водного объекта. |
| поселок Лесной |
| 1 | Калининский техучасток | Класс IV СЗЗ-100 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по улицам: Центральная, Полевая. Необходимы мероприятия по снижению СЗЗ для исключения воздействия на жилую застройку. |
| 2 | ИП «Пенкаль», рыбный цех | Класс V СЗЗ-30 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по улице Центральная. Необходимы мероприятия по снижению СЗЗ для исключения воздействия на жилую застройку. |
| 3 | Пилорама | Класс IV СЗЗ-100 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по улице Полевая. Необходимы мероприятия по снижению СЗЗ для исключения воздействия на жилую застройку. |
| 4 | Подсобное хозяйство ПНИ | Класс III СЗЗ-300 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по улице Алтайская, Молодежная, Песчаная, Центральная. Необходимы мероприятия по снижению СЗЗ для исключения воздействия на жилую застройку. В СЗЗ попадает жилой участок. Предлагается сохранить существующий жилой участок, находящийся в границах СЗЗ до естественного износа, после чего не развивать жилую зону в границах СЗЗ. |
| 5 | КФХ Дурова | Класс III СЗЗ-300 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по улице Алтайская. Предлагается перенести площадку на проектируемые производственные территории для предприятий III класса опасности. |
| село Сосновка |
| 1 | Подсобное хозяйство БПНИ, хозяйство с содержанием животных | Класс IV СЗЗ-100 м | Ликвидация |
| 2 | Пилорама | Класс IV СЗЗ-100 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Лесная. Предлагается: - мероприятия по снижению СЗЗ или перепрофилированию производства для исключения воздействия на жилую застройку; - сохранять существующие жилые территории, находящиеся в границах СЗЗ до естественного износа, после чего не развивать жилую зону в границах СЗЗ. |

## Основными задачами по реорганизации и развитию производственных территорий являются:

## – упорядочение и благоустройство территорий существующих производственных и коммунально-складских объектов;

## – определение перспективных территорий под развитие производственных и коммунально-складских объектов;

## – комплексное благоустройство территорий, сохраняющих свое производственное назначение, с модернизацией, перепрофилированием отдельных производств и объектов инфраструктуры.

## В селе Бобровка проектом предусмотрено 1,16 га территории в северной части села для развития малого предпринимательства (производственные объекты не ниже V класса опасности). Предусмотренные площадки нового производственного строительства - это свободные от застройки территории, расположенные в северо-восточной части села.

## 2.6. Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

## Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Проектом генерального плана предусмотрено совершенствование дорожной сети путем реализации мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых улиц и дорог.

## Автомобильный транспорт

## Село Бобровка

## Внешние связи (перевозки) осуществляются по существующей автомобильной дороге регионального значения Фирсово – Бобровка – Рассказиха – Нижняя Петровка – Чаузово (IV-V техническая категория), проходящей по территории населенного пункта с северо-востока в южном направлении. Движение транзитного транспорта осуществляется непосредственно по территории села.

## Северную и западную части села пересекает автомобильная дорога регионального значения «Фирсово – Бобровка – Рассказиха - Нижняя Петровка – Чаузово» IV категории, по которой осуществляются внешние связи (перевозки). В соответствии с п. 6.9. СНиП 2.07.01-89 расстояние от бровки земляного полотна дорог IV категории до жилой застройки необходимо принимать не менее 50 м, до садоводческих товариществ - не менее 25 м. Необходимо строительство дублирующей автомобильной дороги в обход селитебной территории, что позволило бы вывести транзитный транспортный поток из села. Природные условия – река, протоки, болото, лес ограничивают строительство объездной дороги. Исключение движения транзитного транспорта через населенный пункт трудноосуществимо, поэтому предлагается сохранить до естественного износа жилую застройку, находящуюся в санитарно-защитной зоне автодороги IV категории (ул. Маяковского, ул. Партизанская) с учетом последующего ограничения развития жилой зоны на данной территории. Предусматривается посадка полосы зеленых насаждений вдоль ул. Маяковского и ул. Партизанской для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей.

## В населенном пункте отсутствует автовокзал. Проектом предусмотрено разместить павильон для временного ожидания пассажиров, совмещенный с существующим магазином на ул. Маяковского.

## Поселок Лесной

## Въезд в село осуществляется по существующей автомобильной дороге регионального значения Фирсово – Бобровка – Рассказиха – Нижняя Петровка – Чаузово и подъезду к поселку Лесной.

## В населенном пункте отсутствует автовокзал. Проектом предусмотрено разместить павильон для временного ожидания пассажиров в центральной части поселка.

## Село Сосновка

## Внешние связи (перевозки) осуществляются по существующей автомобильной дороге местного значения подъезд к селу Сосновка.

## Речной транспорт

## Село Бобровка

## В период летней навигации между Барнаулом и Бобровкой осуществляется речное сообщение пассажирскими судами барнаульского речного порта Барнаул – Бобровка – Рассказиха.

## Проектом предлагается строительство причала и павильона временного ожидания для пассажиров к северо-западу от села Бобровка.

## Воздушный транспорт

## Поселок Лесной

## В северной части МО Бобровский сельсовет находится барнаульский учебный аэродром IV класса гражданской авиации АСК РОСТО (ДОСААФ).

## Улично-дорожная сеть и объекты транспортной инфраструктуры

## Проектом предусматривается рациональная транспортная структура с четкой классификацией улиц, которая объединит функциональные зоны населенных пунктов и благоустроит жилую застройку, обеспечив удобными и безопасными пешеходными связями. При проектировании улично-дорожной сети максимально учитывалась сложившаяся транспортная сеть, существующие транспортные сооружения. Введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии с таблицей 43 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края.

## В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме населенного пункта:

## 1) поселковая дорога;

## 2) главная улица;

## 3) основная;

## 4) второстепенная;

## 5) проезды.

## Село Бобровка

## Планировочная структура села в южной части и вдоль русла реки довольно хаотична, так как сетка улиц не имеет определенной структуры, северная часть села имеет четкую планировку с прямоугольной сеткой улиц, получивших свое развитие в юго-восточном направлении.

## Деление дорог по категориям приведено в таблице 30.

## Главными улицами села являются улицы: Маяковского, Ленина, Партизанская.

## По улице Маяковского с востока осуществляется въезд в село Бобровка. Улица Ленина пересекает село с северо-запада на юго-восток. Улица Партизанская берет свое начало от ул. Маяковского и пересекает село в южном направлении. По улицам Маяковского, Ленина, Партизанская осуществляется связь с Рассказихинским сельсоветом, селом Сосновка и проходит транзитный поток автотранспорта. Главные улицы осуществляют связь жилых территорий с общественными центрами. На главных улицах размещается большинство объектов социально-культурного назначения.

## Ширина в красных линиях существующих главных улиц составляет от 21 м до 26 м. Для приведения профилей главных улиц в соответствие с нормами необходимо по всей их протяженности привести ширину в красных линиях до 25 м , ширину проезжей части до 7 м, ширину тротуаров до 2.25 м (рис. 2).

## Рис. 2. Поперечный профиль ул. Ленина М 1:200

## Основные улицы обеспечивают внутриквартальные связи с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

## Ширина в красных линиях существующих основных улиц составляет от 12,7 м до 23,1 м. Для приведения профилей основных улиц в соответствие с нормами необходимо по всей их протяженности увеличить ширину в красных линиях до 20 м, ширину проезжей части до 6 м, ширину тротуаров до 1,5 м. (рис. 3).

## Рис. 3. Поперечный профиль ул. Весенняя М 1:200

## Второстепенными улицами обеспечиваются вспомогательные внутриквартальные связи между главными и основными улицами.

## Ширину в красных линиях существующих второстепенных улиц необходимо увеличить до 15 м, ширину проезжей части до 5,5 м (рис. 4).

## Проектирование новых территории жилого образования предопределило создание новых улиц с капитальным типом покрытия.

## Рис. 4. Поперечный профиль проектируемой второстепенной улицы М 1:200

## Проектом генерального плана предусмотрено строительство:

## 1) пешеходных дорожек

## 2) пешеходных улиц

## 3) поселковых дорог

## Поселок Лесной

## Планировочная структура села вытянутая, с прямоугольной сеткой улиц. Деление дорог по категориям приведено в таблице 30.

## Главными улицами села являются улица Центральная и часть улицы Алтайская. По улице Алтайской с севера осуществляется въезд в поселок Лесной. Улица Центральная берет свое начало от ул. Алтайской и является планировочной осью, вдоль которой идет развитие всего поселка. Главные улицы осуществляют связь жилых территорий с общественными центрами. Вдоль главной улицы (Центральная) размещаются объекты социально-культурного назначения (школа, магазины).

## Ширина в красных линиях существующих главных улиц составляет от 20 м до 49 м. Для приведения профилей главных улиц в соответствие с нормами необходимо по всей их протяженности привести ширину в красных линиях до 25-30 м, ширину проезжей части до 7 м, ширину тротуаров до 2.25 м (рис. 5).

## Рис. 5. Поперечный профиль планируемой главной улицы М 1:200

## Основные улицы обеспечивают внутриквартальные связи с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

## Ширина в красных линиях существующих основных улиц составляет от 12 м до 46,4 м. Для приведения профилей основных улиц в соответствие с нормами необходимо по всей их протяженности увеличить ширину в красных линиях до 20 м, ширину проезжей части до 6 м, ширину тротуаров до 1,5 м. (рис. 6).

## Рис. 6. Поперечный профиль планируемой основной улицы М 1:200

## Второстепенными улицами обеспечиваются вспомогательные внутриквартальные связи между главными и основными улицами.

## Ширину в красных линиях существующих второстепенных улиц необходимо увеличить до 15 м, ширину проезжей части до 5,5 м (рис. 7).

## Проектирование новых территории жилого образования предопределило создание новых улиц с капитальным типом покрытия.

## Рис. 7. Поперечный профиль проектируемой второстепенной улицы М 1:200

## Проектными решениями предусмотрено строительство поселковой дороги, осуществляющей въезд в населенный пункт со стороны аэропорта.

## Село Сосновка

## Сетка улиц не имеет четкой структуры. Все улицы имеют единое наименование – улица Лесная.

## Проектом предусматривается рациональная транспортная структура с четкой классификацией улиц, развитие улично-дорожной сети будет осуществляться в южном направлении. Проектирование новых территории жилого образования предопределило создание новых улиц с капитальным типом покрытия.

## Для приведения профилей улиц в соответствие с нормами необходимо по всей их протяженности привести ширину в красных линиях:

## - для главных улиц до 25 м , ширину проезжей части до 7 м, ширину тротуаров до 2.25 м;

## - основных улиц до 20 м, ширину проезжей части до 6 м, ширину тротуаров до 1,5 м;

## - второстепенных улиц до 15 м, ширину проезжей части до 5,5.

## Таблица 30

## Существующая улично-дорожная сеть

| Наименование улицы, дороги | Категория улицы, дороги | Тип покрытия | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Село Бобровка |
| Ленина | Главная | асфальт | 3,0 |
| Партизанская | Главная | асфальт | 1,0 |
| Советская | Главная | грунт | 5,0 |
| Маяковского | Главная | асфальт | 0,11 |
| Общая протяженность главных улиц: | 9,11 |
| Весенняя |  | гравийно-песчаное | 0,5 |
| Сосновая | Основная | асфальт | 1,0 |
| Строительная | Основная | асфальт | 0,5 |
| Новая | Основная | гравийно-песчаное | 0,5 |
| Садовая | Основная | гравийно-песчаное | 0,5 |
| Юбилейная | Основная | гравийно-песчаное | 0,4 |
| Вершинина | Основная | грунт | 0,7 |
| Гастелло | Основная | грунт | 1,2 |
| Демидова | Основная | грунт | 0,6 |
| Дресвянникова | Основная | грунт | 0,8 |
| Жданова | Основная | грунт | 0,5 |
| Жеребцова | Основная | грунт | 0,6 |
| Крупнова | Основная | грунт | 1,5 |
| Крупской | Основная | грунт | 0,7 |
| Лазо | Основная | грунт | 1,0 |
| Лесная | Основная | грунт | 0,9 |
| Майская | Основная | грунт | 0,7 |
| Мамонтова | Основная | грунт | 0,8 |
| Матросова | Основная | грунт | 0,5 |
| Мичурина | Основная | грунт | 0,4 |
| Молодежная | Основная | грунт | 1,0 |
| Набережный | Основная | грунт | 0,3 |
| Октябрьская | Основная | грунт | 0,7 |
| Охапкина | Основная | грунт | 0,9 |
| Пролетарская | Основная | грунт | 0,6 |
| Сандаковых | Основная | грунт | 1,2 |
| Филимонова | Основная | грунт | 0,45 |
| Худяшовых | Основная | грунт | 0,5 |
| 1-я Зеленая | Основная | грунт | 0,5 |
| 2-я Алтайская | Основная | грунт | 0,5 |
| Песчаный | Основная | грунт | 0,7 |
| Пионерский | Основная | грунт | 0,7 |
| Мкр «Светлый» | Основная | грунт | 1,5 |
| Общая протяженность основных улиц: | 23,85 |
| Борки | Второстепенная | грунт | 0,25 |
| Заречная | Второстепенная | грунт | 0,3 |
| Обская | Второстепенная | грунт | 0,5 |
| Чкалова | Второстепенная | грунт | 0,5 |
| 3-я Алтайская | Второстепенная | грунт | 0,3 |
| Красноармейский | Второстепенная | грунт | 0,25 |
| Лесной | Второстепенная | грунт | 0,8 |
| Ягодный | Второстепенная | грунт | 0,8 |
| Мкр «Кедр» | Второстепенная | грунт | 0,8 |
| Мкр «Березка» | Второстепенная | грунт | 0,5 |
| Общая протяженность второстепенных улиц: | 5,0 |
| Сентяпова | Проезд | грунт | 0,7 |
| Дачный | Проезд | грунт | 0,17 |
| Солнечный | Проезд | грунт | 0,2 |
| Общая протяженность проездов: | 1,07 |
| Подъезд к промышленной зоне | Поселковая дорога | грунт | 1,63 |
| Общая протяженность поселковых дорог: | 1,63 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 39,02 |
| Поселок Лесной |
| Центральная | Главная | асфальт | 2,0 |
| Алтайская | Главная | грунт | 1,0 |
| Общая протяженность главных улиц: | 3,0 |
| Лесная | Основная | грунт | 0,6 |
| Молодежная | Основная | грунт | 0,8 |
| Песчаная | Основная | грунт | 0,5 |
| Полевая | Основная | грунт | 1,0 |
| Березовый | Основная | грунт | 0,2 |
| Общая протяженность основных улиц: | 3,1 |
| Подъезд к поселку Лесной (северный) | Поселковая дорога | асфальт | 3,0 |
| Подъезд к поселку Лесной (западный) | Поселковая дорога | грунт | 3,2 (2,7+0,5) |
| Общая протяженность поселковых дорог: | 6,2 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 12,3 |
| Село Сосновка |
| Лесная |  | грунт | 3,0 |

## Объекты транспортного обслуживания

## Село Бобровка

## Количество легкового транспорта в с. Бобровка на 01.01.2011. составляет 611 единиц. На конец расчетного периода количество населения увеличится на 211 чел. С учетом уровня автомобилизации 375 автомобилей на 1000 жителей, количество легкового транспорта на конец расчетного периода составит– 1462 единицы.

## Согласно п. 3.5.33 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края, станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей. Для обслуживания расчетного количества транспортных средств необходимо– 7 постов.

## Существующая станция технического обслуживания располагается на улице Партизанской, рассчитана на 1 пост.

## Согласно п. 3.5.36 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края на 1200 автомобилей необходима 1 топливораздаточная колонка. Суммарная мощность существующих автозаправочных станций составляет 3 топливораздаточных колонки. Количество существующих автозаправочных станций соответствует нормативным показателям. Размещение дополнительных автозаправочных станций не планируется. Существующие автозаправочные станции сохраняются.

## Размещение открытых автостоянок для временного хранения легковых автомобилей предусмотрено у зданий общественно-делового назначения.

## Постоянное хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на приусадебных участках в индивидуальной жилой застройке.

## Проектом предлагается строительство автомобильного моста в юго-восточной части с. Бобровка.

## В с. Бобровка отсутствует сеть общественного пассажирского транспорта.

## На территории малоэтажной жилой застройки с линейными размерами, превышающими 2000 м, рекомендуется проектировать самостоятельную внутреннюю систему пассажирского транспорта, обеспечивающую связи между местами проживания и местами приложения труда, объектами обслуживания.

## Генеральным планом предусмотрен маршрут общественного транспорта.

## Маршрут проходит:

## Ул. Маяковского – ул. Партизанская – ул. Ленина – автомобильная дорога местного значения – основная улица микрорайона «Светлый» – автомобильная дорога местного значения – ул. Ленина – ул. Жданова – ул. Советская – пер. Пионерский – ул. Партизанская – ул. Майская – ул. Пролетарская – ул. Советская – ул. Маяковского.

## В соответствии с п. 6.30 СНиП 2.07.01-89* проектом предусмотрено строительство 35 остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта.

## Поселок Лесной

## Количество легкового транспорта в поселке Лесной на 01.01.2011. составляет 102 единицы. На конец расчетного периода количество населения увеличится на 39 человек. С учетом уровня автомобилизации 375 автомобилей на 1000 жителей, количество легкового транспорта на конец расчетного периода составит 337 единиц.

## Согласно п. 3.5.33 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края, станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей. Для обслуживания расчетного количества транспортных средств необходимо 2 поста.

## Согласно п. 3.5.36 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края на 1200 автомобилей необходима 1 топливораздаточная колонка. Количество автомобилей на конец расчетного периода составит 375 единиц. Размещение автозаправочных станций не планируется.

## Размещение открытых автостоянок для временного хранения легковых автомобилей предусмотрено у зданий общественно-делового назначения.

## Постоянное хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на приусадебных участках в индивидуальной жилой застройке.

## Село Сосновка

## Количество легкового транспорта в селе Сосновка на 01.01.2011 г. составляет 71 единицу. Количество легкового транспорта на конец расчетного периода составит 255 единиц.

## Размещение автозаправочных станций и СТО не планируется.

## Размещение открытых автостоянок для временного хранения легковых автомобилей предусмотрено у зданий общественно-делового назначения.

## Постоянное хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на приусадебных участках в индивидуальной жилой застройке.

## 2.7. Инженерная инфраструктура

## 2.7.1. Электроснабжение

## Генеральным планом предусмотрено сохранение основного источника электроснабжения – подстанции ПС-35/10 кВ № 36 «Бобровская» установленной мощностью 8000 кВА.

## Передача электроэнергии от ПС-35/10 кВ № 36 «Бобровская» осуществляется по сохраняемым и проектируемым воздушным линиям электропередач ЛЭП-10 кВ на существующие и планируемые КТП 10/0,4 кВ, далее до потребителей по воздушным либо кабельным линиям электропередач ЛЭП-0,4 кВ.

## Резерв мощности действующих КТП составляет 40-70 %, что позволяет использовать их для подключения строящихся и увеличения мощностей реконструируемых объектов в зоне существующей застройки.

## Тип, мощность трансформаторных подстанций, тип опор, расчетные пролеты, марку и сечение проводов ВЛ-10 кВ определить на стадии рабочего проектирования в соответствии с требованиями ПУЭ, исходя из пропускаемой нагрузки и климатических условий.

## Электроприемники планируемых объектов с. Бобровка, п. Лесной, с.Сосновка относятся, в основном, ко II и III категориям по степени обеспечения надежности электроснабжения.

## Электроснабжение электроприемников III категории предусматривается, согласно ПУЭ, от одного источника питания, допустимы перерывы на время, необходимое для подачи временного питания, ремонта поврежденного участка системы электроснабжения, но не более чем на одни сутки.

## Электроснабжение электроприемников II категории должно обеспечиваться в нормальном режиме работы от двух независимых взаиморезервирующих источников питания. Перерыв в электроснабжении потребителей II категории допускается на время необходимое для переключения с основного источника питания на резервный действиями дежурного персонала. В качестве двух независимых взаиморезервирующих источников питания предусматриваются проектируемые двухтрансформаторные подстанции, либо две ближайшие проектируемые или действующие однотрансформаторные подстанции.

## Учет отпускаемой электроэнергии рекомендуется предусмотреть на границах балансовой принадлежности электрических сетей.

## Электропотребление в жилом секторе перспективной застройки предполагает оснащение современными бытовыми машинами и приборами (стиральная машина с подогревом, моющий пылесос и др. приборы и машины с дополнительными операциями), а также наличие нескольких одноименных приборов (телевизоры, магнитофоны и пр.) с количеством проживающих в квартире (жилом доме) 1-3 человека.

## Таблица 31

## Расчетное потребление электроэнергии в жилом секторе

| Электроприемники квартиры (жилого дома) | Установленная мощность, Ру, кВт | Число часов их использования в год, Ч, час | Годовое потребление электроэнергии, W, кВт.час |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с плитами на природном газе | с плитами на природном газе | с плитами на природном газе |
| Освещение | 0,7 | 1000 | 700 |
| Электробытовые машины и приборы | 9,24 | от 30 до 3200 | 2765 |
| Итого | 9,94 | - | 3465 |

## Годовое расчетное электропотребление в жилом секторе перспективной застройки (с плитами на природном газе) составляет 1155 кВт.час в год на одного сельского жителя.

## Установленную мощность, месторасположение планируемых трансформаторных подстанций определить на стадии рабочего проектирования.

## Пропускную способность существующих сетей ВЛ-10 кВ проверить расчетом на увеличение нагрузки, в связи с присоединением планируемых объектов, при необходимости увеличить сечение проводов линий ЛЭП-10кВ.

## В зоне существующей застройки при подключении строящихся объектов к действующим КТП, при необходимости, произвести замену трансформаторов подстанций на более мощные.

## Существующая энергетическая инфраструктура располагает резервом мощности для обеспечения расчетных параметров комплексного территориального развития МО Бобровский сельсовет на расчетный период.

## Генеральным планом с учетом изменения планировочной структуры МО Бобровский сельсовет и ожидаемого роста присоединяемых мощностей на расчетный срок, предусмотрено:

## - увеличение мощности КТП-10/0,4 кВ, 160 кВА в микрорайоне Светлый села Бобровка до 400 кВА;

## - увеличение мощностей действующих трансформаторных подстанций в зоне существующей застройки, по необходимости;

## - проведение мероприятий по обеспечению резервным источником питания всех зданий и сооружений, относящихся ко II категории;

## - текущий ремонт и замена технологического оборудования ПС-35/10 кВ № 36 и комплектных трансформаторных подстанций по мере физического и морального износа электрооборудования;

## - ремонт и реконструкция распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ по мере их физического износа.

## 2.7.2. Теплоснабжение

## Основными направлениями развития и совершенствования теплоснабжения являются:

## Обеспечение надёжного теплоснабжения объектов жилищного фонда и социального назначения, коммунальных объектов;

## Снижение негативного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду.

## Планируемые мероприятия:

## В связи с тем, что планируется полная газификация населенных пунктов МО Бобровский сельсовет, проектом предусматривается перевод на газовое топливо действующих котельных и отопление проектируемых общественно-деловых объектов и усадебной застройки от индивидуальных источников отопления, работающих на газовом топливе.

## Также проектом предусматривается реконструкция старых теплопроводов с целью повышения надёжности теплоснабжения. При ремонте необходимо заменить старую на новую, современную высокоэффективную теплоизоляцию.

## Данные мероприятия позволят:

## – использовать квалифицированный персонал;

## – улучшить экологическую обстановку;

## – уменьшить теплопотери при транспортировке теплоносителя.

## Всё это вместе с уменьшением накладных расходов, позволит снизить себестоимость 1 Гкал произведённого тепла.

## 2.7.3. Водоснабжение

## При расчете приняты нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление в соответствии со СНиП 2.04.02-84 с учётом расходов на полив огородов, поение животных и расходов в общественных зданиях.

## Село Бобровка

## На расчетный срок максимальный суточный расход на хозяйственно-питьевые нужды с учетом 10 % на неучтенные нужды составит 1039 м3/сут.

## Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84, табл. 5. Противопожарный расход на наружное пожаротушение составит на расчетный срок: 1 пожар по 10 л/сек. Расход воды на пожаротушение – 108 м³.

## Проектом предусматривается прокладка централизованной системы водоснабжения для жилой и общественной застройки части села. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150 м. Для учета потребления воды рекомендуется установить индивидуальные счетчики воды у потребителей и на источниках водоснабжения.

## Кроме того проектом предусматривается строительство двух водонапорных башен:

## – в микрорайоне Светлый – 113 м3;

## – на пересечении улиц Ленина и Садовая – 120 м3;

## Проектируется бурение одной скважины, которая уже разведана.

## Поселок Лесной

## На расчетный срок максимальный суточный расход на хозяйственно-питьевые нужды с учетом 10 % на неучтенные нужды составит 424 м3/сут.

## Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84, табл. 5. Противопожарный расход на наружное пожаротушение составит на расчетный срок: 1 пожар по 10 л/сек. Расход воды на пожаротушение – 108 м³.

## Проектом предусматривается прокладка централизованной системы водоснабжения для жилой и общественной застройки части поселка. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150 м. Для учета потребления воды рекомендуется установить индивидуальные счетчики воды у потребителей и на источниках водоснабжения.

## Для водоснабжения поселка достаточно мощности существующих скважины и водонапорной башни.

## Село Сосновка

## На расчетный срок максимальный суточный расход на хозяйственно-питьевые нужды с учетом 10 % на неучтенные нужды составит 139,6 м3/сут.

## Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84, табл. 5. Противопожарный расход на наружное пожаротушение составит на расчетный срок: 1 пожар по 10 л/сек. Расход воды на пожаротушение – 108 м³.

## Проектом предусматривается прокладка централизованной системы водоснабжения для жилой и общественной застройки части поселка. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150 м. Для учета потребления воды рекомендуется установить индивидуальные счетчики воды у потребителей и на источниках водоснабжения.

## Для водоснабжения села достаточно мощности существующих скважины и водонапорной башни.

## 2.7.4. Водоотведение

## Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиП 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотребления.

## Суточный расход бытовых сточных вод на расчетный срок составит 1028 м3/сут (с. Бобровка – 658 м3/сут., п. Лесной – 180 м3/сут., с. Сосновка – 123 м3/сут).

## Организация централизованной системы водоотведения из-за сложности рельефа грунтов нецелесообразна, поэтому проектом предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом стоков на очистные сооружения. Для малоэтажных жилых домов и общественных зданий (больница, школы, детские сады, административные здания и т.д.) должна проектироваться локальная система очистки. Это позволяет сохранить площадь используемой хозяйственной территории и является предпочтительным для данного сельсовета.

## При этом нужно предусматривать мероприятия по исключению сброса:

## – крупноразмерных пищевых отходов;

## – вод от мойки автомашин;

## – веществ( вредно воздействующих на процесс биологической очистки сточных вод;

## – поверхностно-активных веществ от стирки белья( уборки помещений и чистки санитарных приборов( мойки посуды и т.д.

## Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведение в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм( сброс в грунт или в накопительный водоем.

## В зависимости от площади прилегающей территории и грунтовых условий предлагаются следующие индивидуальные системы очистки:

## - септики;

## - фильтрующие колодцы;

## - поля подземной фильтрации;

## - фильтрующая кассета;

## - фильтрующая траншея;

## - компактные очистные установки заводского изготовления и др.

## Для повторного использования воды для полива территории качество стоков после очистки должно соответствовать:

## БПКПОЛН. - 3 мг/л(

## взвешенные вещества - 3 мг/л(

## аммонийный азот (по N) - 0(4 мг/л(

## нитриты (по N) - 0(02 мг/л(

## нитраты (по N) - 9 мг/л(

## фосфаты (по Р2О5) - 1-2 мг/л(

## СПАВ - 0(2-0(3 мг/л.

## Вблизи населенных пунктов нет территории пригодной для строительства полей фильтрации (населенные пункты располагаются между поймой реки Оби и государственным лесным фондом). Действующие поля фильтрации краевого значения, расположенные в 100 м к северо-западу от п. Лесной используются исключительно для слива сточных вод психоневрологического интерната.

## В связи с этим проектом предлагается вывоз сточных вод от жилых и общественных зданий населенных пунктов МО Бобровский сельсовет на проектируемые поля фильтрации Санниковского сельсовета, которые предусмотрены в генеральном плане МО Санниковский сельсовет Первомайского района Алтайского края. Площадь проектируемых полей фильтрации по генеральному плану МО Санниковский сельсовет составляет 12 га, проектом предлагается увеличение данных полей фильтрации до 22 га.

## Также необходимо установить локальные очистные установки на предприятиях общественного питания (сбор жира), на предприятиях автомобильного транспорта (нефтепродуктов) и производственных объектов.

## Данные мероприятия позволят улучшить и сохранить окружающую среду, обеспечить рациональный круговорот в природе, сохранить источники воды для жителей МО Бобровский сельсовет.

## 2.7.5. Газоснабжение

## Одним из приоритетных направлений интенсивного развития территории района является его газификация. Перевод на природный газ котельных и частных домовладений качественно изменил экономическую и социальную ситуацию территории, обеспечил её более надежное теплоснабжение. Для населения, проживающего в секторе индивидуальной жилой застройки, использование природного газа является способом повышения комфортности бытовых условий.

## Принятие мер по дальнейшей газификации позволит повысить инвестиционную привлекательность территории Первомайского района как со стороны внутренних инвесторов, так и внешних.

## Дальнейшее развитие газораспределительной системы, увеличение объема потребления природного газа, повышение качества жизни населения края определено мероприятиями подпрограммы «Газификация Первомайского района» на 2015 - 2020 годы. На территории района запланировано строительство трубопроводов природного газа, газификация жилищного фонда, проектирование и строительство котельных на природном газе, обеспечивающих деятельность государственных учреждений (КАУ«Алтайлес», КГБУЗ «Первомайская ЦРБ им. А.Ф. Воробьева», КГБУ «Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по г.Новоалтайску и Первомайскому району»).

## Источник газоснабжения – существующий газопровод высокого давления (до 0,6 МПа) до п. Лесной, с. Бобровка и межпоселковый газопровод высокого давления до с. Сосновка.

## В объеме системы газоснабжения предусмотрены:

## газопровод высокого давления (до 0,6 МПа).

## внутрипоселковые газопроводы высокого давления (до 0,6 МПа).

## ГРПШ (23 шт.) понижающие давление газа до низкого (до 0,005 МПа).

## газораспределительные сети низкого давления.

## Диаметры газопроводов определяются гидравлическим расчетом на стадии разработки проектной документации.

## При разработке отдельных проектов сетей низкого давления рекомендуется учитывать закольцовку с существующими и проектируемыми сетями соседних ГРПШ.

## Для индивидуальной жилой застройки предусмотрена поквартирная газификация. Для зданий и сооружений отапливаемых централизовано предлагается замена существующих котельных на твердом топливе модульными котельными на газообразном топливе.

## Использование природного газа предполагается на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

## При полной газификации населенных пунктов Бобровского сельсовета расчетный годовой расход газа (суммарная потребность) составит 27,223 млн. м3/год (табл. 32).

## Таблица 32

## Расход газа по МО Бобровский сельсовет

| № п/п | Наименование | Годовой расход газа, тыс. м3/год | Максимальный часовой расход газа, м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Бобровка | 15967 | 6250 |
| 2 | п. Лесной | 8926 | 2572 |
| 3 | с. Сосновка | 2330 | 814 |
|  | Итого по сельсовету | 27223 | 9636 |

## Ориентировочный расчет потребности в газообразном топливе выполнен согласно СП 42-101-2003, СНиП 2.04.01, СНиП 2.04.05 и СНиП 2.04.07.

## Расчетом не предусмотрен расход газа промышленными предприятиями на производственные нужды (не учтенный мощностями котельных).

## Охранные зоны газопроводов всех давлений (до 0,6 МПа) предусмотрены не менее 2 м (в каждую сторону) в границах населенного пункта, и не менее 3 м (в каждую сторону) при прохождении газопровода по территории лесопосадок (наличие деревьев и кустарника). Охранная зона всех ГРП принята 10 м от ограждения. Минимальные нормативные расстояния до фундаментов зданий и сооружений приняты: от ГГРП – 10 м, от ГРПШ (со среднего давления) – не нормируется, от газопроводов высокого давления – 10 м, от газопроводов среднего давления – 4 м, от газопроводов низкого давления – 2 м.

## 2.7.6. Электросвязь и проводное вещание

## В связи с тем, что проводное вещание исчерпало свои возможности, как по улучшению качества, так и по увеличению количества услуг (количество программ), в ближайшие годы рекомендуется увеличить темпы охвата населения высококачественным УКВ вещанием.

## Телевизионный прием и передача сигнала осуществляется от телецентра. Для приема телепередач предусматривается оснащение проектируемых домов телеантеннами. В перспективе рекомендуется переход на цифровое телевидение.

## 2.8. Инженерная подготовка территории

## Мероприятия по инженерной подготовке территории направлены не только на создание более благоприятных условий для строительства и эксплуатации сооружений, но и являются важнейшими природоохранными мероприятиями, позволяющими обеспечить нормальные экологические условия в населенных пунктах.

## Для обеспечения поверхностного стока в населенных пунктах проектом предлагается устроить сеть открытых водоотводных лотков. Конструкцию лотка принять по типовому проекту, в местах пересечения водотоков с дорогами устроить водопропускные трубы диаметром не менее 0.3 м.

## Вертикальная планировка должна быть решена с максимальным приближением к существующему рельефу, с небольшим превышением микрорайонов над уличной сетью для обеспечения выпуска с их территории поверхностных стоков в лотки уличных проездов.

## На территории с. Бобровка имеется небольшое понижение по руслу р. Бобровка и р. Обь. Эта территория не благоприятна для строительства и требует значительной инженерной подготовки.

## Инженерная подготовка территории включает в себя – реконструкцию и изменение вертикальных отметок существующей дорожной сети, подсыпку грунта при новом строительстве, перепланировку территории при создании и реконструкции придомового и уличного благоустройства.

## 2.9. Охрана окружающей среды

## Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

## При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов атмосферу, предусматривается установление санитарно-защитных зон.

## В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» проектными решениями Генерального плана предусмотрены санитарно-защитные зоны для объектов (табл. 33):

## - производственной инфраструктуры;

## - транспортной инфраструктуры;

## - инженерной инфраструктуры;

## - общественно-деловой зоны;

## - специального назначения.

## Таблица 33

## Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы объектов

| № п/п | Наименование объекта | Нормативный размер, м |
| --- | --- | --- |
| Село Бобровка |
| Объекты производственной инфраструктуры |
| 1 | ООО «Бобровский лесокомбинат» | 100 |
| 2 | ООО «Русич», пилорама | 100 |
| 3 | ООО «Русь», пекарня | 50 |
| 4 | ООО «Манас», кондитерский цех | 100 |
| 5 | ООО «Агродол», переработка злаков | 100 |
| 6 | Пилорама | 100 |
| 7 | Территория для развития малого предпринимательства * ( V класс опасности) | 50 |
| Объекты транспортной инфраструктуры |
| 8 | Автозаправочные станции | 100 |
| Объекты инженерной инфраструктуры |
| 9 | Котельные | 50 |
| 10 | Понизительная станция 35/10 | 50 |
| 11 | Поля фильтрации | 300 |
| Объекты специального назначения |
| 12 | Кладбище* | 50 |
| Поселок Лесной |
| Объекты производственной инфраструктуры |
| 1 | Калининский техучасток | 100 |
| 2 | ИП «Пенкаль», рыбный цех | 30 |
| 3 | Пилорама | 100 |
| 4 | Подсобное хозяйство ПНИ, хозяйство с содержанием животных | 300 |
| 5 | КФХ Дурова | 300 |
| Объекты инженерной инфраструктуры |
| 1 | Котельные | 50 |
|  | Объекты специального назначения |  |
| 1 | Кладбище | 50 |
| Село Сосновка |
| Объекты производственной инфраструктуры |
| 1 | Пилорама | 100 |
| Объекты инженерной инфраструктуры |
| 1 | Котельные | 50 |
| 2 | Кладбище | 50 |

## *- производственные объекты, планируемые к размещению.

## Мероприятия по охране атмосферного воздуха

## Для устранения негативного воздействия санитарно-гигиенических и экологических факторов на жилую застройку собственникам таких производственных объектов, как ООО «Бобровский лесокомбинат», пилорама ООО «Русич», пекарня ООО «Русь», завод переработка злаков ООО «Агродол», кондитерский цех ООО «Манас», ДСУ №7, пилорама (в северной части села) – в селе Бобровка; Калининский техучасток, ИП «Пенкаль», пилорама, подсобное хозяйство ПНИ, КФХ Дурова – поселок Лесной; пилорама – село Сосновка необходимо выполнить следующие мероприятия:

## - разработать проекты санитарно-защитных зон с учетом расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух;

## - подтвердить их результатами натурных исследований и измерений.

## До разработки и утверждения проекта санитарно-защитной зоны применяются размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов, предусмотренные санитарными правилами и нормами.

## Для действующих объектов, являющихся источниками загрязнения среды обитания человека, разрешается проведение реконструкции или перепрофилирование производств, при условии снижения всех видов воздействия на среду обитания до предельно допустимой концентрации (ПДК) при химическом и биологическом воздействии и предельно допустимого уровня (ПДУ) при воздействии физических факторов с учетом фона.

## Часть существующей жилой застройки примыкает к территории промышленных объектов III-V класса и попадает в санитарно-защитную зону производственных предприятий. Таких как:

## - село Бобровка: ООО «Бобровский лесокомбинат», ООО «Русич», пилорама, ООО «Русь», пекарня, ООО «Агродол», переработка злаков, ООО «Манас», кондитерский цех, ДСУ №7, пилорама (в северной части села);

## - поселок Лесной: Калининский техучасток, ИП «Пенкаль», пилорама, подсобное хозяйство ПНИ, КФХ Дурова;

## - село Сосновка: пилорама.

## В соответствии с п. 3.5. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в случае невозможности устранения вредного влияния предприятий на окружающую среду проектом предлагается проведение мероприятий по уменьшению мощности, перепрофилированию или перебазированию данных предприятий за пределы жилой застройки.

## Для устранения негативного воздействия санитарно-гигиенических и экологических факторов на жилую застройку и для сохранения целевого назначения государственного заказника «Бобровский» проектом генерального плана предусмотрена ликвидация подсобного хозяйства БПНИ с содержанием животных.

## Проектными решениями предусмотрено устройство вдоль дороги IV категории в селе Бобровка (ул. Маяковского, Партизанская, Ленина), проходящих через территорию села, полосу зеленых насаждений для защиты от шума и выхлопных газов автомобилей.

## Существующая территория размещения отходов потребления (несанкционированная свалка) в селе Бобровка находится в юго-восточном направлении на расстоянии 350 м от границы жилой застройки, что не отвечает санитарным нормам. Проектом предложена рекультивация существующей территории размещения коммунальных отходов.

## Проектом предлагается исключение жилищного фонда по мере износа из санитарно-защитных зон производственных объектов III-V категории и автодороги IV категории.

## Охранные и санитарно-защитные зоны объектов инженерной инфраструктуры

## На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

## В первом поясе охранной зоны водозаборных скважин, радиус которого принимаем равным 30 метрам, в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края запрещается:

## размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

## все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

## прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения.

## Территория зоны первого пояса зоны санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена, обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

## Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение следующих мероприятий предусмотренных Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края:

## – согласование со службой санитарно-эпидемиологического надзора мест для бурения новых скважин и нового строительства, связанного с нарушением почвенного покрова;

## – выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

## – запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

## – запрещение размещения кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробное загрязнение подземных вод.

## По территории муниципального образования Бобровский сельсовет проходят линии электропередачи 10, 35 кВ. Охранные зоны от этих линий устанавливаются в размере 10, 15 метров, в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160.

## Согласно Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края санитарно-защитная зона полей фильтрации составляет 300 м.

## Охрана почвенного покрова

## В целях сохранения почв от загрязнения намечается проведение следующих мероприятий:

## – проведение рекультивации территории ликвидируемой свалки ТКО, в южной части с. Бобровка;

## – проведение рекультивации территории размещения коммунальных отходов, не соответствующей санитарным требованиям, вблизи с.Сосновка;

## засыпка загрязнённых земельных участков инертными материалами (песок, гравий);

## организация регулярной очистки территории населенных пунктов от жидких и твердых отходов, удаление жидких нечистот на поля фильтрации;

## строительство ливневой канализации;

## очистка всех сбросов, осуществляемых промышленными предприятиями и котельными;

## осуществлять высадку зелёных насаждений, организацию лесополос;

## сохранение верхнего питательного слоя почвы и рекультивация земель нарушенных при строительных работах и прокладке инженерных сетей;

## выявление и ликвидация несанкционированных свалок, засоренных участков с последующей рекультивацией территории;

## учет и статистическое наблюдение за нарушенными землями.

## Санитарная очистка территории

## Предлагается следующая схема санитарной очистки:

## Очистка населенных пунктов от твердых коммунальных отходов.

## Сбор твердых коммунальных отходов от жилых домов и общественных зданий по планово-регулярной системе в контейнеры. Площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов и учреждений на расстояние не менее 20, но не более 100 м, иметь ровное бетонное покрытие, и ограждены зелеными насаждениями.

## Вывоз мусора согласно Территориальной схеме обращения с отходами АК, разработанной в 2017 г. ФГБУН ИВЭП СО РАН, будет осуществляться спецмашинами на усовершенствованный полигон коммунальных отходов, расположенный в районе с.Зудилово МО Первомайский район.

## Территория существующего полигона коммунальных отходов подлежит рекультивации и озеленению. Также рекультивации и озеленению подлежат территории размещения коммунальных отходов, не соответствующие санитарным требованиям.

## 2. Очистка не канализированных районов от жидких коммунальных отходов.

## Жидкие отходы из не канализированных домовладений надо вывозить по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода. Нечистоты должны собираться в водонепроницаемые выгреба и вывозиться спецтранспортом на поля фильтрации.

## Вблизи населенных пунктов нет территории пригодной для строительства полей фильтрации (населенные пункты располагаются между поймой реки Оби и государственным лесным фондом). Действующие поля фильтрации краевого значения, расположенные в 100 м к северо-западу от п. Лесной используются исключительно для слива сточных вод психоневрологического интерната.

## Проектом предлагается вывоз сточных вод от жилых и общественных зданий населенных пунктов МО Бобровский сельсовет на проектируемые поля фильтрации МО Санниковский сельсовет, которые предусмотрены в генеральном плане МО Санниковский сельсовет Первомайского района Алтайского края. Площадь проектируемых полей фильтрации по генеральному плану МО Санниковский сельсовет составляет 12 га, проектом предлагается увеличение данных полей фильтрации до 22 га.

## В виду того, что поля фильтрации психоневрологического интерната находятся вблизи жилой застройки п. Лесной, необходимо разработать проект санитарно-защитной зоны с учетом расчетов загрязнения и физического воздействия на территорию, а так же рекомендовано рассмотреть возможность применения альтернативных современных технологий утилизации сточных вод, исключающих негативное влияние.

## 3. Удаление и обезвреживание промышленных отходов.

## При соблюдении санитарно-гигиенических требований охраны окружающей среды по всем показателям вредности, промышленные отходы, зола и шлак котельных, строительный мусор собираются и вывозятся на полигон ТКО.

## 4. Уборка поселковых территорий.

## Проектом намечаются следующие мероприятия:

## - уборка улиц и удаление уличного смета;

## - полив зеленных насаждений;

## - организация системы водоотводных лотков;

## - ремонт мусоросборных контейнеров;

## - установка урн для мусора в общественных местах;

## - озеленение и благоустройство промышленных территорий и территорий котельных.

## На территории МО Бобровский сельсовет, нет скотомогильника и проектом генерального плана не предусмотрен.

## 3. Технико-экономические показатели проекта

## Таблица 34

## Основные технико-экономические показатели генерального плана муниципального образования Бобровский сельсовет Первомайского района Алтайского края

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МО Бобровский сельсовет | Село Бобровка | Поселок Лесной | Село Сосновка | МО Бобровский сельсовет | Село Бобровка | Поселок Лесной | Село Сосновка |
|  | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь МО Бобровский сельсовет | га | 68555,7829 |  |  |  | 68555,7829 |  |  |  |
|  |  | % | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 9889,0264 |  |  |  | 9882,7964 |  |  |  |
|  |  | % | 2,1 |  |  |  | 2,1 |  |  |  |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | га | 810,38 | 638,73 | 126,28 | 45,37 | 810,38 | 638,73 | 126,28 | 45,37 |
|  |  | % | 0,8 |  |  |  | 0,8 |  |  |  |
| 1.3 | Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения | га | 153,9434 |  |  |  | 162,94 |  |  |  |
|  |  | % | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  |  |  |
| 1.4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 74,4074 |  |  |  | 74,1984 |  |  |  |
|  |  | % | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |
| 1.5 | Земли лесного фонда | га | 54793,82 |  |  |  | 54793,82 |  |  |  |
|  |  | % | 91,8 |  |  |  | 91,8 |  |  |  |
| 1.6 | Земли запаса | га | 2834,2657 |  |  |  | 2831,77 |  |  |  |
|  |  | % | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |
| 2 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |
| 2.1 | - жилой застройки | га | 499,26 | 407,26 | 70,8 | 21,2 | 542,576 | 426,546 | 90,16 | 25,87 |
| 2.2 | - общественно-деловой застройки | га | 17,62 | 8,84 | 5,7 | 3,08 | 30,34 | 19,79 | 5,6 | 4,95 |
| 2.3 | - производственного и коммунально-складского назначения | га | 16,7 | 10,67 | 5,2 | 0,83 | 7,79 | 5,84 | 1,65 | 0,3 |
| 2.4 | - инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 111,04 | 91,51 | 13,70 | 5,83 | 100,815 | 78,78 | 17,9 | 4,135 |
| 2.5 | - рекреационного назначения | га | 3,2 | 3,2 | - | - | 14,674 | 5,12 | - | 9,554 |
| 2.6 | - сельскохозяйственного использования | га | 159,6 | 117,25 | 30,8 | 13,9 | 113,72 | 102,75 | 10,97 | - |
| 2.7 | - специального назначения | га | 2,97 | 2,7 | - | 0,27 | 3,26 | 2,7 | - | 0,56 |
| 3 | НАСЕЛЕНИЕ |
| 3.1 | Общая численность постоянного населения (без учета проживающих в психоневрологических интернатах) | чел. | 5226 | 3726 | 877 | 623 | 5480 | 3900 | 900 | 680 |
| 3.3 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел./ га | 13,19 |  |  |  | 12,51 |  |  |  |
| 4 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 4.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | м2/чел. | 17,2 | 16,7 | 15,4 | 19,6 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4.2 | Общая площадь жилых территорий | га |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Детское дошкольное учреждение | объект | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – |
|  |  | мест | 115 | 115 | – | – | 115 | 115 | – | – |
| 5.1.2 | Общеобразовательная школа | объект | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | мест | 404 | 264 | 90 | 50 | 404 | 264 | 90 | 50 |
| 5.1.3 | Внешкольные учреждения |
| 5.1.3.1 | Школа искусств | объект | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – |
|  |  | мест | 20 | 20 | – | – | 20 | 20 | – | – |
| 5.2 | Объекты здравоохранения, социального обеспечения |
| 5.2.1 | Больница | объект | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – |
|  |  | коек | 30 | 30 | – | – | 30 | 30 | – | – |
| 5.2.2 | ФАП | объект | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
| 5.2.3 | Аптека | объект | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | – | – |
| 5.2.4 | Молочная кухня | объект | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.2.5 | Психоневрологический интернат | объект | 2 |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 |
|  |  | мест | 702 |  | 301 | 401 | 702 |  | 301 | 401 |
| 5.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |
| 5.3.1 | ДЮСШ | объект | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.3.2 | Плоскостные спортивные сооружения | объект | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.4 | Объекты культурно-досугового назначения |
| 5.4.1 | Дома культуры, клубы, кинозалы, универсальные залы и тд. | объект | 2 | 1 | – | 1 | 2 | 1 | – | 1 |
|  |  | мест | 720 | 600 | – | 120 | 720 | 600 | – | 120 |
| 5.4.2 | Библиотека | объект | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 5.5 | Объекты торгового назначения |
| 5.5.1 | Магазины, торговые павильоны | объект | 34 | 29 | 3 | 2 | 34 | 29 | 3 | 2 |
|  |  | м2 торговой площади |  | 692,3 |  |  |  | 692,3 |  |  |
| 5.6 | Объекты общественного питания |
| 5.6.1 | Кафе, столовые | объект | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | – | – |
|  |  | мест | 48 | 48 | – | – | 48 | 48 | – | – |
| 5.7 | Организации и учреждения управления |
| 5.7.1 | Сельская администрация | объект | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 5.8 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 5.8.1 | Гостиница | объект | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | мест | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.8.2 | Пожарное депо | автомобиль | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 5.9 | Объекты бытового обслуживания |
| 5.9.1 | Предприятие бытового обслуживания | объект | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – |
|  |  | рабочее место | – | – | – | – | 3 | – | 3 | – |
| 5.10 | Объекты кредитно-финансового назначения |
| 5.10.1 | Отделение сбербанка | объект | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 5.11 | Объекты связи |
| 5.11.1 | Почта | объект | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 5.11.2 | АТС |  | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 5.12 | Отделение милиции, пункт милиции | объект | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 5.13 | Религиозно-культовые объекты |
| 5.13.1 | Церковь | объект | 1 | 1 | – | – | 2 | 2 | – | – |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 6.1 | Протяженность главных улиц | км | 15,11 | 9,11 | 3,0 | 3,0 | 20,88 | 9,11 | 8,0 | 3,77 |
| 6.2 | Протяженность основных улиц | км | 26,95 | 23,85 | 3,1 | - | 48,43 | 33,59 | 14,84 | - |
| 6.3 | Протяженность второстепенных улиц | км | 5,0 | 5,0 | - | - | 11,3 | 6,5 | 4,8 | - |
| 6.4 | Протяженность проездов | км | 1,07 | 1,07 | - | - | 2,72 | 2,39 | - | 0,33 |
| 6.5 | Протяженность пешеходных улиц | км | - | - | - | - | 1,4 | 1,4 | - | - |
| 6.6 | Протяженность поселковых дорог | км | 2,92 | 1,63 | 1,29 | - | 8,54 | 2,61 | 5,93 | - |
| 6.7 | Общая протяженность улично-дорожной сети, | км | 49,41 | 39,02 | 7,39 | 3,0 | 93,27 | 55,6 | 33,57 | 4,1 |
|  | в том числе с усовершенствованным покрытием | км | - | - | - | - | 93,27 | 55,6 | 33,57 | 4,1 |
| 6.8 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей | 784 | 611 | 102 | 71 | 2054 | 1462 | 337 | 255 |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Водопотребление | тыс. м3/год | н.д | н.д | н.д | н.д | 429,4 | 223,7 | 154,8 | 50,9 |
| 7.1.2 | Протяженность сетей | км | 12,7 | 5,2 | 4,3 | 3,2 | 21,8 | 7,2 | 10,4 | 4,2 |
| 7.1.3 | Водонапорные башни | объект | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 8 | 2 | 2 |
|  |  | м3 | н.д. | н.д. | н.д. | 150 |  |  |  |  |
| 7.2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Объем сточных вод | тыс. м3/год | н.д. | н.д. | н.д. | 14,9. | 375 | 240 | 104 | 31 |
| 7.2.2 | Протяженность сетей | км | н.д. | – | н.д. | 0,5 | – | – | – | – |
| 8 | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |
| 8.1 | Свалка | объект | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | га | 1,44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2 | Скотомогильники | объект | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | га | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.3 | Кладбище | объект | 4 | 1 | - | 1 | 5 | 1 | - | 1 |
|  |  | га | 6,91 | 2,7 | - | 0,27 | 9,33 | 2,7 | - | 0,56 |
| 8.4 | Территория накопителя сточных вод | объект | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | га | н.д | - | - | н.д | - | - | - | - |

## 4. Перечень мероприятий по реализации генерального плана муниципального образования

## Таблица 35

| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА |
| 1.1 | Учреждения образования |
| 1.1.1 | Общеобразовательная школа | п. Лесной | 90 мест | Реконструкция | 2018-2033 |
| 1.1.2 | Общеобразовательная школа | с. Бобровка | 264 мест | Капитальный ремонт | 2018-2033 |
| 1.2 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 1.2.1 | Школьный стадион | с. Бобровка | 1 объект | Реконструкция | 2018-2022 |
| 1.3 | Предприятия торговли |
| 1.3.1 | Магазин продовольственных товаров | с. Бобровка | 392 м2 торг. площади | Реконструкция | 2017-2033 |
| 1.4 | Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 1.4.1 | Предприятия бытового обслуживания | п. Лесной | 3 рабочих места | Реконструкция здания неполной школы | 2018 -2033 |
| 1.4.2 | Жилищно-эксплуатационная организация | п. Лесной | 1 объект | Реконструкция здания неполной школы | 2018 -2033 |
| 1.5 | Административно-деловые и хозяйственные учреждения |
| 1.5.1 | Культовое сооружение (церковь) | с. Бобровка | 1 объект | строительство | 2018-2033 |
| 1.6 | Учреждения здравоохранения |
| 1.6.1 | Районная больница | с. Бобровка | 30 коек | Капитальный ремонт | 2018-2033 |
| 1.6.2 | ФАП | п. Лесной | 1 объект | Капитальный ремонт | 2018-2033 |
| 1.6.3 | ФАП | с. Сосновка | 1 объект | Капитальный ремонт | 2018-2033 |
| 2 | ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА |
| 2.1 | Индивидуальная застройка | С. Бобровка | 20 га | Разработка проектной документации, строительство | 2018-2033 |
|  |  | П. Лесной | 4 га |  |  |
|  |  | С. Сосновка | 3 га |  |  |
| 3 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА |
| 3.1 | Предприятия малого бизнеса | С. Бобровка | 1,16 га | Разработка проектной документации, строительство | 2018-2033 |
| 4 | СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 4.1 | Сквер с детскими площадками | С. Бобровка, ул.Чкалова, ул. Лесная | 1,3 га | Разработка проектной документации, строительство | 2018-2033 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | Автодорога «Фирсово-Бобровка-Рассказиха-Нижняя Петровка-Чаузово» | По территории Бобровского сельсовета | 18,5 км | Разработка проектной документации, реконструкция | 2018-2025 |
| 5.2 | Автодорога «Подъезд к пос. Лесному» | По территории Бобровского и Санниковского сельсоветов | 4 км | Разработка проектной документации, реконструкция | 2018-2025 |
| 5.3 | Автодорога между аэродром АСК РОСТО -п. Лесной | К северу от п. Лесной | 1,1 км | Разработка проектной документации, строительство | 2018-2022 |
| 5.4 | Объездная дорога в п. Лесной | К северу от п. Лесной | 0,7 км | Разработка проектной документации, строительство | 2018-2022 |
| 5.5 | Подъезд к кладбищу в п. Лесной | п. Лесной к востоку от планируемого кладбища | 0,18 км | Разработка проектной документации, строительство | 2018-2022 |
| 5.6 | Автодорога между п. Лесной и автодорогой IV категории «Фирсово-Бобровка-Рассказиха-Нижняя Петровка-Чаузово» | К западу от границы п. Лесной | 2,6 км | Разработка проектной документации, строительство | 2018-2025 |
| 5.7 | Автодорожный мост | с. Бобровка, юго-восточная часть села | 1 объект | Разработка проектной документации, строительство | 2018-2033 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 6.1 | Водопроводные сети | с. Бобровка | 5,2 км | Реконструкция | 2018-2033 |
|  |  | п. Лесной | 4,3 км |  |  |
|  |  | с. Сосновка | 3,2 км |  |  |
|  |  | с. Бобровка | 2 км | Разработка проектной документации, строительство | 2018-2033 |
|  |  | п. Лесной | 6,1 км |  |  |
|  |  | с. Сосновка | 1,0 км |  |  |
| 6.2 | Водонапорные башни | с. Бобровка | 6 шт. | Реконструкция | 2018-2033 |
|  |  | с. Сосновка | 1 шт. |  |  |
|  |  | с. Бобровка | 170 м3 | Разработка проектной документации, строительство | 2018-2033 |
|  |  | с. Бобровка, мкр. Светлый | 115 м3 |  |  |
| 6.3 | Скважины | с. Бобровка | 1 шт. | Разработка проектной документации, строительство | 2018-2033 |
| 6.4 | Подстанция 35/10 кВ | с. Бобровка | По мере износа электрооборудования | Текущий ремонт и замена технологического оборудования | 2018-2033 |
| 6.5 | Линии электропередач 10 кВ и 0,4 кВ | По сельсовету | По мере износа | Ремонт и реконструкция | 2018-2033 |
| 7 | Объекты специального назначения |
| 7.1 | Кладбище | У северо-восточной окраины с. Бобровка | 1,13 га | Разработка проектной документации | 2018-2033 |
| 7.2 | Кладбище | с.Бобровка | 2,7 га | Закрытие | 2018-2022 |
| 7.3 | Кладбище | В северо-западном направлении от п. Лесной | 1,0 га | Расширение существующего кладбища | 2018-2033 |
| 7.4 | Кладбище | с. Сосновка | 0,29 га | Расширение существующего кладбища | 2018-2033 |
| 7.5 | Кладбище | В 700 м к востоку от с. Сосновка | 0,49 га | Закрытие | 2018-2022 |
| 7.6 | Свалка | В 350 м к юго-востоку от с. Бобровка | 1,1 га | Рекультивация территории | 2018-2022 |
| 7.7 | Свалка | В 600 м к северо-востоку от с. Сосновка | 0,34 га | Рекультивация территории | 2018-2022 |
| 7.8 | Территория накопителя сточных вод | В 230 м к северо-востоку от с. Сосновка | нет данных | Рекультивация территории | 2018-2022 |